# Všeobecne záväzné NARIADENIE č. 1 / 2008

o záväznej časti Územného plánu mesta TURZOVKA

Mesto Turzovka, na základe § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 27 ods. 3) zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie

o záväznej časti Územného plánu mesta Turzovka

# Článok 1

# Účel nariadenia a rozsah platnosti

- Toto nariadenie vymedzuje záväznú časť Územného plánu mesta Turzovka schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva v Turzovke  č. 4/2008 zo dňa 18.6.2008.

- Všeobecne záväzné nariadenie stanovuje funkčné a priestorové usporiadanie, základné podmienky pre umiestňovanie stavieb, vymedzuje verejnoprospešné stavby, pre ktoré je možné pozemky, stavby a práva k nim vyvlastniť a určuje územný systém ekologickej stability.

- Nariadenie o záväznej časti Územného plánu mesta Turzovka je záväzné pre katastrálne územie mesta Turzovka.

# Článok 2

# Vymedzenie pojmov

- Záväzné časti územného plánu obce obsahujú regulatívy územného rozvoja s presne formulovanými zásadami priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, vyjadrených vo forme regulatívov obsahujúcich záväzné pravidlá, ktoré stanovujú opatrenia v území, podmienky využitia územia a umiestňovania stavieb.

- Zásady územného plánu obce určujú základnú koncepciu funkčného využitia a priestorového usporiadania a vymedzeného riešeného územia obce.

- Regulatívy územného plánu obce sú záväzné pravidlá vyjadrené slovne, číselne alebo graficky, ktoré regulujú funkčné využitie a priestorové usporiadanie územia.

# Článok 3

# Zásady a regulatívy priestorového usporiadania

# a funkčného využívania územia

- Z hľadiska priestorového usporiadania a funkčného využívania sa riešené územie člení na tieto priestory :

1.	Turzovka - Stred

2.	Závodie

3.	Predmier

4.	Hlinené

5.	Vyšný koniec

6.	Turkov

7.	Krajinný priestor východ

8.	Krajinný priestor juh

9.	Krajinný priestor západ

10.	Krajinný priestor sever

1.1 Turzovka - Stred

a) základné funkcie   -    obslužná (vyššia a základná občianska vybavenosť)

-    obytná (HBV, IBV)

-   výrobná (východná priemyselná zóna,  poľnohosp. areál pri ceste do

Dlhej nad Kysucou

b) doplnková funkcia	-  rekreačná (v náväznosti na rekreačné stredisko Bukovina)

c) prevládajúci typ stavebnej činnosti	-  prístavby, nadstavby, zobytnenie podkrovia, novostavby

d) spôsob zástavby	-  vzhľadom na rôznorodosť urbanistickej štruktúry je potrebné

vychádzať z pomerov, aké sú v danej lokalite a zohľadňovať

výškové zónovanie, tvar strechy, stavebnú čiaru

e) kompozičné zásady	-  za hlavné kompozičné osi považovať ulice R. Jašíka,

Nádražná, Obchodná, Pod brehom

- priestor, z ktorého vychádzajú, považovať za centrálny

priestor mesta

- centrálny priestor mesta vymedziť objektami občianskej vybavenosti podľa spracovanej ideovej štúdie priestoru medzi objektom Jednoty a pamätníkom drotárov

- priestor pred Gymnáziom riešiť ako park, vymedzený

objektom gymnázia a tromi polyfunkčnými objektami

- v pohľadových smeroch rešpektovať dominantu mesta - kostol Nanebovzatia p. Márie

1.2  Závodie

a) základné funkcie			- obytná (HBV, IBV)

- rekreačná (športový areál, nábrežie Kysuce)

- vodohospodárska - vodárenské zdroje mesta

b) prevládajúci typ stavebnej činnosti	- prístavby, nadstavby, zobytnenie podkrovia,  novostavby

c) spôsob zástavby	- dvojtraktové rodinné domy, počet podlaží max.

1+1+1 (suterén + nadzemné podlažie + podkrovie)

alebo 1+2+0

d) kompozičné zásady	- za hlavnú kompozičnú os považovať Slovanskú ulicu

e) obmedzujúce faktory	- ochrana vodárenských zdrojov

1.3  Predmier

a) základné funkcie			- obytná (IBV)

b) doplnkové funkcie	- výrobná (na súčasných výrobných plochách)

- rekreačná (tenisový areál pri Predmieranke, prímestská rekreácia pri hornom rybníku, areál voľnočasových aktivít pri ceste do Klokočova)

c) prevládajúci typ stavebnej činnosti	- prístavby, nadstavby, zobytnenie podkrovia, novostavby

d) spôsob zástavby	- vzhľadom na rôznorodosť urbanistickej štruktúry je potrebné

vychádzať z pomerov, aké sú v danej lokalite a zohľadňovať

výškové zónovanie, tvar strechy, stavebnú čiaru

- nové rodinné domy riešiť ako dvojtraktové, počet podlaží max. 1+1+1 (suterén + nadzemné podlažie + podkrovie)

e) kompozičné zásady	- za hlavnú kompozičnú os považovať cestu II/484

f) obmedzujúce faktory	- ochrana genofondových lokalít

1.4  Hlinené

a) základné funkcie			- obytná (IBV)

b) doplnkové funkcie	- obslužná (cintorín)

- vodohospodárska (rezervné vodárenské zdroje pri k.ú. Podvysoká

c) prevládajúci typ stavebnej činnosti	- prístavby, nadstavby, zobytnenie podkrovia,  novostavby

d) spôsob zástavby	- vzhľadom na rôznorodosť urbanistickej štruktúry je

potrebné vychádzať z pomerov, aké sú v danej lokalite a

zohľadňovať výškové zónovanie, tvar strechy, stavebnú čiaru

e) kompozičné zásady	- za hlavnú kompozičnú os považovať Hlinenskú cestu

1.5  Vyšný Koniec

a) základné funkcie			- obytná (IBV)

b) doplnkové funkcie	                          - výrobná

c) prevládajúci typ stavebnej činnosti	- novostavby, prístavby, nadstavby, zobytnenie podkrovia,

d) spôsob zástavby	- vzhľadom na rôznorodosť urbanistickej štruktúry je potrebné

vychádzať z pomerov, aké sú v danej lokalite a zohľadňovať

výškové zónovanie, tvar strechy, stavebnú čiaru.

V priemyselnom parku dodržať max. výšku priemyselných hál

12 m.

e) kompozičné zásady	- za hlavnú kompozičnú os považovať Kysuckú  cestu

- v priemyselnom parku ponechať min. 20% plôch pre zeleň

1.6 Turkov

a) základné funkcie			- obytná (IBV)

b) doplnkové funkcie	- výrobná (na súčasných výrobných plochách)

- rekreačná (penzióny, chalupy)

c) prevládajúci typ stavebnej činnosti	- prístavby, nadstavby, zobytnenie podkrovia,

d) spôsob zástavby	- vychádzať z pomerov, aké sú v danej lokalite a zohľadňovať

výškové zónovanie, tvar strechy, stavebnú čiaru

e) kompozičné zásady	- za hlavnú kompozičnú os považovať Turkovskú  cestu

- v urbanistickej štruktúre akceptovať ako dominantu

objekt kostolíka

1.7  Krajinný priestor východ

a) základná funkcia			- poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo

b) doplnková funkcia	- rekreačná (turistické a lyžiarske bežecké stopy

v náväznosti na rekreačné stredisko Bukovina)

c) stavebná činnosť	- neuvažovať o výstavbe objektov

1.8  Krajinný priestor juh

a) základná funkcia	- lesné hospodárstvo

b) doplnkové funkcie			- rekreačná (chalupy, agroturistika)

- obytná (osady)

- ekologická (biokoridor regionálneho významu IV.R)

c) stavebná činnosť	- úpravy chalúp na rekreačné účely

- výnimočne je možné povoliť nové obytné alebo

rekreačné objekty v rámci súčasných osád

1.9  Krajinný priestor západ

a) základné funkcie	- lesné hospodárstvo

ekologická (CHKO Kysuce, biokoridor regionálneho významu X.R)

b) doplnkové funkcie	- poľnohospodárstvo

- obytná (osada Doliny)

c) stavebná činnosť	- neuvažovať o výstavbe nových objektov

1.10  Krajinný priestor sever

a) základné funkcie	-  lesné hospodárstvo

-  ekologická (biocentrum regionálneho významu B11,  biokoridory regionálneho významu III.R, X.R)

b) doplnkové funkcie	- rekreačná (osady - chalupy, agroturistika)

- obytná (osady)

- poľnohospodárstvo (pasienky)

c) stavebná činnosť	- úpravy chalúp na rekreačné účely

- výnimočne je možné povoliť nové obytné alebo

rekreačné objekty v rámci súčasných osád

- vychádzať zo súčasnej urbanistickej štruktúry v danej lokalite - zohľadniť stavebné čiary, výšku, tvarové riešenie, sklon strechy

# Článok 4

# Prípustné, obmedzujúce a vylučujúce podmienky

# na využitie jednotlivých plôch

## Obytné plochy

a)  sú určené pre rodinné a obytné domy a k nim prislúchajúce nevyhnutné zariadenia (garáže, drobné    hospodárske budovy),

b)    prípustné sú zariadenia občianskej vybavenosti, malé športové plochy, verejná zeleň, záhrady,

c)  nezávadné výrobné prevádzky možno zriadiť v max. 1/5 objektov, v rozsahu menšom ako ½ zastavanej plochy objektu,

d)   u dostatočne veľkých pozemkov, prístupných len z verejných komunikácií, je drobnochov obmedzený,

e)  u dostatočne veľkých pozemkov, prístupných do voľnej poľnohospodárskej krajiny, je drobnochov povolený,

f)   neprípustné sú činnosti s negatívnym vplyvom na obytnú funkciu (nadmerný hluk, zápach, žiarenie a pod.)

## Plochy občianskeho vybavenia :

a)  sú určené pre stavby pre školstvo, kultúru, cirkevné účely, zdravotníctvo, sociálnu pomoc, obchod a služby, verejné stravovanie, dočasné ubytovanie, telesnú výchovu, správu a riadenie, požiarnu  bezpečnosť,

b)  prípustné sú byty správcov, verejná zeleň, parkoviská, pešie plochy a priestranstvá, neprípustný je drobnochov a iné funkcie s negatívnym vplyvom (nadmerný hluk, zápach, žiarenie  a pod.)

## Výrobné plochy :

a)  sú určené pre výrobné prevádzky, resp. poľnohospodárske účelové zariadenia,

b)  musia byť umiestnené v dostatočnej vzdialenosti od obytných plôch, prípadne oddelené izolačnou    zeleňou,

c)  podiel plôch zelene v areáloch by mal dosahovať min. 1/5 z celkovej plochy areálu,

d)  neprípustné funkcie sú : obytné budovy na trvalé bývanie, športové plochy

- Rekreačné plochy :

a)  sú určené pre dennú rekreáciu obyvateľov obce a víkendovú rekreáciu návštevníkov,

b)  prípustné sú byty správcov, stravovacie zariadenia, športové plochy,

c)  podstatnú časť rekreačných plôch musí tvoriť zeleň,

d)  neprípustný je drobnochov a iné funkcie s negatívnym vplyvom (nadmerný hluk, zápach, žiarenie a pod.)

## Plochy zelene :

a)  sú určené na výsadbu trávnikov, kríkov a stromov pre estetické dotvorenie verejných priestorov,  obytných, rekreačných, výrobných plôch, pre hygienické alebo ekostabilizačné účely,

b) na plochách verejnej zelene sú prípustné pešie chodníky, oddychové plochy a prvky malej   architektúry

# Článok 5

# Zásady a regulatívy umiestnenia občianskeho vybavenia

- Zachovať súčasné plochy občianskeho vybavenia a rezervovať navrhované plochy pre výstavbu zariadení občianskeho vybavenia.

- Zariadenia občianskeho vybavenia budú spĺňať požiadavky na stavby, užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu v zmysle Vyhlášky č. 192/1994 Z.z.

# Článok 6

# Zásady a regulatívy umiestnenia verejného dopravného

# a technického vybavenia územia

## Zásady a regulatívy pre rozvoj verejného dopravného vybavenia územia:

  - chrániť územie navrhnuté na preloženie nakládkového obvodu

  - chrániť územný koridor pre preložku cesty II/487 na Vyšnom konci,

  - chrániť územný koridor pre komunikáciu C2, ktorá sprístupňuje lokalitu Bukovina,

  - chrániť územné koridory pre nové miestne komunikácie C3 v rozvojových lokalitách,

  - chrániť územné koridory existujúcich miestnych komunikácií za účelom úpravy ich stavebných a technických parametrov,

  - chrániť plochy určené k výstavbe nových parkovísk predovšetkým v strede mesta,

  - chrániť plochu pre nové autobusové nástupište pri ceste II/487,

  - chrániť územné koridory a plochy pre hlavné pešie trasy a námestia,

  - v centre mesta uvažovať o vytvorení skľudnenej zóny,

  - chrániť územné koridory pre cyklistické trasy

## Zásady a regulatívy pre rozvoj vodného hospodárstva

  - realizovať projekt „Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc, Vodovod Turzovka a Kanalizácia Turzovka“,

  - rozšíriť existujúcu a vyprojektovanú rozvodnú sieť verejného vodovodu Turzovka do územia uvažovaného rozvoja, nachádzajúceho sa v jeho zásobnom rozsahu,

  - riešiť zásobovanie pitnou vodou v území uvažovaného rozvoja, nachádzajúcom sa nad hornou hranicou (kóta 505 m n.m.) zásobného verejného vodovodu Turzovka (vodovod II. tlakové pásmo Bukovina, vodovod II. tlakové pásmo Predmier-Uhrovo Závodie, vodovod II. tlakové pásmo Turkov a existujúca zástavba Vyšný koniec),  rozšíriť vodovod II. tlakové pásmo Bukovina do rekreačnej lokality Bukovina,

  - realizovať samostatné zásobné potrubie z vodojemu Bukovina pre priemyselný park a rozvodnú sieť vodovodu,

  - odvádzať odpadové vody deleným systémom,

  - splaškové vody odvádzať vyprojektovanou verejnou splaškovou kanalizáciou Turzovka do hlavného zberača AIV Makov - Turzovka do ČOV Turzovka,

  - dažďové vody odvádzať existujúcou - projektovanou verejnou kanalizáciou do hlavného zberača A,

  - rozšíriť vyprojektovanú splaškovú kanalizačnú sieť verejnej kanalizácie Turzovka do územia uvažovaného rozvoja,

  - splaškové vody z priemyselného parku odvádzať do hlavného zberača AIV Makov - Turzovka,

  - rozšíriť existujúcu a vyprojektovanú dažďovú kanalizáciu do územia uvažovaného rozvoja, v území mimo dosahu dažďovej kanalizácie riešiť odvádzanie dažďových vôd do miestnych tokov,

  - v úsekoch, kde nie je možné umiestniť dažďovú kanalizáciu, odvádzať dažďové vody povrchovými rigolmi,

  - riešiť rekonštrukciu (zväčšenie prietočného profilu) železničných priepustov v súvislosti s riešením odvádzania dažďových vôd z území uvažovaného rozvoja,

  - riešiť ochranu intravilánu (rozvojových plôch) pred odtokom extravilánových zrážkových vôd realizáciou záchytných rigolov a pôdoochranných opatrení na poľnohospodárskej pôde,

  - riešiť zväčšenie prietočnej kapacity koryta Kysuce na prietok prehodnotenej Q100 ročnej veľkej vody (ochranné hrádze),

  - riešiť spomalenie odtoku zrážkových vôd z povodí drobných tokov : Semetešský potok, Dĺžiansky potok, Hlinený potok, Šuríkov potok a ľavostranný nepomenovaný prítok Turkovho potoka (suché nádrže-poldre, pôdoochranné opatrenia)

## Zásady a regulatívy pre rozvoj vodného hospodárstva

  - realizovať stavbu „Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc“, napojenie obce na SKV, vetvu Turzovka – Makov, Vodovod Vysoká nad Kysucou, Hlavný kanalizačný zberač AIV Makov – Turzovka, Kanalizácia Vysoká nad Kysucou,

  - rezervovať územie pre prívod SKV, vetvu Turzovka – Makov, DN 200,

  - likvidovať vodárenské zdroje – povrchové odbery z Farského potoka pre obec a ZŤS,

  - vodojemy pre obec a ZŤS plniť z prívodu SKV a prepojením vodojemov vytvoriť spoločnú akumuláciu,

  - obec a priemyselný areál zásobovať existujúcimi samostatnými zásobnými potrubiami,

  - rozšíriť existujúcu a vyprojektovanú rozvodnú vodovodnú sieť vo väzbe na uvažovaný územný rozvoj,

  - existujúce vodárenské zdroje, vrty VK1 a VK2 ponechať ako rezervu,

  - rešpektovať existujúce vodovody Vyšný Kelčov a Detský domov Semeteš,

  - zástavbu mimo dosahu verejného vodovodu zásobovať z miestnych individuálnych vodárenských zdrojov,

  - odvádzať odpadové vody deleným systémom,

  - splaškové vody odvádzať vyprojektovanou verejnou kanalizáciou napojenou na hlavný zberač AIV skupinovej kanalizácie Makov – Vysoká nad Kysucou – Turzovka s čistením splaškových vôd na ČOV Turzovka,

  - rozšíriť vyprojektovanú splaškovú kanalizačnú sieť vo väzbe na uvažovaný územný rozvoj,

  - likvidovať nevyhovujúce zariadenia na zneškodňovanie odpadových vôd,

  - vody z povrchového odtoku odvádzať rigolmi (otvorenými, krytými), odtokovými žľabmi, dažďovou kanalizáciou (podľa miestnych podmienok) do miestnych tokov,

  - splaškové vody od producentov mimo dosahu verejnej kanalizácie akumulovať vo vodotesných žumpách,

  - zabezpečiť ochranu intravilánu pred povodňami realizáciou opatrení na zväčšenie prietočnej kapacity koryta Kysuce na prietok prehodnotenej Q100 ročnej veľkej vody (ochranné hrádze) v zmysle zámerov Vodohospodárskeho plánu Kysuce a Hydroekologického plánu Kysuce,

  - zabezpečiť ochranu intravilánu obce pred zaplavovaním riešením odtokových pomerov na drobných tokoch : Kelčov, Jedľovník, Červená hlina (suché nádrže – poldre, pôdoochranné opatrenia na ornej pôde),

  - rešpektovať pásma ochrany verejného vodovodu, verejnej kanalizácie, vodojemov a zariadení na nich,

  - rešpektovať pobrežné pozemky do 10 m od brehovej čiary vodohospodársky významného toku Kysuca a 5 m od brehovej čiary u ostatných drobných tokoch,

  - rezervovať územie pre realizáciu ochranných hrádzí Kysuce,

  - rezervovať územie pre potenciálne suché nádrže, územie poľnohospodársky využívať, ale nerealizovať žiadne stavby.

## Zásady a regulatívy v oblasti zásobovania energiami

  - chrániť územie pre evidované zámery v distribučnej 110 kV elektrickej sústave (koridor pre 110 kV vedenie, plochu pre transformovňu),

  - akceptovať navrhovanú sieť 22 kV vedení vrátane navrhovaných náhrad a demontáží vedení a rozvodov a umiestnenia trafostaníc,

  - riešiť navrhovanú NN sieť pre sústredenú výstavbu HBV, IBV, občiansku vybavenosť 1 kV káblami v zemi,

  - dodržať ochranné pásma v zmysle zákona č. 656/2004 Z.z.,

  - v súlade s ustanoveniami § 4 zákona č. 543/2002 Z.z. pri rekonštrukcii a výstavbe vzdušných   vedení použiť také technické riešenie, ktoré bráni usmrcovaniu vtákov,

  - realizovať opatrenia vedúce k zníženiu spotreby tepla na vykurovanie a prípravu TÚV

  - podporovať centralizovanú dodávku tepla,

  - nepovoľovať inštalovanie individuálnych vykurovacích systémov do jednotlivých bytov v rámci   centrálne vykurovaného bytového domu,

  - pri novo budovaných objektoch povoľovať zásobovanie teplom z centralizovaných zdrojov,

  - vo vymedzenom území povoľovať stavby s podmienkou napojenia na centrálny zdroj tepla; výnimku môžu tvoriť len objekty, ktoré nebudú môcť realizovať pripojenie na CZT z dôvodu veľkej vzdialenosti od CZT a neúmerne vysokým finančným nákladom na pripojenie sa na CZT,

  - v ostatných častiach mesta povoľovať na výrobu tepla len kotolne na obnoviteľné zdroje tepla, elektrinu, plyn a stimulovať inštalovanie slnečných kolektorov na prípravu tepla a TÚV v objektoch IBV, resp. zabudovanie tepelných čerpadiel,

  - posúdiť možnosť separovania biomasy z komunálneho odpadu a jej spaľovania v kotloch na drevnú štiepku.

  - realizovať výstavbu STL plynovodov do rozvojových lokalít, dodržať ochranné pásma v zmysle zákona č. 656/2004 Z.z.

## Zásady a regulatívy pre rozvoj telekomunikácií:

  - rozšíriť kapacitu digitálnej siete,

  - rozšíriť miestnu telekomunikačnú sieť do navrhovaných rozvojových území

  - rozšíriť rozvod miestneho rozhlasu do navrhovaných rozvojových území,

  - rešpektovať diaľkové káble v riešenom území

# Článok 7

# Zásady a regulatívy zachovania kultúrno-historických hodnôt, ochrany a využívania prírodných zdrojov, ochrany prírody a tvorby krajiny

- Zásady pre zachovanie kultúrno-historických hodnôt

  - zachovať kultúrne pamiatky, evidované v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR :

- kostol Nanebovzatia panny Márie,

- pomník Padlí v I. svetovej vojne a pamätná tabuľa Padlí v II. svetovej vojne,

- prícestný stĺp sv. Jána Nepomuckého,

- pamätná tabuľa SNP a dom, v ktorom žil Ján Dorociak,

- dom ľudový a maštaľ (Hlinené 85, parc. č. 4821),

  - zachovať stavebné pamiatky, uvedené v Súpise pamiatok na Slovensku

- bývalá štátna meštianska škola (gymnázium),

- bývalý sirotínec, postavený v r. 1903 (arch. M.M. Harminc),

- kaplnka v Hlinenom,

- socha Piety v kaplnke v Predmieri,

  - zachovať zaujímavé kaplnky, kríže a ľudové zdrubové domy,

  - rešpektovať kostol Nanebovzatia panny Márie v diaľkových pohľadoch ako dominantu mesta,

  - pri akejkoľvek stavebnej činnosti na riešenom území dodržať povinnosť ohlásenia archeologického nálezu v súlade s ustanoveniami zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a § 127 zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. V prípade stavebnej činnosti charakteru líniových stavieb a veľkoplošných novostavieb na riešenom území obce pri územnom a stavebnom konaní osloviť Krajský pamiatkový úrad v Žiline.

- Zásady ochrany a tvorby krajiny

  - pri hospodárskej a rekreačnej činnosti rešpektovať zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

  - rešpektovať prvky kostry ekologickej stability

- regionálne biocentrum B11

- regionálny terestrický biokoridor II.R (sever územia)

- regionálny terestrický biokoridor IV.R (k.ú. Turkov)

- regionálny terestrický biokoridor X.R (západný okraj územia)

- regionálny hydrický biokoridor XI.R (rieka Kysuca)

- regionálny hydrický biokoridor XII.R (Kysuca, Predmieranka, Korňanka)

- lokálny hydrický biokoridor Semetešský potok

- lokálny hydrický biokoridor Turkovský potok

- lokálny hydrický biokoridor Dĺžiansky potok

- lokálny hydrický biokoridor Hlinenský potok

  - zachovať genofondové lokality :

  - 36 z   Kysuca pod Rusínovým vrchom

  - 37 z   Predmierske rybníky

  - 38 z	Predmieranka (navrhované územie európskeho významu SKÚEV 0655 Predmieranka)

  - 96 zf	Stará teheľňa

  - 97 f	Závodie

  - 98 z	Rybníky na Korňanke

  - 99 z	Predmier pri ceste

  - 100 f	Pod Komárovom

  - 101 f	Predmier-Škorovci

  - 102 f	Hlinené U Štiakov

  - 103 f	Hlinené	Pod Kempou

  - 104 f	Hlinené pri kapli

  - 108 z	Kysuca v Turzovke

  - zohľadniť všeobecné opatrenia a regulatívy, formulované v RÚSESe, vzťahujúce sa k riešenému územiu

  - zachovať hodnotnú zeleň v intraviláne mesta i voľnej krajine, doplniť plochy pre verejnú a izolačnú zeleň

  - zabezpečiť skladbu terestrických biokoridorov vo voľnej krajine len prírodnými prvkami - trávne porasty, stromová a krovinná vegetácia - a vylúčiť všetky aktivity, ohrozujúce prirodzený vývoj

  - dotvoriť hydrické biokoridory vymedzením vsakovacích pásov a brehových porastov v šírke min. 15 m; obmedziť stavebnú činnosť v priestore hydrických biokoridorov

  - rekultivovať plochy, devastované skládkami odpadov

  - doplniť zeleň vo výrobných areáloch a okolo poľnohospodárskeho dvora

# Článok 8

# Zásady regulatívov starostlivosti o životné prostredie

    - Pre zlepšenie čistoty ovzdušia je potrebné :

- pokračovať v plynofikácii zdrojov tepla na pevné palivá tak, aby v roku 2020 bolo plne plynofikovaných 90 % bytov a 100 % zariadení občianskeho vybavenia,

- vysadiť izolačnú zeleň popri ceste II/487 v úsekoch, kde to priestorové pomery umožňujú,

- počet a druh hospodárskych zvierat, ustajnených na hospodárskom dvore regulovať tak, aby sa neprekročilo ochranné pásmo 200 m.

    - Pre zabezpečenie ochrany povrchových a podzemných vôd je nevyhnutné :

- rešpektovať legislatívnu ochranu vôd, vyplývajúcu zo zákona č. 364/2004 Z.z. a rozhodnutí orgánov štátnej vodnej správy,

- realizovať projekt „Dodávka pitnej vody a odkanalizovania Korných Kysúc, Vodovod Turzovka a Kanalizácia Turzovka“,

- riešiť ochranu intravilánu (rozvojových plôch) pred odtokom extravilánových zrážkových vôd (záchytné rigoly, pôdoochranné opatrenia na poľnohospodárskej pôde),

- riešiť zväčšenie prietočnej kapacity koryta Kysuce na prietok Q100 ročnej veľkej vody (hrádze),

- riešiť spomalenie odtoku zrážkových vôd z povodí drobných tokov (suché nádrže - poldre, pôdoochranné opatrenia,

    - Nakladanie s odpadmi :

- dôsledne realizovať separovaný zber odpadov na území mesta s cieľom využiť druhotné suroviny a znížiť množstvo odpadu vyvážaného na skládky,

- vybudovať novú skládku odpadov pri ceste na Semeteš,

- zriadiť zberné miesto pre nebezpečný odpad v rámci novej skládky odpadov,

- rezervovať plochu pre skládku drobného stavebného odpadu v rámci novej skládky odpadov,

- rezervovať plochu pre kompostáreň v rámci novej skládky odpadov,

    - Pre zmiernenie nepriaznivých účinkov hluku z dopravy :

- vybudovať v kritickom úseku pri bytových domoch na Záhradnej ul. protihlukovú stenu.

Článok  9

# Vymedzenie zastavaného územia mesta

Zastavané územie mesta je vymedzené hranicou zastavaného územia k 1.1.1990 a vonkajším okrajom navrhovaných funkčných plôch.

# Článok 10

# Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov

  - Chránené územia podľa zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

| Názov chráneného územia | Stav | Návrh |
| --- | --- | --- |
| Chránená krajinná oblasť Kysuce (II. stupeň ochrany) | podľa výkresu č. 1, 2, 3 | podľa výkresu č. 1, 2, 3 |
| Chránené stromy - lipy v Turzovke (primerane II. stupeň ochrany) | v okruhu o polomere 10 m od kmeňa stromov | v okruhu o polomere 10 m od kmeňa stromov |
| Lipy pri pamätníku gen. M.R. Štefánika (primerane II. stupeň ochrany) | - | v okruhu o polomere 10 m od kmeňa stromov |
| Duby v Hlinenom (primerane II. stupeň ochrany) | - | v okruhu o polomere 10 m od kmeňa stromov |

  - Ochranné a bezpečnostné pásma v k.ú. Turzovka a Turkov

| Ochranné (bezpečnostné) pásmo | Stav | Návrh |
| --- | --- | --- |
| PHO I. a II. stupňa vodných zdrojov (delené na vnútornú a vonkajšiu časť) | podľa výkresu č. 1, 2, 5 | podľa výkresu 1, 2, 5 |
| Ochranné pásmo hospodárskeho dvora | - | 200 |
| Ochranné pásmo železnice (od osi krajnej koľaje) | 60 | 60 |
| Ochranné pásmo cesty II. triedy (od osi) | 25 | 25 |
| Ochranné pásmo cesty III. triedy (od osi) | 20 | 20 |
| Prívod skupinového vodovodu | 1,5 | 1,5 |
| Vodojemy-pásmo ochrany I. stupňa | oplotenie | oplotenie |
| Hlavný kanalizačný zberač do DN 500 mm | 1,5 | 1,5 |
| Hlavný kanalizačný zberač nad DN 500 mm | 2,5 | 2,5 |
| VVN 110 kV el. vedenie (od krajného vodiča) | 15 | 15 |
| VN 22 kV el. vedenie (od krajného vodiča) | 10 | 10 |
| VTL plynovod - ochranné pásmo DN 150, PN 40 | 4 | 4 |
| VTL plynovod - bezpečn. pásmo DN 150, PN 40 | 20 | 20 |
| Regulačná stanica plynu - ochranné pásmo | 8 | 8 |
| Regulačná stanica plynu - bezpečn. pásmo | 50 | 50 |
| STL plynovod v zastavanom území | 1 | 1 |
| Teplovod v zastavanom území | 1 | 1 |

# Článok 11

# Plochy pre verejnoprospešnú výstavbu

  - Plochy pre verejnoprospešné stavby predstavujú plochy, potrebné pre realizáciu verejnoprospešných stavieb, uvedených v zozname verejnoprospešných stavieb vrátane dočasných záberov pozemkov.

  - Plochy pre asanáciu predstavujú nasledovné plochy :

- plochy rodinných domov v trase preložky cesty II/487,

- plochy Uhoľných skladov a nakládkového obvodu,

- plocha rozostavaných garáží SAD pri ceste II/487,

- plochy a objekty bývalej tehelne a dvoch rodinných domov,

- plochy nevyhovujúcich objektov v lokalitách pre výstavbu 32 b.j. a 120 b.j.,

- plochy rodinných domov pre výstavbu záchytného parkoviska pre centrum pri ceste II/487,

- plochy nelegálne postavených garáží pri Predmieranke.

# Článok 12

# Plochy, na ktoré je potrebné obstarať a schváliť územný plán zóny

  - Územný plán zóny je potrebné obstarať a schváliť pre nasledovné lokality :

- centrálnu mestskú zónu,

- navrhovanú lokalitu IBV Bukovina,

- navrhovanú lokalitu priemyselného parku.

# Článok 13

# Zoznam verejnoprospešných stavieb

- Za verejnoprospešné stavby sa podľa § 108 stavebného zákona, odst. 2, písm. a) považujú stavby, určené na verejnoprospešné služby a pre verejné technické vybavenia územia, podporujúce jeho rozvoj a ochranu životného prostredia. V riešenom území mesta Turzovka sú to stavby :

  - Stavby pre občianske vybavenie

- materská škola (Bukovina)									  (1)

- stredná škola (Bukovina)									  (2)

- domov sociálnych služieb a opatrovateľskej služby						  (3)

- resocializačné stredisko,									  (4)

- domov pre osamelých rodičov								  (5)

- domov - penzión pre dôchodcov, klub a služby pre dôchodcov				  (6)

- športový areál v Závodí, krytá plaváreň							  (7)

- cintorín											  (8)

  - Stavby zariadení výroby a skladov

a)  priemyselný park na Vyšnom konci								  (9)

b)  skládka komunálneho odpadu a kompostáreň Semeteš					(10)

  - Dopravné stavby

- nový nakládkový obvod v priemyselnej zóne Turzovka-východ 				(11)

- prekládka cesty II/487 na Vyšnom konci 						             (12)

- navrhované obslužné komunikácie							             (13)

- autobusová stanica									             (14)

- verejné parkoviská									             (15)

- hromadná garáž pre HBV v centre Turzovky 						(16)

- nové autobusové zastávky 								             (17)

- skľudnená zóna v centre Turzovky							             (18)

- pešia trasa centrum - IBV Bukovina							             (19)

- hlavné pešie trasy									             (20)

- cyklistické trasy								                          (21)

  - Vodohospodárske stavby

- stavby súvisiace s realizáciou projektu „Dodávka pitnej vody a odkanalizovania Horných Kysúc - Vodovod Turzovka a Kanalizácia Turzovka“ 						 (22)

- rozšírenie verejného vodovodu Turzovka do územia uvažovaného rozvoja : Turzovka stred, IBV Bukovina I. tlakové pásmo, Predmier - Šuríkov potok, Predmier - Fojtovo Závodie, Hlinené, Kempa, Závodie - IBV Juh, Vyšný koniec - U Drozdiaka			                           (23)

- vodovod Predmier - Uhrovo Závodie, II. tlakové pásmo verejného vodovodu Turzovka (čerpacia stanica, výtlačné potrubie, vodojem, zásobné potrubie a rozvodná sieť		              (24)

- vodovod Bukovina, II. tlakové pásmo verejného vodovodu Turzovka (čerpacia stanica, výtlačné potrubie, vodojem, zásobné potrubie a rozvodná sieť)				              (25)

- vodovod Turkov (čerpacia stanica,   výtlačné potrubie, vodojem,  zásobné potrubie a rozvodná sieť) 											 (26)

- predĺženie vodovodu Bukovina II. tlakové pásmo do rekreačnej lokality Bukovina		 (27)

- zásobné potrubie a hlavná rozvodná vodovodná sieť pre priemyselný park			 (28)

- rozšírenie verejnej splaškovej kanalizácie do územia uvažovaného rozvoja			 (29)

- dažďová kanalizácia v území uvažovaného rozvoja						 (30)

- splašková a dažďová kanalizácia pre priemyselný park					 (31)

- záchytné rigoly extravilánových vôd v území uvažovaného rozvoja : Uhrovo Závodie, Fojtovo Závodie, Bukovina a Hlinené								 (32)

- rekonštrukcia železničných priepustov v Turzovke-stred a Vyšný koniec			 (33)

- úprava Kysuce (ochranné hrádze)								 (34)

- suché nádrže - poldre na Semetešskom potoku, Dlžianskom potoku, Hlinenom potoku, Šuríkovom potoku a ľavostrannom nepomenovanom prítoku Turkovho potoka                     	 (35)

  - Stavby pre zásobovanie územia energiami

- výstavba transformovne 110/22 kV a elektrických vedení 110 kV 			              (36)

- demontáž 22 kV vedenia č. 232 a 187 v dĺžke cca 4 850 m a jeho náhrada za nové VN vedenie v dĺžke cca 6 200 m s izolovanými vodičmi VN cca 650 m					 (37)

- demontáž VN prípojok : Stred - 450 bm (k T6, T7); Hlinené - 400 m		              (38)

- výstavba vzdušných VN prípojok : Hlinené - 190 m (k T6); Predmier - 800 m (k T8); Závodie - 500 m (k T3); Vyšný koniec - 100 m							 (39)

- výstavba VN káblového vedenia na prepojenie murovaných trafostaníc

Stred – 1 450 m (T16 - T17 - T6 - T7, T14 - T15)

Vyšný koniec – 1 700 m (T3 - T9 - T7 - T8)                                                                              (40)

- výstavba 22 kV vedenia (náhrada za demontáž) v dĺžke cca 400 m (miestna časť Hlinené)	 (41)

- náhrada stožiarových trafostaníc za murované : Stred - T6, T7; Vyšný koniec - T3, T4	 (42)

- výmena súčasných transformátorov za väčšie : Stred - T2; Predmier - T4; Vyšný koniec - T4, T6; Turkov - T1, T2										 (43)

- výstavba nových trafostaníc : Stred - T14, T15, T16, T17; Hlinené - T6; Predmier - T8; Závodie - T3; Vyšný koniec T7, T8, T9								 (44)

- sekundárna NN sieť v území 								 (45)

- výstavba teplovodov									 (46)

- výstavba STL plynovodov do rozvojových lokalít						 (47)

  - Telekomunikačné stavby

- rozšírenie kapacity vývodných párov v digitálnej ústredni Turzovka na cca 2050 Pp (v tom nie je zahrnutá potreba pre ostatné spádové obce)						               (48)

- výstavba miestnej telekomunikačnej siete rozšírením do plôch s novou bytovou zástavbou a do plôch výrobných zón  									  (49)

# Článok 14

# Záverečné ustanovenia

- V súlade s ustanovením § 28 ods.3 stavebného zákona v platnom znení je dokumentácia návrhu Územného plánu mesta Turzovka uložená na stavebnom úrade Mesta Turzovka a na Krajskom stavebnom úrade v Žiline.

- Toto Všeobecne záväzné nariadenie o záväznej časti Územného plánu mesta TURZOVKA  bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Turzovke dňa 18.júna 2008 a nadobúda právoplatnosť pätnástym dňom od jeho schválenia.

- Týmto Všeobecne záväzným nariadením o záväznej časti Územného plánu mesta TURZOVKA  sa zrušuje doteraz platná záväzná časť ÚP mesta Turzovka vrátane všetkých neskorších zmien a doplnkov.

Miroslav Rejda, v.r.

primátor mesta

Vyvesené na úradnej tabuli mesta dňa :                       19.6. 2008

Zvesené z úradnej tabule mesta dňa :          ………………… 2008