Ing. arch. Marián Pivarči - autorizovaný architekt

Gaštanová 3077/25, 010 07 Žilina

ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY

TURZOVKA IBV BUKOVINA

NÁVRH

TEXTOVÁ ČASŤ

Mesto Turzovka								Ing. arch. Marián Pivarči

obstarávateľ								         hlavný riešiteľ

Žilina 05 2013

Riešiteľský kolektív

Hlavný riešiteľ								Ing. arch. Marián Pivarči

Urbanizmus								Ing. arch. Marián Pivarči

Doprava								Ing. Roman Tiso

Životné prostredie							Ing. arch. Marián Pivarči

Vodné hospodárstvo							Ing. Michal Leštach

Zásobovanie plynom							Ing. Michal Leštach

Zásobovanie elektrickou energiou					Karol Kollár

Telekomunikácie, pošta							Karol Kollár

OBSAH TEXTOVEJ ČASTI

A.   Základné údaje										strana

- Hlavné ciele a úlohy riešenia								  5

- Vyhodnotenie doterajšieho územného plánu zóny						  5

- Údaje o súlade riešenia so zadaním							  5

B.   Riešenie územného plánu

- Vymedzenie hranice riešeného územia							  7

- Opis riešeného územia									  9

- Väzby vyplývajúce z riešenia a zo záväzných častí územného plánu obce			10

- Vyhodnotenie limitov využitia územia							14

- Urbanistická koncepcia priestorového a funkčného usporiadania územia

a funkčného využitia pozemkov								15

- Začlenenie stavieb do okolitej zástavby a do ostatnej krajiny					27

- Určenie pozemkov, ktoré nemožno zaradiť medzi stavebné pozemky			27

- Zastavovacie podmienky na umiestnenie jednotlivých stavieb 				27

- Chránené časti krajiny									30

- Etapizácia a vecná a časová koordinácia uskutočňovania výstavby				30

- Pozemky pre verejnoprospešné stavby a na vykonanie asanácie				31

- Návrh záväznej časti									31

C.   Doplňujúce údaje

D.   Dokladová časť

OBSAH GRAFICKEJ ČASTI

1. Výkres širších vzťahov								    1:5 000

2. Výkres komplexného urbanistického návrhu riešeného územia				    1:1 000

3. Výkres verejnejného dopravného vybavenia s vyznačením vstupov na pozemok		    1:1 000

4. Výkres verejnejného technického vybavenia						    1:1 000

5. Hlavný výkres priestorovej a funkčnej regulácie s vymedzením regulovaných

priestorov regulačnými čiarami, určením zastavovacích podmienok a pozemkov

pre verejnoprospešné stavby								    1:1 000

A.  ZÁKLADNÉ ÚDAJE

a) Základné údaje

Dôvodom pre obstaranie územného plánu zóny Turzovka - IBV Bukovina (ďalej len ÚPN Z Turzovka - IBV Bukovina) je potreba získania podrobnej územnoplánovacej dokumentácie, ktorá bude predovšetkým ustanovovať zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov, stavieb a verejného dopravného a technického vybavenia, umiestnenia stavieb na jednotlivých pozemkoch a ich začlenenia do okolitej zástavby, ako aj vecnú a časovú koordináciu novej výstavby a pozemky pre verejnoprospešné stavby v lokalite Bukovina.

Naviac, potreba obstarania a schválenia územného plánu zóny pre uvedenú lokalitu je priamo ustanovená vo Všeobecne záväznom nariadení Mesta Turzovka o záväznej časti ÚPN mesta Turzovka, schváleného uznesením Meststského zastupiteľstva v Turzovke č. 04/2008 zo dňa 18.06.2008.

Hlavné ciele a úlohy, ktoré ÚPN Z rieši sú:

- vytvoriť podmienky pre výstavbu nových rodinných domov, verejnej zelene, dopravného a technického vybavenia v lokalite Bukovina v súlade s platným územným plánom mesta Turzovka,

- stanoviť zásady a regulatívy podrobnejšieho priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov, stavieb, zelene a verejného dopravného a technického vybavenia územia,

- stanoviť zásady a regulatívy umiestnenia stavieb rodinných domov a základného občianskeho vybavenia na jednotlivých pozemkoch a stanoviť zastavovacie podmienky jednotlivých stavebných pozemkov,

- určiť stavby na stavebných pozemkoch, podiel možného zastavania a únosnosť využívania územia,

- navrhnúť v súčasnosti nezastavané pozemky na stavebné pozemky a určiť pozemky, ktoré podľa územného plánu nemožno zaradiť medzi stavebné pozemky,

- stanoviť zásady a regulatívy nevyhnutnej vybavenosti stavieb a napojenie na verejné dopravné a technické vybavenie územia,

- stanoviť zásady a regulatívy začlenenia stavieb do okolitej zástavby a do ostatnej krajiny,

- riešiť umiestnenie zelene na jednotlivých pozemkoch,

- určiť vecnú a časovú koordináciu novej výstavby,

- stanoviť pozemky pre verejnoprospešné stavby.

b) Vyhodnotenie doterajšieho územného plánu zóny

Na riešené územie nebol doteraz spracovaný územný plán zóny.

c) Údaje o súlade riešenia so zadaním

Riešenie územia je v súlade so Zadaním pre územný plán zóny Turzovka - IBV Bukovina, ktoré schválilo Metské zastupiteľstvo v Turzovke uznesením č. 1/2013 zo dňa 26.2.2013.

Mesto Turzovka obstaráva Územný plán zóny Turzovka - IBV Bukovina prostredníctvom odborne spôsobilej osoby pre obstarávanie ÚPP a ÚPD, ktorou je Ing. arch. Ján Burian (reg. č. 229).

B.  RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU

a) Vymedzenie riešeného územia

Riešené územie je vymedzené hranicou riešeného územia, ktorá zahŕňa resp. zasahuje do nasledovných parciel.

| Parcelné číslo | Druh pozemku | Zistení vlastníci | Poloha | Rozsah záberu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 686 | TTP | Mesto Turzovka | E | C |
| 8242 | OP | Jozef Šulek a Marta Šuleková, Olešná 452 | E | M |
| 8243 | OP | Jozef Šulek a Marta Šuleková, Olešná 452 | E | M |
| 8244/1 | ZP | Parcela nie je evidovaná na LV | E | M |
| 8244/6 | ZP | Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Turzovka | E | C |
| 8320/1 | TTP | Parcela nie je evidovaná na LV | E | M |
| 8320/3 | TTP | Parcela nie je evidovaná na LV | E | C |
| 8320/8 |  | Jozef Koniar a Radoslava Koniarová, Stred 432, Turzovka | E | C |
| 8320/9 | TTP | Marian Klago a Miroslava Klagová, Stred 411, Turzovka | E | C |
| 8320/10 | TTP | Ing. Milan Smreček, Vyšná Korňa 752, Erika Smerečková, Stred 405, Turzovka | E | C |
| 8320/13 | TTP | Jaroslav Polka a Martina Polková, Hlavice 1062, Klokočov | E | C |
| 8320/14 | TTP | Ján Štefanka, Stred 451, Turzovka | E | V |
| 8320/18 | TTP | Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Turzovka | E | V |
| 8320/20 | TTP | Ladislav Chromík, J. Kráľa 2594/17, Čadca Dušan Chromík, Malinovského 3944/5 Martin, Vladimír Chromík, Košická 43/e, Bratislava | E | C |
| 8320/21 | OSTP | Ing. Milan Smreček,Vyšná Korňa 752, Erika Smerečková, Stred 405, Turzovka, Jozef Sakson, Stred 896 Zákopčie, Miroslav Fefko, Stred 421, Turzovka | E | C |
| 8320/22 | TTP | Miroslav Fefko, Stred 421, Turzovka | E | C |
| 8320/23 | TTP | Jozef Sakson, Stred 896 Zákopčie, | E | C |
| 8320/24 | ZP | Ing. Dušan Štefanka, Rosina 669 Irena Štefanková, 92, Turzovka Milan Štefaka, ČSA 1302/16, Kysucké Nové Mesto Robert Štefanka, Stred 92, Turzovka Marián Štefanka, Záhradná 426, Turzovka Ing. Pavol Štefanka, Predmier 38, Turzovka | E | C |
| 8320/25 | TTP | Miroslav Papík, 432, Korňa | E | C |
| 8320/26 | OSTP | Jozef Sakson, Stred 896 Zákopčie, | E | C |
| 8320/27 | OSTP | Miroslav Fefko, Stred 421, Turzovka | E | C |
| 8320/28 | OSTP | Miroslav Papík, Korňa 432 | E | C |
| 8320/29 | TTP | Milan Hrubý, Dominikánska 264/2, Brno, Adriana Hrubá, Stred 398, Turzovka | E | C |
| 8320/30 | TTP | Marian Klago a Miroslava Klagová, Stred 411, Turzovka | E | C |
| 8320/31 | TTP | Milan Hrubý, Dominikánska 264/2, Brno, Adriana Hrubá, Stred 398, Turzovka | E | C |
| 8320/32 | TTP | Anton Lemeš a Janka Lemešová, Stred 405, Turzovka, Rudolf Mravec, Hinené 277, Turzovka, Katarína Pistovčáková, Stred 398, Turzovka, Anna Odvarková, Stred 147, Turzovka, Marián Šobich, Hlinené 308, Turzovka, Miloš Kubačka, Križna 4927/60, Bratislava Ružinov | E | C |
| 8320/33 | ZP | Miroslav Papík, 432 Korňa | E | C |
| 8320/34 | ZP | Jozef Sakson, Stred 575, Turzovka | E | C |
| 8320/35 | ZP | Miroslav Fefko, Stred 421, Turzovka | E | C |
| 8320/36 | ZP | Miroslav Fefko, Stred 421, Turzovka | E | C |
| 8321/1 | ZP | Parcela nie je evidovaná na LV | E | C |
| 8321/3 | ZP | Jaroslav Polka a Martina Polková, Hlavice 1062, Klokočov | E | C |
| 8321/4 | ZP | Ján Štefanka, Stred 451, Turzovka | E | M |
| 8321/5 | ZP | Anton Lemeš a Janka Lemešová, Stred 405, Turzovka, | E | C |
| 8321/6 | ZP | Anton Lemeš a Janka Lemešová, Stred 405, Turzovka, | E | C |
| 8321/7 | ZP | Anton Lemeš a Janka Lemešová, Stred 405, Turzovka, Rudolf Mravec, Hinené 277, Turzovka, Katarína Pistovčáková,Stred 398, Turzovka, Anna Odvarková, Stred 147, Turzovka, Marián Šobich,Hlinené 308, Turzovka, Miloš Kubačka, Križna 4927/60, Bratislava Ružinov | E | C |
| 8322/1 | TTP | Parcela nie je evidovaná na LV | E | M |
| 8322/25 | TTP | Jaroslav Polka a Martina Polková, Hlavice 1062, Klokočov | E | C |
| 8322/26 | TTP | Ján Štefanka, Stred 451, Turzovka | E | C |
| 8322/27 | TTP | Anton Lemeš a Janka Lemešová, Stred 405, Turzovka, | E | C |
| 8322/28 | ZP | Anton Lemeš a Janka Lemešová, Stred 405, Turzovka | E | C |
| 8322/29 | TTP | Anton Lemeš a Janka Lemešová, Stred 405, Turzovka, | E | C |
| 8322/30 | TTP | Rudolf Mravec, Hinené 277, Turzovka, Katarína Pistovčáková, Stred 398, Turzovka, | E | C |
| 8322/31 | TTP | Rudolf Mravec, Hinené 277, Turzovka, Katarína Pistovčáková, Stred 398, Turzovka, Anna Odvarková, Stred 147, Turzovka, Marián Šobich, Hlinené 308, Turzovka, Miloš Kubačka, Križna 4927/60, Bratislava Ružinov | E | C |
| 8322/32 | TTP | Anna Odvarková, Stred 147, Turzovka, Marián Šobich, Hlinené 308, Turzovka, Miloš Kubačka, Križna 4927/60, Bratislava Ružinov | E | C |
| 8322/33 | TTP | Miloš Kubačka, Krížna 4927/60, Bratislava Ružinov | E | C |
| 8322/34 | TTP | Parcela nie je evidovaná na LV | E | C |
| 8322/35 | TTP | Tomáš Zajac, Stred 396, Turzovka | E | C |
| 8322/36 | TTP | Tomáš Zajac, Stred 396, Turzovka | E | C |
| 8322/37 | TTP | Tomáš Zajac, Stred 396, Turzovka | E | C |
| 8322/38 | TTP | Marián Šobich, Hlinené 308, Turzovka | E | C |
| 8322/39 | TTP | Anna Odvarková, Stred 147, Turzovka Marián Šobich, Hlinené 308, Turzovka | E | C |
| 8322/40 | ZP | Anton Lemeš a Janka Lemešová, Stred 405 Turzovka | E | C |
| 8322/41 | ZP | Anton Lemeš a Janka Lemešová, Stred 405 Turzovka | E | C |
| 8322/43 | ZP | Rudolf Mravec, Hinené 277, Turzovka, Katarína Pistovčáková, Stred 398, Turzovka, | E | C |
| 8327 | ZP | Parcela nie je evidovaná na LV | E | M |
| 8328 | TTP | Parcela nie je evidovaná na LV | E | M |

Skratky použité v tabuľke:

OP	- orná pôda

ZP	- zastavaná plocha

TTP	- trvalé trávne porasty

OSTP	- ostatná plocha

I	- itravilán

E	- extravilán

C	- celá parcela

V	- väčšia časť

M	- menšia časť

b) Opis riešeného územia

Riešené územie leží na mierne svažitom chrbte južne od centra mesta vo veľmi dobrej dostupnosti do centra Turzovky. Nadmorská výška územia sa pohybuje v rozmedzí 490-525 m n.m. Sklonitosť územia sa pohybuje v rozmedzí 7 - 14%. Orientácia k svetovým stranám Z, SZ, S. Zosuvy na riešenom území nie sú evidované. V súčasnej dobe je územie využívané prevažne ako trvalé trávne porasty. Na dvoch miestach sa začala výstavba rodinných domov (celkom 6 objektov).

Geológia a hydrogeológia

Geologický podklad je tvorený treťohornými horninami. Prevládajú flyšové vývoje s premenlivým podielom pieskovcov, ílovcov a slieňovcov. V zmysle hydrogeologickej rajonizácie SR z roku 1981 (Šuba J. a kol., SHMÚ Bratislava) spadá katastrálne územie Turzovka do hydrogeologického rajónu PQ 028 Paleogén povodia Kysuce.

Územie, prevažne tvorené horninami flyšu, nevytvára priaznivé podmienky na väčšie množstvo akumulácie a obehu podzemných vôd.

Hydrologické pomery

Z hydrologického hľadiska spadá katastrálne územie Turzovka do povodia Kysuce, číslo hydrologického poradia 4-21-06. Hlavným tokom v území je rieka Kysuca pretekajúca mimo riešeného územia. V blízkosti riešeného územia sa nachádza pravostranný prítok Kysuce Dlžiansky potok, č. hydr. poradia 4-21-06-025.

Orografické, geomorfologické, hydrogeologické a klimatické podmienky zapríčiňujú nadmernú veľkosť odtoku z územia, silnú vodnú eróziu a prudký priebeh povodňových vĺn. Tieto javy spolu s pôdnymi pomermi spôsobujú devastáciu povrchu územia, odnos pôdy do údolia tokov, veľké množstvo splavenín, poškodzovanie brehov ako aj neustále prehlbovanie tokov. Klimatické a hydrogeologické pomery zapríčiňujú aj časovú a priestorovú nerovnomernosť odtoku z územia.

Klimatické pomery

Celé riešené územie spadá do mierne teplej klimatickej oblasti - podoblasti veľmi vlhkej, okrsku mierne teplého, veľmi vlhkého, vrchovinového.

Niektoré charakteristické klimatické údaje

| charakteristické klimatické údaje | riešené územie |
| --- | --- |
| teplota vzduchu v januári | -4 - -6°C |
| teplota vzduchu v júli | 16 - 17°C |
| bezmrazové obdobie | 160 - 140 dní |
| počet letných dní v roku | 30 - 40 |
| začiatok vykurovacieho obdobia | 10.9. - 20.9. |
| trvanie vykurovacieho obdobia | 240 - 280 dní |
| priemerný úhrn zrážok za rok /mm/ | 800 - 900 |
| priemerná max. výška snehovej pokrývky /cm/ | 50 - 75 |
| trvanie obdobia so snehovou pokrývkou | 140 - 160 dní |
| ľadové úkazy na riekach - začiatok | 10.12. |
| ľadové úkazy na riekach - koniec | 1.3. |
| zamŕzanie riek - začiatok | 20.12. |
| zamŕzanie riek - koniec | 1.2. |
| prevládajúci smer vetrov | SZ, Z, S, V |

Pri prieskume v teréne neboli na riešenom území zistené javy s nepriaznivým vplyvom na životné prostredie. Podľa mapy „Prognóza radónového rizika“ uverejnenej v Atlase krajiny Slovenskej republiky sa mesto Turzovka nachádza v oblasti so stredným radónovým rizikom. Dopručujeme, aby táto skutočnosť bola preverená odbornou organizáciou, ktorá v prípade potreby navrhne opatrenia na zamedzenie prieniku radónu do interiérov objektov.

c) Väzby vyplývajúce z riešenia a zo záväzných častí územného plánu obce

Pri riešení územného plánu zóny Turzovka IBV Bukovina je potrebné rešpektovať územný plán mesta Turzovka schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Turzovke č. 4/2008 zo dňa 18.6.2008 v znení Zmeny a doplnku č. 2 schválenej uznesením Mestského zastupiteľstva v Turzovke č 1/2013 zo dňa 26.2.2013.

Funkčné využitie územia je v súlade s riešením územného plánu mesta Turzovka Zmena a doplnok č. 2. Návrh dopravného systému a napojenie na inžinierske siete vychádza zo schváleného územného plánu mesta a v podrobnejšom merítku pri zohľadnení polohopisného a výškopisného zamerania konkretizuje trasy ciest a inžinierskych sietí. Návrh hlavnej komunikácie C2 rešpektuje starý židovský cintorín a pozemky už postavených rodinných domov za pozemkom základnej školy a amfiteátrom.

Riešeného územia sa dotýkajú nasledovné body uvedené v záväznej časti územného plánu mesta Turzovka:

Článok 1

Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia

Z hľadiska priestorového usporiadania a funkčného využívania sa riešené územie patrí do priestoru

1. Turzovka - stred

a) základné funkcie				- obslužná (vyššia a základná občianska vybavenosť)

- obytná (HBV, IBV)

- výrobná (východná priemyselná zóna, poľnohosp. 		  areál pri ceste do Dlhej nad Kysucou

b) doplnková funkcia	- rekreačná (v náväznosti na rekreačné stredisko

Bukovina)

c) prevládajúci typ stavebnej činnosti	- prístavby, nadstavby, zobytnenie podkrovia,

novostavby

d) spôsob zástavby	- vzhľadom na rôznorodosť urbanistickej štruktúry je

potrebné vychádzať z pomerov, aké sú v danej

lokalite a zohľadňovať výškové zónovanie, tvar

strechy, stavebnú čiaru

e) kompozičné zásady	- za hlavné kompozičné osi považovať ulice R. Jašíka,

Nádražná, Obchodná, Pod brehom

- priestor, z ktorého vychádzajú, považovať

za centrálny priestor mesta

- centrálny priestor mesta vymedziť objektami

občianskej vybavenosti podľa spracovanej ideovej

štúdie priestoru medzi objektom Jednoty

a pamätníkom drotárov

- priestor pred Gymnáziom riešiť ako park, vymedzený

objektom gymnázia a tromi polyfunkčnými objektami

- v pohľadových smeroch rešpektovať dominantu

mesta - kostol Nanebovzatia p. Márie

Článok 2

Prípustné, obmedzujúce a vylučujúce podmienky na využitie jednotlivých plôch

A - obytné plochy - rodinné domy individuálne

a) Prípustné funkcie: bývanie v rodinných domoch (suterén + 2 nadzemné podlažia, alebo suterén + nadzemné podlažie + podkrovie), základná občianska vybavenosť - zariadenia obchodu, verejného stravovania a nerušiacich nevýrobných služieb pre obyvateľov územia, malé ihriská pre neorganizovaný šport pre obyvateľov územia, nevyhnutné plochy technického vybavenia územia, pešie, cyklistické a motorové komunikácie a zastávky MAD, nevyhnutné odstavné plochy pre automobily, parkovo upravená zeleň, zeleň okrasných a úžitkových záhrad.

b) Neprípustné funkcie: zariadenia veľkoobchodu, zariadenia pre nakladanie s odpadmi, výrobné a všetky ostatné činnosti, ktoré negatívnymi vplyvmi (zápach, hluk, nákladná doprava, zvýšený výskyt hlodavcov a pod.) zasahujú obytné plochy a plochy občianskeho vybavenia.

c) Doplňujúce ustanovenia: odstavné miesta obyvateľov musia byť riešené v rámci súkromných pozemkov, parkovanie užívateľov zariadení komerčného vybavenia a služieb musí byť riešené na pozemkoch ich prevádzkovateľov.

Článok 3

Zásady a regulatívy umiestnenia občianskeho vybavenia

c) zariadenia občianskeho vybavenia budú spĺňať požiadavky na stavby, užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu v zmysle Vyhlášky č. 192/1994 Z.z.

Článok 4

Zásady a regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia územia

(1) Zásady a regulatívy pre rozvoj verejného dopravného vybavenia územia

c) chrániť územný koridor pre komunikáciu C2, ktorá sprístupňuje lokalitu Bukovina,

d) chrániť územné koridory pre nové miestne komunikácie C3 v rozvojových lokalitách,

e) chrániť územné koridory existujúcich miestnych komunikácií za účelom úpravy ich stavebných a technických parametrov,

h) chrániť územné koridory a plochy pre hlavné pešie trasy a námestia,

j)  chrániť územné koridory pre cyklistické trasy.

(2) Zásady a regulatívy pre rozvoj vodného hospodárstva

b) rozšíriť existujúcu a vyprojektovanú rozvodnú sieť verejného vodovodu Turzovka do územia uvažovaného rozvoja, nachádzajúceho sa v jeho zásobnom rozsahu,

c) riešiť zásobovanie pitnou vodou v území uvažovaného rozvoja, nachádzajúcom sa nad hornou hranicou (kóta 505 m n.m.) zásobného verejného vodovodu Turzovka (vodovod II. tlakové pásmo Bukovina, ... ,

f)  odvádzať odpadové vody deleným systémom,

g) splaškové vody odvádzať vyprojektovanou verejnou splaškovou kanalizáciou Turzovka do hlavného zberača AIV Makov - Turzovka do ČOV Turzovka,

h) dažďové vody odvádzať existujúcou a vyprojektovanou verejnou kanalizáciou do hlavného zberača A

i) rozšíriť vyprojektovanú splaškovú kanalizačnú sieť verejnej kanalizácie Turzovka do územia uvažovaného rozvoja,

k) rozšíriť existujúcu a vyprojektovanú dažďovú kanalizáciu do územia uvažovaného rozvoja, v území mimo dosahu dažďovej kanalizácie riešiť odvádzanie dažďových vôd do miestnych tokov,

l) 	v úsekoch, kde nie je možné umiestniť dažďovú kanalizáciu, odvádzať dažďové vody povrchovými rigolmi,

n) riešiť ochranu intravilánu (rozvojových plôch) pred odtokom extravilánových zrážkových vôd realizáciou záchytných rigolov a pôdoochranných opatrení na poľnohospodárskej pôde,

(3) Zásady a regulatívy pre zásobovanie územia energiami

b) akceptovať navrhovanú sieť 22 kV vedení vrátane navrhovaných náhrad a demontáží vedení a rozvodov a umiestnenia trafostaníc,

c) riešiť navrhovanú NN sieť pre sústredenú výstavbu HBV, IBV, občiansku vybavenosť 1 kV káblami v zemi,

d) dodržať ochranné pásma v zmysle zákona č. 656/2004 Z.z.,

e) v súlade s ustanoveniami § 4 zákona č. 543/2002 Z.z. pri rekonštrukcii a výstavbe vzdušných vedení použiť také technické riešenie, ktoré bráni usmrcovaniu vtákov,

f)  realizovať opatrenia vedúce k zníženiu spotreby tepla na vykurovanie a prípravu TÚV,

m) realizovať výstavbu STL plynovodov do rozvojových lokalít, dodržať ochranné pásma v zmysle zákona č. 656/2004 Z.z.

(4) Zásady a regulatívy pre rozvoj telekomunikácií

b) rozšíriť miestnu telekomunikačnú sieť do navrhovaných rozvojových území,

c) rozšíriť rozvod miestneho rozhlasu do navrhovaných rozvojových území,

Článok 5

Zásady a regulatívy zachovania kultúrno-historických hodnôt, ochrany a využívania prírodných zdrojov, ochrany prírody a tvorby krajiny

(1) Zásady pre zachovanie kultúrno-historických hodnôt

e) pri akejkoľvek stavebnej činnosti na riešenom území dodržať povinnosť ohlásenia archeologického nálezu v súlade s ustanoveniami zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a § 127 zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. V prípade stavebnej činnosti charakteru líniových stavieb a veľkoplošných novostavieb na riešenom území obce pri územnom a stavebnom konaní osloviť Krajský pamiatkový úrad v Žiline.

(2) Zásady ochrany a tvorby krajiny

a) pri hospodárskej a rekreačnej činnosti rešpektovať zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny,

b) rešpektovať prvky kostry ekologickej stability,

c) zachovať genofondovú lokalitu 96 zf Stará teheľňa,

d) zohľadniť všeobecné opatrenia a regulatívy, formulované v RÚSESe, vzťahujúce sa k riešenému územiu,

e) zachovať hodnotnú zeleň v intraviláne mesta i voľnej krajine, doplniť plochy pre verejnú a izolačnú zeleň.

Článok 6

Zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie

(1) Pre zlepšenie čistoty ovzdušia je potrebné :

a) pokračovať v plynofikácii zdrojov tepla na pevné palivá tak, aby v roku 2020 bolo plne plynofikovaných 90 % bytov a 100 % zariadení občianskeho vybavenia.

(2) Pre zabezpečenie ochrany povrchových a podzemných vôd je nevyhnutné :

a) rešpektovať legislatívnu ochranu vôd, vyplývajúcu zo zákona č. 364/2004 Z.z. a rozhodnutí orgánov štátnej vodnej správy,

b) realizovať projekt „Dodávka pitnej vody a odkanalizovania Korných Kysúc, Vodovod Turzovka a Kanalizácia Turzovka“,

c) riešiť ochranu intravilánu (rozvojových plôch) pred odtokom extravilánových zrážkových vôd (záchytné rigoly, pôdoochranné opatrenia na poľnohospodárskej pôde).

(3) Nakladanie s odpadmi :

a) dôsledne realizovať separovaný zber odpadov na území mesta s cieľom využiť druhotné suroviny a znížiť množstvo odpadu vyvážaného na skládky.

Článok 7

Vymedzenie zastavaného územia obce

Zastavané územie mesta je vymedzené hranicou zastavaného územia k 1.1.1990 a vonkajším okrajom navrhovaných funkčných plôch.

Článok 8

Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov

(2) Ochranné a bezpečnostné pásma v riešenom území IBV Bukovina

| Ochranné pásmo | Stav | Návrh |
| --- | --- | --- |
| Verejný vodovod DN 250 | 1,5 | 1,5 |
| Hlavný kanalizačný zberač do DN 500 mm | 1,5 | 1,5 |
| VN 22 kV el. vedenie (od krajného vodiča) | 10 | 10 |
| STL plynovod v zastavanom území | 1 | 1 |

Článok 9

Plochy pre verejnoprospešnú výstavbu

(1) Plochy pre verejnoprospešné stavby predstavujú plochy, potrebné pre realizáciu verejnoprospešných stavieb, uvedených v zozname verejnoprospešných stavieb vrátane dočasných záberov pozemkov.

Článok 10

Potreba obstarania a schválenia územného plánu zóny

Územný plán zóny je potrebné obstarať a schváliť pre nasledovné lokality :

- centrálnu mestskú zónu,

- navrhovanú lokalitu IBV Bukovina,

- navrhovanú lokalitu priemyselného parku.

Článok 11

Zoznam verejnoprospešných stavieb

Za verejnoprospešné stavby sa podľa § 108 stavebného zákona, odst. 2, písm. a) považujú stavby, určené na verejnoprospešné služby a pre verejné technické vybavenia územia, podporujúce jeho rozvoj a ochranu životného prostredia. V riešenom území mesta Turzovka sú to stavby :

(3) Dopravné stavby

c) navrhované obslužné komunikácie								(13)

e) verejné parkoviská										(15)

g) nové autobusové zastávky 								(17)

j)  hlavné pešie trasy										(20)

(4) Vodohospodárske stavby

b) rozšírenie verejného vodovodu Turzovka do územia uvažovaného rozvoja,			(23)

d) vodovod Bukovina, II. tlakové pásmo verejného vodovodu Turzovka (čerpacia stanica,

výtlačné potrubie, vodojem, zásobné potrubie a rozvodná sieť),				(25)

h) rozšírenie verejnej splaškovej kanalizácie do územia uvažovaného rozvoja	,		(29)

i) dažďová kanalizácia v území uvažovaného rozvoja,						(30)

k) záchytné rigoly extravilánových vôd v území uvažovaného rozvoja : Uhrovo Závodie,

Fojtovo Závodie, Bukovina a Hlinené,							(32)

(5) Stavby pre zásobovanie územia energiami

e) výstavba VN káblového vedenia na prepojenie murovaných trafostaníc : Stred - 1 450 m

(T16 - T17 - T6 - T7, T14 - T15), Vyšný koniec - 1 700 m (T3 - T9 - T7 - T8)			(40)

i) výstavba nových trafostaníc : Stred - T14, T15, T16, T17, Hlinené - T6, Predmier - T8,

Závodie - T3, Vyšný koniec T7, T8, T9,							(44)

j) sekundárna NN sieť v územ,í 								(45)

l) výstavba STL plynovodov do rozvojových lokalít,						(47)

(6) Telekomunikačné stavby

b) výstavba miestnej telekomunikačnej siete rozšírením do plôch s novou bytovou zástavbou

a do plôch výrobných zón,									(49)

d) Vyhodnotenie limitov využitia územia

Využiteľnosť územia ovplyvňujú nasledovné limity :

- svažitosť terénu,

- existujúce stavby a pozemky,

- inžinierske siete a ich ochranné pásma,

- ochrana intravilánu pred odtokom extravilánových zrážkových vôd.

Svažitosť terénu

Svažitosť terénu sa na riešenom území pohybuje v rozmedzí 7-14%. Svažitosť ovplyvňuje trasovanie komunikácií a peších ťahov. Komunikácie sú vedené prevažne v smere vrstevníc. Hlavný peší ťah do centra Turzovky je vedený popri amfiteátri na Školskej ulici a pokračuje terénnymi schodmi na ul. Pod Brehom.

Existujúce stavby a pozemky

Návrh cestnej siete a členenie pozemkov rešpektuje existujúce stavby, pozemky, novostavby rodinných domov ako aj vydané stavebné povolenia na výstavbu rodinných domov.

Návrh hlavnej miestnej obslužnej komunikácie C2 rešpektuje starý židovský cintorín.

Inžinierske siete a ich ochranné pásma

Na riešenom území zóny sa nachádzajú tieto inžinierske siete a ich ochranné pásma:

- 22 kV vedenia (OP 10 m od krajného vodiča) - potreba preloženia mimo územia budúcej zástavby,

- vzdušné NN elektrické vedenie,

- rozvodná sieť vodovodu DN 250 HDPE (OP 1,5 m od okraja potrubia) z existujúceho vodojemu Bukovina I,

- na konci Školskej ulice sa nachádza kanalizačné potrubie DH 300 (OP 1,5 m od okraja potrubia).

Ochrana intravilánu pred odtokom extravilánových zrážkových vôd

Pred začiatkom II. etapy výstavby rodinných domov v zóne IBV Bukovina je potrebné vybudovať nový odvodňovací rigol za juhovýchodným okrajom navrhovanej zástavby. Existujúci odvodňovací rigol v správe Hydromeliorácií š.p. (evid. č. 5302 048 001) prestane plniť svoju funkciu a jeho plochu bude možné priradiť k pozemkom existujúcich rodinných domov.

e) Urbanistická koncepcia priestorového a funkčného usporiadania územia

a funkčného využitia pozemkov

Širšie vzťahy

Riešené územia ÚPN Z Turzovka - IBV Bukovina sa nachádza juhovýchodne od centra mesta v dobrej pešej dostupnosti. Kladom lokality je aj dobré životné prostredie. K negatívom lokality patrí orientácia časti lokality na sever a v niektorých častiach lokality svažitosť nad 12 %. Riešené územie nadväzuje na existujúcu zástavbu rodinných domov, areál základnej školy a areál amfiteátra.

V súčasnej dobe sa územie v prevažnej miere využíva ako lúky a pasienky. V predĺžení Školskej ulice je postavených šesť rodinných domov. Pozemky rodinných domov boli pri návrhu rešpektované.

ÚPN Z rieši pozemky pre ďalších 160 rodinných domov. Odhaduje sa, že v 166 rodinných domoch bude asi 170 b.j. a pri obložnosti 3,5 osôb na 1 byt bude v zóne bývať asi 600 osôb.

V súčasnej dobe sa na riešenom území nenachádzajú zariadenia občianskeho vybavenia. ÚPN Z rieši pozemok pre obchod s potravinami a pohostinstvo. V blízkosti občianskeho vybavenia sú navrhnuté autobusové zastávky.

Na riešenom území sa nenachádzajú objekty a územia s kultúrnou alebo výtvarnou hodnotou.

Existujúca vysoká zeleň nemá vysokú hodnotu.

V súčasnej dobe je riešené územie prístupné len z dvoch komunikácií - od Školskej ulice alebo z účelovej komunikácie Pod Bukovinou, ktorá vedie do strediska cestovného ruchu Bukovina. Obe cesty sú úzke a nie sú vhodné pre ťažké nákladné autá počas výstavby rodinných domov. Predpokladáme, že v prvej etape bude územie prístupné z komunikácie Pod Bukovinou, preto je potrebná jej rekonštukcia v kategórii MO 6,5/30. Návrh dopravnej siete predpokladá, že prepojenie hlavnej obslužnej komunikácie C2 na Dlhovanskú cestu a Kysuckú cestu bude realizované podľa schváleného ÚPN mesta Turzovka, avšak až v tretej etape, pretože prepojenie je finančne náročné.

V súčasnej dobe sa na riešenom území nachádzajú tieto inžinierske siete:

- vzdušné 22 kV elektrické vedenie č. 187 a VN prípojky k trafostaniciam,

- vzdušné NN elektrické vedenie,

- verejný vodovod DN 250 z vodojemu Bukovina I do mesta.

Vzťahy na technickú infraštruktúru sú podrobnejšie popísané v nasledovných podkapitolách.

Urbanistická koncepcia priestorového a funkčného usporiadania územia

Urbanistická koncepcia a funkčné využitie územia je navrhnuté v súlade s riešením schválenej Zmeny a doplnku č. 2 územného plánu mesta Turzovka. Súhlas s budúcim možným použitím pôdy na stavebné a iné zámery bol vydaný v rámci ÚPN mesta Turzovka a v ZaD č. 2 ÚPN mesta Turzovka.

Na území sú vyšpecifikované obytné plochy pre rodinné domy, plochy pre občiansku vybavenosť, verejnú zeleň, cestné a pešie komunikácie.

Prevažná časť riešeného územia je tvorená pozemkami samostatne stojacich rodinných domov. Pri rodinných domoch popri hlavnom pešom ťahu je možné uvažovať o podstavanej vybavenosti (nezávadné služby a predajne drobného rozsahu bez vysokých nárokov na dopravnú obsluhu) v prízemí domov.

Základná občianska vybavenosť pre obyvateľov zóny je navrhnutá pri hlavnom pešom ťahu v blízkosti navrhovaných autobusových zastávok. Občianska vybavenosť pozostáva z predajne potravín a pohostinstva.

Vzhľadom na blízkosť areálu základnej školy sa neuvažuje o vybudovaní viacúčelových ihrísk pre deti a mládež.

Návrh dopravného systému a napojenie na inžinierske siete vychádza zo schváleného územného plánu mesta a v podrobnejšom merítku pri zohľadnení polohopisného a výškopisného zamerania konkretizuje trasy ciest a inžinierskych sietí.

Hlavný peší ťah do centra mesta je vedený popri amfiteátri na Školskej ulici a pokračuje terénnymi schodmi na ulicu Pod Brehom.

Rodinné domy sú rozdelené v závislosti od hmotovopriestorového riešenia na typy A a B. Pre každý typ rodinného domu sú vyšpecifikované regulatívy uvedené v kapitole h) Zastavovacie podmienky na umiestnenie jednotlivých stavieb.

Doprava a dopravné zariadenia

Cestná doprava

Dopravnú obsluhu v riešenej lokalite „Turzovka - IBV Bukovina“ bude zabezpečovať navrhovaná sieť automobilových komunikácií, ktoré tvoria vetvy „A“, „B“, „C“, „D“, „E“, „F“, „G“, „H“, „I“, „J“, „K“, „L“, „M“, „N“, „O“, „P“, „R“. Z dôvodu etapizácie je vetva „A“ rozdelená na „A1“ a „A2“ a vetva „C“ na „C1“ a „C2“.

Dopravnú obsluhu I. etapy budú tvoriť vetvy „A1“, „B“, „C1“, „D“. Sieť automobilových komunikácií sa bude napájať na existujúci dopravný systém v I.etape prostredníctvom vetvy „A1“ na východe riešeného územia (existujúca komunikácia - Pod Bukovinou).

V súčasnej dobe ako aj v prvej etape bude riešené územie prístupné z dvoch komunikácií - zo Školskej ulice a z účelovej komunikácie Pod Bukovinou. Obe cesty sú úzke a nie sú vhodné pre obojsmernú premávku a premávku ťažkých nákladných automobilov počas výstavby rodinných domov. 	V územnom pláne mesta Turzovka je preto navrhnutá nová miestna obslužná komunikácia, funkčnej triedy C2, ktorá prepojí lokalitu Bukovina so zbernými komunikáciami funkčných tried B2 (II/487 - Kysucká cesta) a B3 (III/48727 - Dlhovanská cesta). Na miestnu obslužnú komunikáciu, funkčnej triedy C2 budú napojené miestne obslužné komunikácie funkčnej triedy C3.

Predpokladáme, že prepojenie miestnej obslužnej komunikácie C2 s Kysuckou a Dlhovanskou cestou bude realizované v zmysle schváleného územného plánu mesta Turzovka až v tretej etape.

V riešenej lokalite navrhujeme automobilové komunikácie obslužné a komunikácie nemotoristické. Komunikácie nemotoristické budú predstavovať komunikácie pre chodcov (chodníky). Obslužné komunikácie budú funkčnej triedy C2 a C3, z ktorých je vylúčená tranzitná doprava, budú umožňovať priamu obsluhu objektov. Obslužné komunikácie funkčnej triedy C2 a C3 dopĺňajú spojenie existujúcich miestnych komunikácií a sprístupňujú objekty a územie.

Kategórie navrhovaných miestnych komunikácií boli upresnené v Zmene a doplnku č. 2 územného plánu mesta Turzovka nasledovne :

- funkčná trieda C2, kategógia MO 7,5/40,

- funkčná trieda C3, kategória MO 6,5/30.

Vetva „G“ je navrhovaná ako obslužná komunikácia obojsmerná dvojpruhová funkčnej triedy C2, kategórie MO 7,5/40.

Vetvy „B“, „C“, „D“, „E“, „F“, „G“, „H“, „I“, „L“, „M“, „O“, „P“, „R“ sú navrhované ako obslužné komunikácie obojsmerné dvojpruhové funkčnej triedy C3, kategórie MO 6,5/30.

Vetvy „J“, „K“, „N“ navrhujeme ako obslužné komunikácie jednosmerné jednopruhové funkčnej triedy C3, kategórie MO 4,0/30.

Navrhované automobilové komunikácie a komunikácie pre chodcov budú s krytom spevneným (asfalt a dlažba - chodníky), pričom budú okraje komunikácií lemované betónovými obrubníkmi. Vzhľadom na to, že nie sú známe presné polohy vjazdov na súkromné pozemky, betónové obrubníky lemujúce automobilové komunikácie uvažujeme uložiť na ležato s prevýšením 20 mm. Povrchové odvodnenie navrhovaných komunikácií bude zabezpečené cez uličné vpusty do dažďovej kanalizácie.

Hromadná doprava

Z hľadiska hromadnej prepravy osôb sa uvažuje v riešenom území na vetve „G“ s návrhom autobusovej zastávky na každej strane komunikácie pre jeden autobus. Vetva „G“ bude v II. etape ukončená obratiskom s parametrami pre autobusy zmysle STN 736056 (pohyb po kružnicovej dráhe vnútorný polomer R=5,4 m, šírka jazdného pruhu 6,1 m).

Uvažované parametre autobusovej zastávky :

- dĺžka odbočovacieho pruhu na miestnej komunikácii pre návrhovú rýchlosť 40 km/h - 10 m,

- dĺžka pripájacieho pruhu na miestnej komunikácii pre návrhovú rýchlosť 40 km/h - 7 m,

- dĺžka nástupnej hrany pre 1 autobus - 12 m,

- šírka zastávkového pruhu - 3,5 m,

- šírka nástupišťa ako súčasť priebežného chodníka - 4,0 m.

Cyklistická doprava

Miestna cyklistická doprava je uvažovaná po automobilových komunikáciách.

Statická doprava

Statická doprava pre potreby IBV v riešenom území je navrhovaná parkovaním vozidiel na vlastných pozemkoch (garáže alebo prístrešky).

Statická doprava pre objekt občianskej vybavenosti je riešená parkovaním vozidiel na vetve „L“, kde je navrhovaných 5 (P5) kolmých stojísk na teréne. Uvedený počet stojísk je orientačný, ich počet je možné upraviť podľa skutočnej potreby objektu občianskej vybavenosti. Potrebné nápočty stojísk pre objekt občianskej vybavenosti bude riešiť projektová dokumentácia pre konkrétny objekt v zmysle STN 73 6110 pre výhľadový stupeň automobilizácie.

Pešia doprava

Pešie prepojenie centra IBV s navrhovanou a existujúcou zástavbou bude možné prostredníctvom navrhovaných chodníkov vedených súbežne s automobilovými komunikáciami v riešenom území.

V riešenej lokalite navrhujeme chodníky jednostranné alebo obojstranné, vedené súbežne s miestnymi komunikáciami priamo v ich dotyku alebo oddelené pásom zelene. Chodníky vedené priamo v dotyku s automobilovou komunikáciou budú mať šírku 2,0 m (vetva „C1“, „C2“, „G“, „H“, „J“, „O“, „P“, „R“) a chodníky oddelené od komunikácie pásom zelene šírky 3,0 m budú mať šírku 1,50 m (vetva „G“, „I“).

Približne v strede IBV medzi na styku vetiev „G“ a „I“ pri objekte občianskej vybavenosti uvažujeme rozptylovú plochu, do ktorej ústia chodníky vedené súbežne s navrhovanými komunikáciami. Rozptylová plocha môže slúžiť v lete na umiestnenie zatienených sedení za účelom relaxácie miestnych obyvateľov IBV Bukovina.

Na vetvách „A“, „B“, „D“, „E“, „F“, „K“, „M“, „N“ sa uvažuje vzhľadom na predpokladané nízke dopravné zaťaženie pohyb chodcov po navrhovaných automobilových komunikáciách.

V mieste navrhovaných autobusových zastávok sú navrhované chodníky šírky 4,0 m umožňujúce čakanie cestujúcich, priebežný pohyb chodcov a umiestnenie zastávkového prístrešku.

Spevnené plochy :

- automobilové komunikácie	20 223 m2

- komunikácie pre peších		  5 518 m2

Vodné hospodárstvo

Územný plán zóny Turzovka - IBV Bukovina v oblasti vodného hospodárstva rešpektuje:

- platný územný plán mesta Turovka (2007) v znení ZaD č. 1 a ZaD č. 2,

- záväzné regulatívy územného rozvoja ÚPN VÚC Žilinského kraja,

- všeobecne záväzné nariadenie Žilinského samosprávneho kraja číslo 6/2005 o záväzných častiach zmien a doplnkov Územného plánu veľkého územného celku Žilinského kraja,

- vyhlášky MŽP SR č. 684/2006 Z.z. zo dňa 14.11.2006,

- príslušné normy a predpisy,

- ako existujúci, tak aj uvažovaný rozsah technickej infraštruktúry v meste.

Vodovod

V súčasnej dobe je na riešenom území postavených 6 rodinných domov. Na riešenom území sa uvažuje ešte s výstavbou daľších 160 rodinných domov. Odhaduje sa, že v 166 rodinných domoch bude asi 170 b.j. a pri obložnosti 3,5 osôb na 1 byt bude v zóne bývať asi 600 osôb.

Územie bolo riešené v územnom pláne mesta Turzovka, v ZaD č. 1 a ZaD č. 2. Keďže leží v nadmorskej výške v rozsahu cca 490 - 525 m n.m., nie je možné jeho zásobovanie z existujúceho vodojemu Bukovina I (objem 2x 500 m3, min./max. hladina: 526,70/530,00 m n.m.), ktorý tvorí I. tlakového pásma mesta - 505,0 m n m.. Pre vyššie položené územie vznikla požiadavka na vybudovanie nového vodojemu Bukovina II (objem 1x 100 m3), max. hladina: 550,00 m n.m.).

Z dôvodu dobudovania vodovodného systému (vrátane vodojemu Bukovina II) sa uvažuje s etapizáciou výstavby v území:

- I. etapa - ide o územie, ktoré je možné zásobovať pitnou vodou z existujúceho vodovodného systému za dodržania vyhovujúcich tlakových pomerov, ktoré sú závislé od hladiny vody vo vodojeme. (STN 755401 resp. Vyhláška MŽP SR 684/2006 Z.z. stanovuje maximálny pretlak vo vodovodnej sieti 0,6 MPa resp. 0,7 MPa. Taktiež nám stanovuje najnižší hydrodynamický pretlak v rozvodnej sieti verejného vodovodu musí byť v mieste napojenia vodovodnej prípojky najmenej 0,25 MPa). Napojenie by sa vykonalo vysadením odbočky na vodovodné potrubie PE DN 200.

- II. etapa - ide o územie vyššie položené od I. etapy. Je podmienené vybudovaním vodojemu Bukovina II a prislúchajúcim zásobným potrubím (DN 100)

Základné údaje o riešenom území

| Názov lokality | Druh, funkčné využitie | M.J. | Množstvo M.J. | Počet obyvateľov |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. etapa IBV Bukovina | rodinné domy | b.j. | 20 | 70 |
| II. etapa IBV Bukovina | rodinné domy | b.j. | 150 | 530 |
|  | občianska vybavenosť |  |  |  |
| IBV Bukovina spolu | rodinné domy | b.j. | 170 | 600 |

Poznámka: 	- obložnosť bytu je uvažovaná pre IBV približne 3,5 obyv./b.j.

Výpočet potreby pitnej vody

(podľa Vyhlášky MŽP SR č. 684/2006 zo dňa 14.11.2006):

-  pre bytový fond (kd = 2,0; kh = 1,8) - závislá od veľkosti územia (do 1000 obyvateľov):

špecifická potreba vody je závislá od vybavenia bytov. Navrhujeme 120 l. obyv-1.d-1

-  pre základnú občiansku a technickú vybavenosť - predstavuje 15 l.os-1.d-1

Bilancia pre lokalitu Bukovina

| p.č. | Označenie lokality a jej popis | TP | MJ | Počet MJ | ŠP l.MJ-1.d-1 | kv | ŠPu l.MJ-1.d-1 | Qd m3.d-1 | Qd l. s-1 | kd | Qd, max m3.d-1 | Qd, max l. s-1 | kh | Qh, max l. s-1 | Počet dní | Qr m3.r-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bukovina I. etapa | I. |  |  |  |  |  | 9,45 | 0,11 |  | 18,90 | 0,22 |  | 3,39 |  | 3 381 |
| 1 | - bytový fond |  | obyv. | 70 | 120 | 1,0 | 120 | 8,40 | 0,10 | 2,0 | 16,80 | 0,19 | 1,8 | 0,35 | 365 | 3 066 |
| 2 | - základ. vybavenosť |  | obyv. | 70 | 15 | 1,0 | 15 | 1,05 | 0,01 | 2,0 | 2,10 | 0,02 | 1,8 | 0,04 | 300 | 315 |
|  | Bukovina II. etapa | II. |  |  |  |  |  | 71,55 | 0,83 |  | 143,10 | 1,66 |  | 2,98 |  | 25 599 |
| 1 | - bytový fond |  | obyv. | 530 | 120 | 1,0 | 120 | 63,60 | 0,74 | 2,0 | 127,20 | 1,47 | 1,8 | 2,65 | 365 | 23 214 |
| 2 | - základ. vybavenosť |  | obyv. | 530 | 15 | 1,0 | 15 | 7,95 | 0,09 | 2,0 | 15,90 | 0,18 | 1,8 | 0,33 | 300 | 2 385 |
|  | Spolu |  |  |  |  |  |  | 81,00 | 0,94 |  | 162,00 | 1,88 |  | 3,38 |  | 28 980 |

Pre nové vetvy uprednostniť trasovanie v komunikáciách, vyhnúť sa súkromným pozemkom s problémami vstupov pre výstavbu a obsluhu. Budovať ich tak, aby zabezpečovali aj potrebu požiarnej vody. V čo najväčšej miere sa snažiť budovať vodovodný systém ako okruhový, čím sa docieli vyššia kvalita dodávanej pitnej vody ako i dostupnosť dodávky v prípade porúch na vodovodnom potrubí (možnosť dodávky z 2 smerov). Na vhodným miestach osadiť trasové uzávery. Vodovodné potrubia budovať z materiálu PE, dimenzia jednotlivých vetiev DN 100 (D110).

Jednotlivé nehnuteľnosti v lokalitách budú napojené na verejný vodovod pomocou vodovodných prípojok, ktoré budú ukončené na hranici nehnuteľnosti - v jej vnútri. Tu bude osadená vodomerná zostava spolu s fakturačným vodomerom.

Vybudovaná vodovodná sieť musí byť v súlade s platnými normami. Navrhovaná vodovodná sieť bude zásobovať lokalitu pitnou a požiarnou vodou. Kvalita pitnej vody zodpovedá príslušnému Nariadeniu vlády SR č. 354/2006 Z.z.

Potreba požiarnej vody

Na trasách vodovodov budú osadené nadzemné požiarne hydranty, rozmiestnenie podľa príslušnej STN. Umiestniť ich tak, aby zároveň plnili aj prevádzkové požiadavky určené pre vodovodnú sieť. Pri návrhu zástavby odporúčame rešpektovať kapacitné parametre vodovodného systému pre zabezpečenie požiarnej vody.

Podrobnosti pre zabezpečenie požiarnej vody stanovuje STN 92 0400 a vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 699/2004 Z.z..

Odkanalizovanie

Splašková kanalizácia

Splaškové odpadové vody sú v meste Turzovka zneškodňované čiastočne jednotnou a čiastočne delenou kanalizáciou. Nové rozvojové plochy budú mať delenú kanalizáciu. V riešenom území sa v súčasnosti nenachádza splašková a dažďová kanalizácia, jej budovaním rozšírime existujúcu infraštruktúru. Celé územie bude odkanalizované gravitačne.

Navrhované územie bude napojené (vzhľadom na výškové usporiadanie územia do troch bodov napojenia a to:

- západná časť - do existujúcej splaškovej kanalizácie PVC DN 300 vedenej v ulici Okružná,

- stredná časť - do existujúcej splaškovej kanalizácie PVC DN 300 vedenej v ulici Školská (pri bytovom dome 303),

- východná časť - do navrhovanej splaškovej kanalizácie DN 300 vedenej v ulici Pod Bukovinou.

V rámci I. etapy je potrebné vybudovať úsek splaškovej kanalizácie v ulici Pod Bukovinou.

V rámci II. etapy bude navrhovaná splašková kanalizácia zaústená do existujúcej kanalizácie na Okružnej a Školskej ulici a ceste Pod Bukovinou.

Gravitačné potrubie navrhovaných vetiev bude z moderného a kvalitného materiálu PP DN 300, šachty betónové DN 1000 resp. plastové (DN 800, 1000). Jednotlivé nehnuteľnosti budú napojené na verejnú kanalizáciu pomocou kanalizačných prípojok. Tie budú ukončené na hranici parcely vo vnútri parcely revíznou šachtou/komorou. Do revíznej šachty bude objekt napojený vnútornou kanalizáciou.

Vybudovaná stoková sieť musí byť v súlade s platnými normami a predpismi. Všetky vypúšťané odpadové vody musia byť v súlade s prevádzkovým poriadkom kanalizačnej siete, ktorého limitné hodnoty znečistenia vypúšťaných do kanalizácie stanovuje vyhláška MŽP SR č. 55/2005 Z.z.. Pre kuchynské zariadenia bude potrebné predčistenie tukových odpadových vôd v lapačoch tukov.

Upresnenie stupňov predčistenia z objektu občianskej vybavenosti stanovia ďalšie stupne projektovej dokumentácie.

Navrhované trasy sú vedené tak, aby korešpondovali s navrhovanými komunikáciami a aby boli prispôsobené danostiam terénu. Všetky rozšírenia kanalizácie budú gravitačné. Napojenie navrhovaných kanalizačných vetiev bude prevedené do existujúcich resp. nových revíznych šácht.

Vo výkresovej dokumentácii sú zakreslené existujúce verejné vodovody (prívod skupinového vodovodu, zásobné potrubie vodovodu I. tlakového pásma, rozvodná sieť vodovodu I. tlakového pásma), navrhované zásobné potrubie vodovodu II. tlakového pásma, existujúca splašková kanalizácia mimo riešeného územia, navrhovaná splašková a dažďová kanalizácia a záchytný rigol extravilánových vôd.

V súvislosti s novou výstavbou sú navrhnuté kanalizačné systémy tak, aby zabezpečili bezproblémové odkanalizovanie lokality.

Bilancia odpadových vôd (podľa Vyhlášky MŽP SR č.684/2006 zo dňa 14.11.2006):

odpadové vody splaškové (rovnaké množstvo ako je potreba pitnej vody), t.j.

| Názov lokality | Množstvo odpadových vôd Q24 = Qd=Qp | EO (ekvivalent. obyvateľ) | Látkové zažaženie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ( l.deň-1) | ( l.s-1) |  | kg/d (BSK5) |
| Bukovina celkom | 81 000 | 0,94 | 540 | 29,16 |
| - Bukovina - I. etapa | 9 450 | 0,11 | 63 | 3,40 |
| - Bukovina - II. etapa | 71 550 | 0,83 | 477 | 25,76 |

Dažďová kanalizácia

V navrhovanom území sa momentálne nenachádza žiadna dažďová kanalizácia. V území je vybudovaný odvodňovací kanál/rigol, ktorý je v správe Hydromeliorácii š.p. Otvorený rigol je v dolnej časti napojený do podzemného potrubného systému, ktorý odvádza vody z povrchového odtoku do Dlžianskeho potoka. Tento úsek potrubia v zemi bude potrebné preveriť a hydraulicky posúdiť pre navrhovaný stav.

Existujúci systém záchytu povrchových vôd vplyvom navrhovanej zástavby likvidujeme a presúvame nad územie. Navrhujeme ho nad celé uvažované územie, z toho vyplýva požiadavka jeho odvodnenia do dvoch strán. Aby sa minimalizoval vplyv návalových dažďov z územia nad navrhovanou lokalitou, navrhujeme ich akumuláciu a postupné odvádzanie (retenciu) do navrhovaného podzemného potrubia.

Dažďové vody zo striech a spevnených plôch objektov a komunikácií budú odvádzané do uvažovanej dažďovej kanalizácie (keďže nie je možné tieto vody vsakovať - zlá geológia), ktorá vyústi do priľahlých recipientov - Dlžiansky potok a Kysuca. Potrubia ukončiť pomocou vyústnych objektov.

Vybudovaná stoková sieť musí byť v súlade s platnými normami a predpismi. Limitné hodnoty pre vypúšťanie do povrchových a podzemných vôd stanovuje nariadenie vlády SR č. 269/2010 Z.z..

Potrubia jednotlivých navrhovaných vetiev bude z materiálu PP DN 250 - 500, šachty betónové/plastové DN 600 - 1000. Celé rozšírenie kanalizácie bude gravitačné. Jednotlivé nehnuteľnosti budú napojené na verejnú dažďovú kanalizáciu pomocou kanalizačných prípojok. Tie budú ukončené na hranici parcely vo vnútri parcely revíznou šachtou (RŠ) resp. komorou. Pri napojení dažďovej kanalizácie do recipientu vykonať patričné opatrenia, aby sa zabránilo zhoršeniu kvality vody v recipiente.

Bilancia vôd z povrchového odtoku (pre výpočet množstva zrážkových vôd platí aj STN 75 6101) - množstvo závisí od presných výmer plôch v zastavanej lokalite:

| Bilancia vôd z povrchového odtoku (pre lokalitu Čadca, P=0,5) | q15 = | 177,7 | l.s-1.ha-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Druh povrchu | Plocha (m2) | Súčiniteľ odtoku φ | Q24 (l.s-1) |
| vetva zaústená do Dlžianskeho potoka (59 RD): |  |  | 416,22 |
| - komunikácie | 5 869 | 0,90 | 93,86 |
| - spevnené plochy pri RD (100 m2/RD) | 5 900 | 0,90 | 94,36 |
| - strechy RD (150 m2/RD) | 8 850 | 0,90 | 141,54 |
| - záchyt povrchových vôd do rigola | 32 435 | 0,15 | 86,46 |
| vetva zaústená do Kysuce (107 RD): |  |  | 1 067,41 |
| - komunikácie | 12 769 | 0,90 | 204,21 |
| - spevnené plochy pri RD (100 m2/RD) | 10 700 | 0,90 | 171,13 |
| - strechy RD (150 m2/RD) | 16 050 | 0,90 | 256,69 |
| - záchyt povrchových vôd do rigola | 163 340 | 0,15 | 435,38 |
| spolu odvádzaných vôd do tokov: |  |  | 1 483,63 |

Ochranné pásma dotknuté v území:

- vodovod DN do 500 - 	1,5 m od obrysu na obidve strany podľa zákona 442/2002 Z.z.,

- kanalizácia DN do 500 - 	1,5 m od obrysu na obidve strany podľa zákona 442/2002 Z.z.,

- kanalizácia DN nad 500 - 	2,5 m od obrysu na obidve strany podľa zákona 442/2002 Z.z..

Rozsah navrhovaných inžinierskych sietí

| Druh inžinierskej siete | rozsah (m) |
| --- | --- |
| vodovod |  |
| - v sídle (celkom/I. etapa/II.etapa) | 3140/630/2510 |
| - prívod do sídla z VDJ Bukovina II | 450 |
| kanalizácia splašková v sídle (celkom/I. etapa/II.etapa) | 3175/490/2685 |
| - napojenie na existujúcu kanal. sieť ulicou Pod Bukovinou | 590 |
| kanalizácia dažďová v sídle (celkom/I. etapa/II.etapa) | 3570/490/3080 |
| - napojenie do Dlžianskeho potoka | 250 |
| - napojenie do rieky Kysuca | 500 |

Zásobovanie elektrickou energiou

Súčasný stav

Širšie vzťahy

Mesto Turzovka je zásobované elektrickou energiou z dvoch 110 kV uzlov - z transformovne 110/22 kV Čadca po 22 kV vedení číslo 187 a z trasformovne 110/22 kV Bytča po vedení číslo 232.

Na ploche bývalej tehelne v mimo riešenej zóny IBV Bukovina sa eviduje zámer na výstavbu nového 110 kV uzla - transformovne 110/22 kV Turzovka (Zdroj: SSE a.s. Žilina). Pre transformovňu sa navrhuje územie o ploche asi 0,8 ha a pre VVN 110 kV vedenie koridor o šírke 39 m.

Riešené územie zóny

Zásobovanie lokality Bukovina elektrickou energiou sa zabezpečuje po existujúcom VN vedení č. 232 a prepojnom VN z linky č. 187. VN sieť prechádza cez riešené územie, preto ju bude nutné preložiť do novej polohy.

Na okraji riešenej zóny sú vybudované dve stožiarové trafostanice T1, T6 s transformátormi po 400 kVA, v súčasnosti už kapacitne vyťažené. V ÚPN mesta Turzovka sa plánujú vymeniť za kioskové.

Existujúce rodinné domy v riešenom území sú napojené vzdušnou NN sieťou z T 6.

Návrh

Vstupné údaje

| Lokalita | Stav + I. etapa | II. etapa | Rezerva | Spolu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IBV Bukovina | 6 + 20 RD | 140 RD | 4 RD | 170 RD |
| Občianska vybavenosť |  | Potraviny + pohostinstvo |  |  |

- podielový príkon na rodinný dom : 3,0 až 3,4 kW

- príkon pre verejné osvetlenie á 0,3 kW/100 m

Nápočet elektrického príkonu - transformačný výkon

| IBV Bukovina | I. etapa | II. etapa |
| --- | --- | --- |
| I. etapa 26 RD | 78 kW | 78 kW |
| II. etapa 140 RD | - | 476 kW |
| Rezerva 4 RD | - | 14 kW |
| Verejné osvetlenie | á 2,5 | á 5,5 kW |
| Spolu | 80,5 kW | 573, 5 kW |
| Pri súdobosti 0,8 | 64,5 kW | 459,0 kW |
| Transformačný výkon | 81,0 kVA | 578,0 kVA |

Riešenie elektrifikácie

VN 22 kV rozvod

I. etapa výstavby nevyžaduje zmeny na existujúcom vzdušnom VN vedení, neprekáža plánovanej výstavbe.

V II. etape výstavby budú prevedené úpravy na 22 kV vedení, ktoré prekáža plánovanej výstavbe v lokalite Bukovina. VN vedenie bude zrušené a nahradené novou trasou, dĺžka demontáže VN cca 1 610 m, dĺžka novej trasy cca 1 060 m (v riešenom území). Pre sfunkčnenie VN linky č. 187 na smer 110 kV uzol Bytča bude nutné vybudovať nový VN prepoj na existujúce VN vedenie v dĺžke cca 900 m v smere juhozápadne od lokality Bukovina.

V II. etapa výstavby sa vybuduje kábelová trasa v celkovej dĺžke cca 800 m na prepojenie navrhovaných T16, T17, rekonštrukcia stožiarovej tafostanice T6 na kioskovú a napojenie existujúcej T1 (mimo riešenej zóny).

Transformačné stanice 22/0,4 kV

Uvedené maximálne zaťaženie II. etapy výstavby pre lokalitu Bukovina cca 460 kW, bude zabezpečené výstavbou nových kioskových trafostaníc T16, T17 s transformátormi po 400 kVA.

I. etapa výstavby v počte 20 RD bude zásobovaná z existujúcej stožiarovej trafostanice T6. T6 bude v II. etape prebudovaná na kioskovú s transformátorom 400 kVA.

Sekundárne rozvody

NN sekundárna sieť v riešenej zóne bude vybudovaná zemnými káblami do 240 mm2 uloženými popri miestnych a peších komunikáciách. Jednotlivé objekty sa budú napájať slučkovaním cez rozvodne a prípojkové skrine. Kábelovú NN sieť budovať po oboch stranách cestnej siete. Sekundárne rozvody nízkeho napätia budú riešené ako jednoduchá okružná sieť, napájaná z dvoch strán cez poistkové odpojovače NN rozvádzačov umiestnených v navrhovaných distribučných trafostaniciach. Napojenie jednotlivých objektoch bude cez prípojkové skrine, tieto osadzovať v oplotení RD.

Verejné osvetlenie

Pre osvetlenie miestnych komunikácií sa navrhuje vonkajšie osvetlenie výbojkovými svietidlami, umiestnenými na oceľových bezpätkových stožiaroch, ktoré budú osadené pri krajnici v zelenom páse popri miestnej komunikácii.

Ochranné pásma

V zmysle zákona č. 656/2004 je potrebné rešpektovať ochranné pásma elektrických vedení od krajných vodičov na každú stranu, resp. od zariadení :

§ 36, odsek (2) pre vodiče od 1 kV do 35 kV vrátane - pre vodiče bez izolácie 10 m,

§ 36, odsek (9) pre elektrické stanice vonkajšieho prevedenia - pre trafostanicu 22/0,4 kV 10 m od

konštrukcie,

§ 36, odsek (4) v ochrannom pásme a pod vedením je zakázané :

- zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky,

- pestovať porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti do 2 m od krajného vodiča,

- uskladňovať ľahko výbušné a horľavé látky,

- vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb, majetku, elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy.

Zásobovanie plynom

Mesto Turzovka má vybudovanú STL plynovodnú distribučnú sieť o parametroch max. prevádzkovom tlaku (MOP) 0,3 MPa. Južne od navrhovaného územia vedie aj diaľkový distribučný plynovod VTL PN 40 DN 150 z Čadce do Vysokej nad Kysucou. V blízkosti územia sú situované dve regulačné stanice plynu (o výkone 3000 m3/h) pre potreby Turzovky.

Ako pripojovací bod na existujúci distribučný plynovod nám bude slúžiť STL plynovod PE D90 nacádzajúci sa v Školskej ulici. Tento nám poslúži na zásobovanie celého územia.

Celý navrhovaný rozvod plynu pre lokalitu bude zároveň slúžiť ako verejný (distribučný) plynovod. Jednotlivé objekty budú napájané na tento rozvod pripojovacími plynovodmi (plynovodnými prípojkami) ukončenými v skrinke odberného plynového zariadenia (OPZ). Tu bude osadené potrebné fakturačné meracie zariadenie (plynomer) a regulácia, spolu s hlavným uzáverom plynu. Za touto skrinkou bude plynovod pokračovať vo vlastníctve majiteľa nehnuteľnosti ako tzv. domový resp. priemyselný plynovod. Jednotlivé trasy vedené v ulici navrhujeme v dimenziách D50 - D90, materiál PE.

Bilancia zemného plynu:

| Objekty | MJ | Počet | Príkon jedn. (m3/h) | Príkon celk. (m3/h) | Ročne jedn. (m3/rok) | Ročne celkovo (m3/rok) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodinné domy | b.j. | 170 | 1,6 | 272 | 2 500 | 425 000 |
| Občianska vybavenosť |  | 1 | 5,0 | 3 | 4 500 | 4 500 |
| Spolu |  |  |  | 275 |  | 429 500 |
| Z toho I. etapa |  |  |  | 32 |  | 50 000 |
| Z toho II. etapa |  |  |  | 243 |  | 379 500 |

Celkový hodinový príkon pre navrhované objekty činí 275 m3.h-1, z toho 32 m3.h-1 pre prvú etapu.

Ochranné a bezpečnostné pásma plynovodov v riešenom území (podľa zákona 656/2004 Z.z.):

Ochranné pásmo na účely tohto zákona je priestor v bezprostrednej blízkosti priameho plynovodu alebo plynárenského zariadenia vymedzený vodorovnou vzdialenosťou od osi priameho plynovodu alebo od pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia meraný kolmo na os plynovodu alebo na hranu pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia. Vzdialenosť na každú stranu od osi plynovodu alebo od pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia je:

- 1 m pre plynovod, ktorým sa rozvádza plyn na zastavanom území obce s prevádzkovaným tlakom nižším ako 0,4 MPa,

- 8 m pre technologické objekty.

Bezpečnostné pásmo - sa rozumie priestor vymedzený vodorovnou vzdialenosťou od osi plynovodu alebo od pôdorysu plynárenského zariadenia meraný kolmo na os alebo na pôdorys. Vzdialenosť na každú stranu od osi plynovodu alebo od pôdorysu plynárenského zariadenia je:

- 10 m pri plynovodoch s tlakom nižším ako 0,4 MPa prevádzkovaných na voľnom priestranstve a na nezastavanom území,

Rozsah navrhovaných inžinierskych sietí

| Druh inžinierskej siete | rozsah (m) |
| --- | --- |
| plynovod - STL v sídle (celkom/I. etapa/II.etapa) | 2900/530/2370 |

Zásobovanie teplom

Riešené územie patrí do oblasti s výpočtovou teplotou - 18°C, veterná oblasť so strednou teplotou najchladnejšieho mesiaca január - 4,0°C a s dĺžkou vykurovacieho obdobia 239 dní a strednou teplotou vykurovacieho obdobia + 2,9°C.

Výroba tepla v IBV je zabezpečovaná spaľovaním zemného plynu a pevných palív najmä uhlia a dreva. Napriek vysokej napojenosti rodinných domov na existujúce rozvody plynu, občania v prevažnej miere využívajú na výrobu tepla kotle na tuhé palivá.

Keďže mesto Turzovka má rozvinutú plynárenskú infraštruktúru (prakticky celé územie je pokryté miestnou plynárenskou sieťou) s dostatočnou kapacitou, dominantným médiom na vykurovanie rodinných domov bude zemný plyn. V súlade so štátnou energetickou politikou, ako aj z hľadiska menšieho znečisťovania ovzdušia a nižšej ceny tepla pre konečného spotrebiteľa je potrebné:

- realizovať opatrenia vedúce k zníženiu spotreby tepla na vykurovanie a prípravu TÚV,

- stimulovať inštalovanie slnečných kolektorov na prípravu tepla a TÚV v objektoch IBV, resp. zabudovanie tepelných čerpadiel.

Pri nápočte potrieb tepla pre lokalitu Bukovina boli použité tieto ukazovatele.

Potreba tepla pre : 	1 RD				14,0 kW/h ; 85 GJ/rok,

Potreba tepla pre novú výstavbu pre IBV Bukovina podľa územného plánu mesta Turzovka je uvedená v nasledovnej tabuľke.

| Lokalita Bukovina | Návrh bytových jednotiek | Tepelný výkon (kW) | Ročná potreba tepla (GJ/rok) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. etapa | 20 | 280 | 1 700 |
| II. etapa | 146 | 2 044 | 12 410 |
| Rodinné domy | 166 | 2 324 | 14 110 |

Celková potreba tepelnej energie pre navrhovanú lokalitu je 2,38 MW.

Individuálna bytová výstavba bude zásobovaná teplom z lokálnych domových plynových teplovodných kotolní. Na ohrev teplej vody sa môže využívať aj solárna energia použitím slnečných kolektorov.

Ochranné pásma

V riešenej zóne sa nenachádzajú ani neplánujú žiadne tepelné rozvody ktoré vyžadujú ochranné pásmo.

Telekomunikácie

Súčasný stav

Poštové služby sú zabezpečované poštovou prevádzkou, umiestnenou v objekte Mestského úradu, ktorá zabezpečuje automatizované priehradkové operácie.

Zriadená digitálna ústredňa RSU je umiestnená v priestoroch pošty, na ktorú sú pripojené ďalšie obce Horných Kysúc. Miestna telekomunikačná sieť je vybudovaná metalickými káblami.

Mesto Turzovka je v súčasnosti vyhovujúco pokryté sieťou mobilných operátorov.

Návrh

V súčasnosti nie je možné určiť spôsob zabezpečenia telefonizácie riešenej zóny, preto sa predpokladá alternatívne riešenie. Konkrétne riešenie vyplynie podľa záujmu o poskytnutie telekomunikačných služieb. Zriadenie telekomunikačných služieb je závisle aj od investičných nákladov, ktoré v súčasnosti sa nedajú odhadnúť.

Alternatíva 1

Z hľadiska komplexného riešenia telekomunikačných vzťahov sa územie zóny navrhuje pripojiť na optickú sieť (podmienka zabezpečenie investora). Cieľom návrhu je vybudovanie optickej siete s napojením všetkých slaboprúdových zariadení na jednotný systém. Takýto systém poskytuje dostatočné kapacity na pripojenie internetu, káblovej televízie, bezpečnostných kamier a iných zariadení využívajúcich prenos dát po sieti. Optický kábel bude zafúknutý do v predstihu osadených plastických rúr uložených v zemi.

Alternatíva 2

Riešenie telefonizácie je možné klasickou metódou, t.j. metalickými káblami zemou v prípade záujmu obyvateľov. Pre riešenú zónu pripojovací kábel o kapacite cca 172 prípojných vedení bude vyvedený z hlavnej ústredne RSU Turzovka. Jednotlivé body napojenia plánovanej výstavby budú určené v podmienkach pri začatí územno-právneho konania výstavby konkrétnej časti lokality.

Odhad počtu HTS pre lokalitu Bukovina

| Miestna časť Lokalita | Bytové stanice | Nebytové stanice | Spolu |
| --- | --- | --- | --- |
| Turzovka - stred Bukovina | 170 | 2 | 172 |

Alternatíva 3

Riešenie telekomunikačných služieb je možné aj súčasnou sieťou mobilných operátorov.

Miestny rozhlas

Do navrhovaného územia uvažovať so zavedením signálu bezdrôtového rozhlasu (riadený centrálou Bratislava) systém TRCOM, ktorý bude riešený reproduktormi s bezdrôtovým prijímačom osadzovaných na stožiar verejného osvetlenia.

Ochranné pásma

Pri križovaní iných podzemných inžinierskych sietí a v súbehu s nimi bude rešpektovaná priestorová norma STN 73 6005 a požiadavky ich správcov.

Návrh riešenia záujmov civilnej ochrany

Ochranu obyvateľov rieši mesto v súlade s § 15 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.

Riešenie záujmov civilnej ochrany obsahuje:

- zabezpečenie ochrany obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok pri mimoriadnej udalosti spojené s ich únikom (vyhláška MV SR č. 533/2006 Z. z. o podrobnostiach o ochrane obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok v znení neskorších predpisov),

- zabezpečenie druhu a rozsahu stavebnotechnických požiadaviek zariadení civilnej ochrany zameraných na ochranu zdravia a majetku a technických podmienok zariadení na utváranie predpokladov na znižovanie rizík a následkov mimoriadnej situácie a v čase vojny a vojnového stavu (vyhláška MV SR č. 532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a o technických podmienkach zariadení civilnej ochrany v znení neskorších predpisov),

- zabezpečenie materiálom civilnej ochrany a humanitárnej pomoci (vyhláška MV SR č. 314/1998 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie hospodárenia s materiálom civilnej ochrany v znení neskorších predpisov),

- zabezpečenie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany (vyhláška MV SR č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany v znení neskorších predpisov).

Z hľadiska ďalších požiadaviek civilnej ochrany boli pri návrhu dodržané nasledovné regulatívy:

- neumiestňovať novú výstavbu do územia ohrozeného 50 ročnou resp. 100 ročnou vodou z miestnych tokov,

- neumiestňovať novú výstavbu do zosuvného územia,

- individuálnu a hromadnú bytovú výstavbu umiestňovať mimo územia určeného na výstavbu a prevádzkovanie priemyselných zón,

- budovanie ochranných stavieb sa bude vykonávať podľa kategorizácie územia Slovenskej republiky vyplývajúcej z analýzy jej územia z hľadiska možných mimoriadnych udalostí a pre obdobie vojny a vojnového stavu; mesto Turzovka sa nachádza na území I. kategórie mimo oblasť ohrozenia,

- v prípade bytovej výstavby bude rozsah povinnej výstavby zariadení CO riešený budovaním ochranných stavieb v jednoduchých úkrytoch budovaných svojpomocne. Obvodové konštrukcie jednoduchých úkrytov v objektoch a rodinných domoch musia vyhovovať predpísanému koeficientu Ko-50.

f) ZačlEnenie stavieb do okolitej zástavby a do ostatnej krajiny

Navrhovaná zástavba rodinných domov naväzuje na existujúcu zástavbu rodinných domov nachádzajúcich sa severne od riešeného územia.

Hmotové riešenie navrhovaných rodinných domov je v časti, kde sú už postavené rodinné domy bungalového typu s valbovou strechou s nízkym sklonom, prispôsobené existujúcim domom.

V ostatných častiach lokality sú situované rodinnné domy klasického typu so suterénom obytným podlažím a podkrovím. Strecha sedlová so štítom do ulice alebo valbová.

Pozemky pre jednotlivé domy IBV umožňujú realizáciu súkromnej vysokej hospodárskej zelene (ovocné stromy) alebo okrasnej zelene. Taktiež navrhovaná verejná zeleň pri občianskej vybavenosti, alej popri hlavnej komunikácii C2, alej pozdĺž hlavnej pešej komunikácii do centra a alej pozdĺž cesty Pod Bukovinou vylepšia vzhľad a kvalitu navrhovaného obytného prostredia. Dostatok vysokej zelene je podmienkou pre vytvorenie atraktívneho obytného prostredia v tejto časti mesta a začlenenie obytnej zóny Bukovina do okolitej krajiny.

g) Určenie pozemkov, ktoré nemožno zaradiť medzi stavebné POZEMKY

Riešené územie v lokalite Bukovina je navrhované na zástavbu samostatne stojacimi rodinnými domami a bude začlenené do zastavaného územia obce. Na jednotlivé navrhované parcely sú týmto ÚPN Z určené zastavovacie podmienky, ktoré jednoznačne definujú stavebno - technické obmedzenia, stavebné čiary, odstupy objektov, výšku hladiny zástavby a pod.. Okrem týchto stavieb sa v území navrhuje výstavba automobilových a peších komunikácií, technická vybavenosť (verejný vodovod, splašková kanalizácia, dažďová kanalizácia, rigol pre zachytávanie extravilánových vôd, VN a NN elektrické rozvody, rozvody zemného plynu, rozvody telefónu, verejného osvetlenia) a verejná zeleň, ktorá bude v prevažnej miere lemovať navrhované komunikácie.

Medzi stavebné pozemky nie je možné zaradiť plochy verejnej zelene, pás zelene pozdĺž hlavnej pešej komunikácie do centra, pás zelene pozdĺž hlavnej miestnej komunikácie C2 a pás zelene pozdĺž cesty Pod Bukovinou.

h) Zastavovacie podmienky na umiestnenie jednotlivých stavieb

Navrhovaná výstavba v lokalite Bukovina sa bude riadiť podľa textovej a grafickej časti tohto ÚPN Z. V textovej časti sú formulované regulatívy pre jednotlivé pozemky vychádzajúce zo zastavovacích podmienok na umiestňovanie stavieb, ktoré určujú spôsob využitia územia a obmedzujú, vylučujú alebo podmieňujú umiestňovanie stavieb na stavebnom pozemku. Okrem iného určujú aj koeficient zastavanosti, index podlažných plôch a koeficient stavebného objemu.

Zastavovacie podmienky v grafickom vyjadrení sú premietnuté na výkrese č. 5. Hlavný výkres priestorovej a funkčnej regulácie s vymedzením regulovaných priestorov regulačnými čiarami, určením zastavovacích podmienok a pozemkov pre verejnoprospešné stavby v mierke 1:1 000. Sú v ňom definované stavebné čiary, plošne a líniovo vymedzené ďalšie regulácie (odstupy od hranice pozemkov, vstupy na pozemok, vjazdy na pozemok a pod.).

Jednotlivé pozemky sú podľa funkčného využitia a spôsobu zástavby označené nasledovne:

- A - izolovaný rodinný dom klasického typu

- B - izolovaný rodinný dom bungalového typu

- C - obchod, pohostinstvo

- D - verejná zeleň

A - izolovaný rodinný dom klasického typu

a1)	Pozemok je určený pre výstavbu izolovaného rodinného domu tzv. "klasický" typ, s dvoma nadzemnými podlažiami, pričom II. nadzemné podlažie tvorí obytné podkrovie, zastrešený sedlovou alebo valbovou strechou.

a2)	Pri výstavbe rodinného domu na danom pozemku je nutné dodržať minimálne odstupy a ostatné odstupy od ulice a susedných pozemkov v zmysle grafického riešenia, ktoré je dokumentované vo výkrese č. 5. Hlavný výkres priestorovej a funkčnej regulácie s vymedzením regulovaných priestorov regulačnými čiarami, určením zastavovacích podmienok a pozemkov pre verejnoprospešné stavby. V opodstatnených prípadoch je možné niektoré pozemky zlúčiť alebo inak rozdelit.

a3)	Pre výstavbu - umiestnenie rodinného domu je na pozemku vymedzená disponibilná plocha, pričom však nemusí byť zastavaná celá disponibilná plocha. Maximálna šírka priečelia a hĺbky stavby je 15 m, minimálna 10 m.

a4)	Rodinný dom umiestnený na tomto pozemku môže mať orientované okná z obytných miestností z troch stán obvodu stavby. Umiestnenie rodinného domu na pozemku predpokladá z jednej strany neumiestňovanie okien z obytných miestností voči susednému pozemku nakoľko je umožnený odstup medzi domami strany min. 7,00 m. V prípade riešenia odstupu stavby RD od susedného RD vo vzdialenosti viac ako 10 m je možné umiestniť okná z obytných miestností po celom obvode stavby.

a5)	Na pozemku rodinného domu musí byť umožnené odstavenie minimálne jedného osobného automobilu, a to vo forme otvorenej spevnenej odstavnej plochy, prístrešku alebo garáže.

a6)	Zastrešenie objektu bude sedlovou strechou so štítom do ulice alebo valbovou strechou, max. výška stavby od upraveného terénu nepresiahne 9,00 m.

a7)	± 0,000 objektu rodinného domu bude do max. výšky + 0,60 m nad úroveň upraveného terénu v mieste hlavného vstupu do RD.

a8)	Podpivničenie stavby je možné.

a9)	Oplotenie parcely rodinného domu bude do výšky max. 2,00 m nad úroveň upraveného terénu. Oplotenie od ulice bude polopriehľadné, v neprevládajúcej časti môže byť nepriehľadné. Oplotenie od susedov bude priehľadné, v neprevládajúcej časti polopriehľadné. Oplotenie zasahujúce do rozhľadového trojuholníka križovatky obslužných komunikácií musí byť priehľadné.

a10)	Garáž, prístrešok, prípadne malá hospodárska stavba pri rodinnom dome bude súčasťou jedného stavebného komplexu s rodinným domom architektonicky zosúladená s obytnou časťou domu.

a11)	Etapizácia výstavby rodinného domu sa nepripúšťa.

a12)	Súčasťou rodinného domu môže byť neprevládajúca funkcia drobnej občianskej vybavenosti v oblasti súkromnej administratívy, obchodu, služieb, (napr. foto, holičstvo, kaderníctvo, kozmetika, manikúra, solárium, videpožičovňa, advokátska poradňa, daňový poradca, účtovníctvo a pod.). Pri umiestnení takejto prevádzky v objekte rodinného domu - polyfunkčného rodinného domu je nutné dodržať všetky hygienické predpisy neobmedzujúce okolité obytné územie. Parkovanie vozidiel návštevníkov v tomto prípade musí byť zabezpečené na pozemku investora (stavebníka RD).

a13)	Na pozemku sa pripúšťa drobnochov hospodárskych úžitkových zvierat pri dodržaní všetkých príslušných hygienických noriem a predpisov.

a14)	Koeficient zastavanosti pre pozemky s označením A

(pomer medzi plochou zastavanou stavbami a plochou pozemku) : max kz ≤ 0,28

a15)	Index podlažných plôch pre pozemky s označením A

(pomer medzi plochou nadzemných podlaží a plochou pozemku) : max iPP ≤ 0,56

a16)	Koeficient stavebného objemu pre pozemky s označením A

(koľko m3 stavby je prípustných umiestniť na 1 m2 plochy pozemku) : max kSO ≤ 2,24

a17)	Podiel plôch zelene voči zastavaným a spevneným plochám na pozemku RD musí byť min. 50%.

a18)	V oplotení pozemku RD od ulice musí byť riešená nika na umiestnenie nádoby pre zber komunálneho odpadu.

B - izolovaný rodinný dom bungalového typu

b1)	Pozemok je určený pre výstavbu izolovaného rodinného domu tzv. "bungalového" typu, t.j. s jedným nadzemným obytným podlažím, s nízkospádovou šikmou strechou. Podkrovie pod strechou nie je využité pre obytné účely.

b2)	Pri výstavbe dodržať minimálne odstupy a odstupy od ulice a susedných pozemkov v zmysle grafického riešenia, ktoré je dokumentované vo výkrese č. 5 Hlavný výkres priestorovej a funkčnej regulácie s vymedzením regulovaných priestorov regulačnými čiarami, určením zastavovacích podmienok a pozemkov pre verejnoprospešné stavby.

b3)	Pre výstavbu - umiestnenie rodinného domu je na pozemku vymedzená disponibilná plocha, pričom však je nevyhnutné zastavať celú disponibilnú plochu.

b4)	Rodinný dom umiestnený na tomto pozemku môže mať orientované okná z obytných miestností po celom obvode stavby.

b5)	Na pozemku rodinného domu musí byť umožnené odstavenie minimálne jedného osobného automobilu, a to vo forme otvorenej spevnenej odstavnej plochy, prístrešku alebo garáže.

b6)	Zastrešenie objektu bude nízkospádovou šikmou valbovou strechou so sklonom odpovedajúcim na strechách existujúcich bungalových domov, max. výška stavby od upraveného terénu nepresiahne 7,00 m.

b7)	± 0,000 objektu bude do max. výšky + 0,60 m nad úroveň upraveného terénu v mieste hlavného vstupu do objektu RD.

b8)	Podpivničenie stavby je možné.

b9)	Oplotenie parcely rodinného domu bude do výšky max. 2,00 m nad úroveň upraveného terénu. Oplotenie od ulice bude polopriehľadné, v neprevládajúcej časti môže byť nepriehľadné. Oplotenie od susedov bude priehľadné, v neprevládajúcej časti polopriehľadné. Oplotenie zasahujúce do rozhľadového trojuholníka križovatky musí byť priehľadné.

b10)	Garáž, prístrešok, prípadne malá hospodárska stavba pri rodinnom dome bude súčasťou jedného stavebného komplexu s rodinným domom architektonicky zosúladená s obytnou časťou domu.

b11)	Etapizácia výstavby rodinného domu sa nepripúšťa.

b12)	Na pozemku sa pripúšťa drobnochov hospodárskych úžitkových zvierat pri dodržaní všetkých príslušných hygienických noriem a predpisov.

b13)	Koeficient zastavanosti pre pozemky s označením B

(pomer medzi plochou zastavanou stavbami a plochou pozemku) : max kZ  ≤ 0,34

b14)	Index podlažných plôch pre pozemky s označením B

(pomer medzi plochou nadzemných podlaží a plochou pozemku) : max iPP ≤ 0,34

b15)	Koeficient stavebného objemu pre pozemky s označením B

(koľko m3 stavby je prípustných umiestniť na 1 m2 plochy pozemku) : max kSO ≤ 2,38

b16)	Podiel plôch zelene voči zastavaným a spevneným plochám na pozemku RD musí byť min. 50%.

b17)	V oplotení pozemku RD od ulice musí byť riešená nika na umiestnenie nádoby pre zber komunálneho odpadu.

C - obchod, pohostinstvo

c1)	Pozemok s označením C je určený pre základnú občiansku vybavenosť, ktorá bude slúžiť obyvateľom riešenej zóny vo funkcii obchodu a pohostinstva vrátane chodníkov, pešej plochy a verejnej zelene.

c2)	Vstupy do odchodu a pohostinstva riešiť ako bezbariérové.

c3)		Sadové a parkové úpravy na pozemku C riešiť z autochtónnych drevín a rastlín.

c4)	Pri riešení povrchových úprav peších komunikácií vylúčiť asfaltovú úpravu.

c5)	Pozemok s označením C neoplocovať.

D - verejná zeleň

d1)	Pozemok s označením D je určený pre verejnú zeleň s parkovou úpravou,

d2)		V území nie je možné realizovať stavby mimo drobnej architektúry a verejného osvetlenia sadovými osvetľovacími stožiarmi.

d3)	Sadové a parkové úpravy vo vymedzenom území riešiť z autochtónnych drevín a rastlín.

d4)	Pri riešení povrchových úprav peších komunikácií vylúčiť asfaltovú úpravu.

d5)	Plochy zelene nebudú oplotené.

i) Chránené časti krajiny

V riešenom území zóny Turzovka - IBV Bukovina nie sú evidované žiadne chránené časti krajiny. Územie nezasahuje do prvkov územného systému ekologickej stability.

V riešenom území platí prvý stupeň ochrany podľa zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

j) Etapizácia a vecná a časová koordinácia uskutočňovania výstavby

Etapizácia

Výstavba rodinných domov v zóne Turzovka - IBV Bukovina je rozdelená na dve etapy.

V prvej etape budú postavené rodinné domy nachádzajúce sa v I. tlakovom pásme, ktoré je možné zásobovať pitnou vodou z existujúceho vodojemu Bukovina I. Napojenie na inžinierske siete je okrem splaškovej a dažďovej kanalizácie navrhnuté predĺžením existujúcich inžinierskych sietí na Školskej ulici. Splaškovú kanalizáciu je potrebné vybudovať pozdĺž cesty Pod Bukovinou a to v úseku navrhovaná výstavba v I. etape - centrum Turzovky. Dažďovú kanalizáciu je potrebné vybudovať pozdĺž cesty Pod Bukovinou a ďalej vybudovať prepojenie do Kysuce. Cestu Pod Bukovinou je potrebné rozšíriť na 5,5 m (funkčná trieda C3, kategória MO 6,5/30).

Druhá etapa výstavby si vyžaduje realizáciu viacerých podmieňujúcich investícií. Bude potrebné preložiť 22 kV elektrické vedenie č. 187, vybudovať 22 kV prípojky k existujúcim a navrhovaným trafostaniciam, vybudovať vodojem Bukovina II pre II. tlakové pásmo, rigol na zachytávanie extravilánových vôd a následne vybudovať sieť miestnych obslužných komunikácií a inžinierskych sietí.

Poznámka: dopravné prepojenie zóny IBV Bukovina na Dlhovanskú cestu a Kysuckú cestu v zmysle schváleného ÚPN mesta Turzovka bude vzhľadom na veľké investičné náklady realizované až v následnom období.

Vecná a časová koordinácia

Pri realizácii zástavby v lokalite Bukovina doporučujeme nasledovný postup:

- dopracovanie a schválenie ÚPN Z,

- vypracovanie geometrického plánu územia s priemetom nového urbanistického návrhu,

- projektová príprava podmieňujúcich stavieb (komunikácie a terénne úpravy, technická infraštruktúra) s následnými vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia týchto stavieb,

- výkup pozemkov,

- vymeranie komunikácií a jednotlivých stavebných pozemkov,

- vybudovanie rigolu na zachytenie extravilánových vôd,

- výstavba inžinierskych sietí vrátane prípojok a spodnej stavby komunikácií,

- výstavba rodinných domov individuálnou alebo skupinovou formou,

- realizácia vrchnej stavby komunikácií, peších trás a plôch,

- realizácia zelených plôch, drobnej architektúry a mestského mobiliáru.

k) Pozemky pre verejnoprospešné stavby a na vykonanie asanácie

Pozemky pre verejnoprospešné stavby

Pozemky pre verejnoprospešné stavby sú vymedzené pre nasledovné stavby:

- navrhované miestne verejné obslužné komunikácie vrátane vyvolaných stavebných úprav na existujúcich komunikaciách,

- autobusové zastávky,

- navrhované verejné pešie komunikácie,

- navrhované plochy pre výsadbu verejnej zelene.

- navrhovaná technická infraštruktúra podmieňujúca výstavbu v riešenom území i mimo riešeného územia a s ňou súvisiace pozemky,

- pozemok pre rigol pre zachytenie extravilánových vôd.

Asanácie

Na riešenom území zóny navrhujeme  demontáž existujúceho vzdušného VN elektrického vedenia č. 187 a VN prípojok k existujúcim trafostaniciam T1 a T6, asanáciu existujúceho odvodňovacieho rigolu (až po výstavbe nového odvodňovacieho rigolu) a premiestnenie dvoch prefabrikovaných garáží na Školskej ulici do vhodnejšej lokality.

l) Návrh záväznej časti

Článok 1

Regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov a stavieb

(1)	Základné členenie riešeného územia zóny dodržať v súlade s výkresom č. 2 - Výkres komplexného urbanistického návrhu riešeného územia v M 1:1000 a s výkresom č. 5 - Výkres priestorovej a funkčnej regulácie, vymedzenia a označenia regulovaných priestorov, označenie zastavovacích podmienok v M 1:1000.

(2)	Riešené územie sa v základnej funkcii bude rozvíjať ako obytné, so zodpovedajúcou základnou občianskou vybavenosťou a dopravnou a technickou infraštruktúrou.

(3)	Prevládajúci typ stavebnej činnosti bude predstavovať novostavby.

(4)	Kompozičným bodom v území zóny bude objekt občianskej vybavenosti situovaný pri hlavnom pešom chodníku do centra mesta a v náväznosti na autobusové zastávky na miestnej obslužnej komunikácii C2.

(5)	Zásady a regulatívy rozvoja dopravnej infraštruktúry sú dokumentované v sprievodnej správe a výkrese č. 3 - Výkres verejného dopravného vybavenia územia v M 1:1000.

(6)	Zásady a regulatívy rozvoja technickej infraštruktúry sú dokumentované v sprievodnej správe a výkrese č. 4 - Výkres verejného technického vybavenia územia v M 1:1000.

(7)	Pri stavebnej činnosti spojenej so zemnými prácami rešpektovať povinnosť ohlásenia prípadného archeologického nálezu, podľa paragrafu 40 Zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov v súlade s paragrafom 127 Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a v prípade stavebnej činnosti charakteru líniových a veľkoplošných stavieb predpokladajúcich zemné práce väčšieho rozsahu v zmysle § 30 ods. 4) pamiatkového zákona v príslušnom územnom a stavebnom konaní osloviť príslušný Krajský pamiatkový úrad.

(8)	Návrh ÚPN Z umožňuje vytvorenie podmienok ukrytia obyvateľstva obce podľa § 4 ods. 3 a § 15 ods. 1, písm. e) Zákona č. 42/1994 Zb. zákonov a § 4 Vyhlášky MV SR č. 532/2006 Z.z.. Pri umiestňovaní objektov občianskej vybavenosti je nutné riešiť spôsob a rozsah ukrytia zamestnancov a osob prevzatých do starostlivosti právnických a fyzických osôb riešiť podľa § 4 ods. 3 a § 16 ods. 1 pís. e) resp. § 16 ods 12 Zákona č. 42/1994 Z.z. a § 4 Vyhlášky MV SR č. 532/2006 Z.z.. Navrhované urbanistické riešenie výstavby nie je umiestnené v území ohrozenom 50 resp. 100 ročnou vodou z miestnych tokok a do zosuvného územia.

(9)	Pri návrhu stavieb a umiestňovaní stavieb v riešenom území akceptovať požiadavky protipožiarnej bezpečnosti vyplývajúce z platných predpisov na úseku ochrany pred požiarmi podľa § 4 písm. q) zákona NR SR č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 37 ods. 1 písm. b) vyhlášky MV SR č. 121/2002 o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov. Navrhované urbanistické riešenie výstavby je riešené v súlade s vyhláškou MV SR č. 699/2004 Z.z. podľa § 16 ods. 3).

(10)	Pri umiestňovaní objektov rodinných domov, občianskej vybavenosti, verejnej zelene, dopravného a technického vybavenia situovať ich len na plochy, pre ktoré bol vydaný súhlas na budúce použitie poľnohospodárskej pôdy na stavebné a iné zámery podľa § 13 zákona č. 220/2004 Z.z. v procese obstarania ÚPN mesta Turzovka v znení zmien a doplnkov č. 1 a č. 2.

Článok 2

Regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia územia

(1)	Verejné dopravné vybavenie územia

a)	Dopravný prístup do riešeného územia je v I. a II. etape navrhnutý z existujúcich miestnych komunikácií Pod Bukovinou a Školskej ulice.

b)	Po vybudovaní prepojenia miestnej komunikácie C2 na Kysuckú cestu bude dopravný prístup z miestnej komunikácie C2.

c)	Akceptovať navrhovaný skelet dopravného riešenia automobilových komunikácií zóny v navrhovaných funkčných triedach a kategóriách, a tiež trás peších komunikácií vrátane navrhovaného pešieho priestranstva pred objektom občianskej vybavenosti, ktoré sú dokumentované vo výkrese č. 3. Výkres verejnejného dopravného vybavenia s vyznačením vstupov na pozemok v M 1:1 000.

d)	Akceptovať navrhované zastávky hromadnej autobusovej dopravy umiestnené v polohe, ktorá optimálne pokrýva dochádzkové vzdialenosti pre navrhované rozvojové plochy zóny.

e)	Potreby odstavenia vozidiel riešiť na pozemkoch rodinných domov, či už vo forme garáží, prístrešku alebo spevnených plôch, a to v existujúcej i navrhovanej zástavbe.

f)	Pre navrhovaný objekt občianskej vybavenosti zabezpečiť požadované dimenzovanie pre odstavenie vozidiel kapacitne vyhovujúce v zmysle platných STN pre výhľadový stupeň automobilizácie na ploche vlastného pozemku.

(2)	Verejné technické vybavenie územia - vodné hospodárstvo

a)	Akceptovať navrhované zabezpečenie zásobovania zóny pitnou vodou a požiarnou vodou z rozšíreného existujúceho verejného vodovodu a z nového vodojemu Bukovina II pre II. tlakové pásmo.

b)	Akceptovať na navrhovaných trasách vodovodu osadenie podzemných hydrantov, ktoré budú slúžiť nielen pre prevádzkové účely, ale aj pre zabezpečenie požiarnej vody.

c)	Akceptovať navrhované riešenie napojenia zóny navrhovanou verejnou splaškovou kanalizáciou na vybudovanú verejnú obecnú kanalizáciu, s čistením odpadových vôd na ČOV Turzovka v k.ú. Podvysoká.

d)	Uvažovať s odvedením dažďových vôd v území zóny do recipientov Dlžiansky potok a Kysuca.

e)	Akceptovať navrhovaný systém vodohospodárskych zariadení zásobujúcich územie pitnou a požiarnou vodou a odvádzajúcich osobitne splaškové a dažďové vody, ktorý je dokumentovaný vo výkrese č. 4. Výkres verejnejného technického vybavenia v M 1:1000.

f)	Pri výstavbe v území akceptovať ochranné pásma vodovodu a kanalizácie. V zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. z 19.6.2002 § 19 pásma ochrany sú vymedzené najmenšou vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného potrubia alebo kanalizačného potrubia na obidve strany 1,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm a 2,5 m pri verejnej dažďovej kanalizácii nad priemer 500 mm.

- Uvažovať o realizácii výstavby novej rozvodnej vodovodnej siete v území v dĺžke cca 3140 m vodovodu DN 100 mm (z toho I. etapa 630 m, II. etapa 2510 m) a prívodu vody z vodojemu Bukovina II v dĺžke 450 m. Súčasťou vodovodu budú prípojky k jednotlivým nehnuteľnostiam DN 25 - 50, ukončené tesne za hranicou pozemku vo vodemernej šachte v počte 161 ks. Priemerná dĺžka domovej prípojky bude cca 8 m. Celková dĺžka prípojok bude cca 1288 m.

- Uvažovať o realizácii výstavby splaškovej kanalizácie v území v dĺžke cca 3175 m dimenzie DN 300 (z toho I. etapa 490 m, II.etapa 2685 m) a napojenie na existujúcu kanalizačnú sieť ulicou Pod Bukovinou 590 m. Súčasťou splaškovej kanalizácie budú prípojky k jednotlivým nehnuteľnostiam ukončené tesne za hranicou pozemku. Predpokladaný počet 161 ks. Priemerná dĺžka prípojky je 8 m. Celková dĺžka prípojok bude cca 1288 m.

- Uvažovať o realizácii výstavby dažďovej kanalizácie v území v dĺžke cca 3570 m dimenzie DN 200 až 500 (z toho I. etapa 490 m, II. etapa 3080 m), napojenie do Dlžianskeho potoka 250 m a napojenie do rieky Kysuca 500 m. Súčasťou dažďovej kanalizácie budú prípojky k jednotlivým nehnuteľnostiam ukončené tesne za hranicou pozemku. Predpokladaný počet 161 ks. Priemerná dĺžka prípojky je 8 m. Celková dĺžka prípojok bude cca 1288 m.

(3)	Verejné technické vybavenie územia - energetika

a)	Akceptovať navrhovanú preložku 22 kV elektrického vedenia č. 187 do súbehu s existujúcim VTL plynovodom.

b)	Pripojenie územia z preloženého VN 22 kV vedenia riešiť napojením vzdušným a káblovým 22 kV vedením k existujúcim trafostaniciam T1 a T6 a navrhovaným kioskovým trafostaniciam T16 a T17.

c)	Akceptovať navrhované umiestnenie kioskových trafostaníc T16 a T17.

d)	Navrhovanú NN sieť riešiť 1 kV káblami v zemi.

e)	Riešiť sekundárne rozvody NN v zóne ako okružné vedenia cez poistkové odpínače z NN rozvádzačov navrhovaných distribučných trafostaníc.

f)	Riešiť navrhované verejné osvetlenie zóny.

g)	Pri výstavbe v území akceptovať ochranné pásma elektrorozvodov v zmysle zákona č. 656/2004 Z.z. (§ 19, odsek 3) treba rešpektovať ochranné pásma od krajných vodičov na každú stranu, resp. od elektrických staníc :

- 10 m pri 22 kV vzdušnom vedení

- 1 m pri kábloch VN a NN

- 1 m od konštrukcie navrhovaných kioskových trafostaníc

h)	Rešpektovať navrhovaný systém rozvodov a zariadení zemného plynu v zóne navrhovaným rozšírením existujúceho plynovodu.

i)	Používať zemný plyn komplexne pre zabezpečovanie vykurovania, prípravu TÚV a varenie.

j)	Potreby tepla riešiť decentralizovaným systémom s intenzívnym využívaním ekologického paliva - ZPN vo vlastných zdrojoch tepla.

k)	Pri výstavbe v území akceptovať ochranné pásma STL plynovodu a prípojky v obci 1 m od osi na obe strany potrubia. Práce v ochrannom pásme sa môžu vykonávať len na základe písomného súhlasu plynárenského podniku. Ochranné pásmo je územie, bezprostredne priľahlé ku plynárenskému zariadeniu a plynovodu.

l)	Akceptovať navrhovaný skelet energetických zariadení zásobujúcich územie elektrickou energiou a zemným plynom, ktorý je dokumentovaný vo výkrese č. 4 - Výkres verejného technického vybavenia v M 1:1 000.

(4)	Verejné technické vybavenie územia - telekomunikácie

a)	Telekomunikačné služby riešiť alternatívne podľa investičných nákladov stavby a záujmu občanov - optickou sieťou, metalickými káblami, mobilnou sieťou operátorov.

b)	Zaviesť bezdrôtový rozvod miestneho rozhlasu do navrhovanej zóny.

(5)	Záujmy civilnej ochrany

a)	Budovanie ochranných stavieb vykonávať podľa kategorizácie územia Slovenskej republiky vyplývajúcej z analýzy jej územia z hľadiska možných mimoriadnych udalostí a pre obdobie vojny a vojnového stavu; mesto Turzovka sa nachádza na území I. kategórie mimo oblasť ohrozenia.

b)	V prípade bytovej výstavby bude rozsah povinnej výstavby zariadení CO riešený budovaním ochranných stavieb v jednoduchých úkrytoch budovaných svojpomocne. Obvodové konštrukcie jednoduchých úkrytov v objektoch a rodinných domoch musia vyhovovať predpísanému koeficientu Ko-50.

Článok 3

Regulatívy umiestnenia stavieb na jednotlivých pozemkoch, urbánnych priestorov s určením zastavovacích podmienok

(1)	Všeobecné podmienky platné pre celé riešené územie zóny :

a)	Jednotlivé plochy vymedzené a vyznačené v ÚPN Z sú určené výhradne na navrhované funkčné využitie a k nemu prislúchajúce nevyhnutné zariadenia.

b)	Etapizácia výstavby je možná v súlade s postupnou realizáciou ucelených častí dopravnej a technickej infraštruktúry jednotlivých blokov, ulíc a domoradí vo väzbe na zrealizovanú dopravno-technickú infraštruktúru.

c)	V území nie je možné zriadiť žiadne závadné výrobné a iné prevádzky, služby a funkcie, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na kvalitu bývania, najmä aktivity produkujúce nadmerný hluk, zápach, prašnosť, vyžadujúce pravidelnú, ale aj občasnú dopravnú obsluhu ťažkou dopravou alebo funkcie spôsobujúce estetické závady v území.

d)	V navrhovaných obytných častiach územia sa pripúšťa drobnochov malých hospodárskych zvierat pri dodržaní všetkých požadovaných hygienických podmienok a všeobecne platných noriem.

e)	V území sa nepripúšťa výstavba provizórnych objektov, prípadná výstavba doplnkových hospodárskych a obslužných objektov, v rámci navrhovaného funkčného využitia, ako sú napríklad garáže, technické vybavenie, hospodárske stavby. Doplnkové objekty budú súčasťou jednej stavby, prípadne prepojeného stavebného komplexu so zosúladením s architektúrou základnej funkcie objektu.

f)	V rámci obytnej výstavby sa pripúšťa umiestňovanie neprevládajúcej doplnkovej vybavenosti obchodu, služieb a administratívy pri dodržaní podmienok príslušnej legislatívy vrátane noriem a predpisov a dodržaní všetkých hygienických predpisov.

g)	v území zóny dôsledne zabezpečiť realizáciu separovaného zberu odpadu a odvozu komunálneho odpadu na skládku Semeteš v zmysle schváleného Programu odpadového hospodárstva mesta Turzovka.

(2)	Podmienky platné pre jednotlivé pozemky rodinných domov, občianskej vybavenosti a zelene

A - izolovaný rodinný dom klasického typu

a1)	Pozemok je určený pre výstavbu izolovaného rodinného domu tzv. "klasický" typ, s dvoma nadzemnými podlažiami, pričom II. nadzemné podlažie tvorí obytné podkrovie, zastrešený sedlovou alebo valbovou strechou.

a2)	Pri výstavbe rodinného domu na danom pozemku je nutné dodržať minimálne odstupy a ostatné odstupy od ulice a susedných pozemkov v zmysle grafického riešenia, ktoré je dokumentované vo výkrese č. 5. Hlavný výkres priestorovej a funkčnej regulácie s vymedzením regulovaných priestorov regulačnými čiarami, určením zastavovacích podmienok a pozemkov pre verejnoprospešné stavby. V opodstatnených prípadoch je možné niektoré pozemky zlúčiť alebo inak rozdelit.

a3)	Pre výstavbu - umiestnenie rodinného domu je na pozemku vymedzená disponibilná plocha, pričom však nemusí byť zastavaná celá disponibilná plocha. Maximálna šírka priečelia a hĺbky stavby je 15 m, minimálna 10 m.

a4)	Rodinný dom umiestnený na tomto pozemku môže mať orientované okná z obytných miestností z troch stán obvodu stavby. Umiestnenie rodinného domu na pozemku predpokladá z jednej strany neumiestňovanie okien z obytných miestností voči susednému pozemku nakoľko je umožnený odstup medzi domami strany min. 7,00 m. V prípade riešenia ostupu stavby RD od susedného RD vo vzdialenosti viac ako 10 m je možné umiestniť okná z obytných miestností po celom obvode stavby.

a5)	Na pozemku rodinného domu musí byť umožnené odstavenie minimálne jedného osobného automobilu, a to vo forme otvorenej spevnenej odstavnej plochy, prístrešku alebo garáže.

a6)	Zastrešenie objektu bude sedlovou strechou so štítom do ulice alebo valbovou strechou, max. výška stavby od upraveného terénu nepresiahne 9,00 m.

a7)	± 0,000 objektu rodinného domu bude do max. výšky + 0,60 m nad úroveň upraveného terénu v mieste hlavného vstupu do RD.

a8)	Podpivničenie stavby je možné.

a9)	Oplotenie parcely rodinného domu bude do výšky max. 2,00 m nad úroveň upraveného terénu. Oplotenie od ulice bude polopriehľadné, v neprevládajúcej časti môže byť nepriehľadné. Oplotenie od susedov bude priehľadné, v neprevládajúcej časti polopriehľadné. Oplotenie zasahujúce do rozhľadového trojuholníka križovatky obslužných komunikácií musí byť priehľadné.

a10)	Garáž, prístrešok, prípadne malá hospodárska stavba pri rodinnom dome bude súčasťou jedného stavebného komplexu s rodinným domom architektonicky zosúladená s obytnou časťou domu.

a11)	Etapizácia výstavby rodinného domu sa nepripúšťa.

a12)	Súčasťou rodinného domu môže byť neprevládajúca funkcia drobnej občianskej vybavenosti v oblasti súkromnej administratívy, obchodu, služieb, (napr. foto, holičstvo, kaderníctvo, kozmetika, manikúra, solárium, videpožičovňa, advokátska poradňa, daňový poradca, účtovníctvo a pod.). Pri umiestnení takejto prevádzky v objekte rodinného domu - polyfunkčného rodinného domu je nutné dodržať všetky hygienické predpisy neobmedzujúce okolité obytné územie. Parkovanie vozidiel návštevníkov v tomto prípade musí byť zabezpečené na pozemku investora (stavebníka RD).

a13)	Na pozemku sa pripúšťa drobnochov hospodárskych úžitkových zvierat pri dodržaní všetkých príslušných hygienických noriem a predpisov.

a14)	Koeficient zastavanosti pre pozemky s označením A

(pomer medzi plochou zastavanou stavbami a plochou pozemku) : max kz ≤ 0,28

a15)	Index podlažných plôch pre pozemky s označením A

(pomer medzi plochou nadzemných podlaží a plochou pozemku) : max iPP ≤ 0,56

a16)	Koeficient stavebného objemu pre pozemky s označením A

(koľko m3 stavby je prípustných umiestniť na 1 m2 plochy pozemku) : max kSO ≤ 2,24

a17)	Podiel plôch zelene voči zastavaným a spevneným plochám na pozemku RD musí byť min. 50%.

a18)	V oplotení pozemku RD od ulice musí byť riešená nika na umiestnenie nádoby pre zber komunálneho odpadu.

B - izolovaný rodinný dom bungalového typu

b1)	Pozemok je určený pre výstavbu izolovaného rodinného domu tzv. "bungalového" typu, t.j. s jedným nadzemným obytným podlažím, s nízkospádovou šikmou strechou. Podkrovie pod strechou nie je využité pre obytné účely.

b2)	Pri výstavbe dodržať minimálne odstupy a odstupy od ulice a susedných pozemkov v zmysle grafického riešenia, ktoré je dokumentované vo výkrese č. 5 Hlavný výkres priestorovej a funkčnej regulácie s vymedzením regulovaných priestorov regulačnými čiarami, určením zastavovacích podmienok a pozemkov pre verejnoprospešné stavby.

b3)	Pre výstavbu - umiestnenie rodinného domu je na pozemku vymedzená disponibilná plocha, pričom však je nevyhnutné zastavať celú disponibilnú plochu.

b4)	Rodinný dom umiestnený na tomto pozemku môže mať orientované okná z obytných miestností po celom obvode stavby.

b5)	Na pozemku rodinného domu musí byť umožnené odstavenie minimálne jedného osobného automobilu, a to vo forme otvorenej spevnenej odstavnej plochy, prístrešku alebo garáže.

b6)	Zastrešenie objektu bude nízkospádovou šikmou valbovou strechou so sklonom odpovedajúcim na strechách existujúcich bungalových domov, max. výška stavby od upraveného terénu nepresiahne 7,00 m.

b7)	± 0,000 objektu bude do max. výšky + 0,60 m nad úroveň upraveného terénu v mieste hlavného vstupu do objektu RD.

b8)	Podpivničenie stavby je možné.

b9)	Oplotenie parcely rodinného domu bude do výšky max. 2,00 m nad úroveň upraveného terénu. Oplotenie od ulice bude polopriehľadné, v neprevládajúcej časti môže byť nepriehľadné. Oplotenie od susedov bude priehľadné, v neprevládajúcej časti polopriehľadné. Oplotenie zasahujúce do rozhľadového trojuholníka križovatky musí byť priehľadné.

b10)	Garáž, prístrešok, prípadne malá hospodárska stavba pri rodinnom dome bude súčasťou jedného stavebného komplexu s rodinným domom architektonicky zosúladená s obytnou časťou domu.

b11)	Etapizácia výstavby rodinného domu sa nepripúšťa.

b12)	Na pozemku sa pripúšťa drobnochov hospodárskych úžitkových zvierat pri dodržaní všetkých príslušných hygienických noriem a predpisov.

b13)	Koeficient zastavanosti pre pozemky s označením B

(pomer medzi plochou zastavanou stavbami a plochou pozemku) : max kZ  ≤ 0,34

b14)	Index podlažných plôch pre pozemky s označením B

(pomer medzi plochou nadzemných podlaží a plochou pozemku) : max iPP ≤ 0,34

b15)	Koeficient stavebného objemu pre pozemky s označením B

(koľko m3 stavby je prípustných umiestniť na 1 m2 plochy pozemku) : max kSO ≤ 2,38

b16)	Podiel plôch zelene voči zastavaným a spevneným plochám na pozemku RD musí byť min. 50%.

b17)	V oplotení pozemku RD od ulice musí byť riešená nika na umiestnenie nádoby pre zber komunálneho odpadu.

C - obchod, pohostinstvo

c1)	Pozemok s označením C je určený pre základnú občiansku vybavenosť, ktorá bude slúžiť obyvateľom riešenej zóny vo funkcii obchodu a pohostinstva vrátane chodníkov, pešej plochy a verejnej zelene.

c2)	Vstupy do odchodu a pohostinstva riešiť ako bezbariérové.

c3)		Sadové a parkové úpravy na pozemku C riešiť z autochtónnych drevín a rastlín.

c4)	Pri riešení povrchových úprav peších komunikácií vylúčiť asfaltovú úpravu.

c5)	Pozemok s označením C neoplocovať.

D - verejná zeleň

d1)	Pozemok s označením D je určený pre verejnú zeleň s parkovou úpravou,

d2)		V území nie je možné realizovať stavby mimo drobnej architektúry a verejného osvetlenia sadovými osvetľovacími stožiarmi.

d3)	Sadové a parkové úpravy vo vymedzenom území riešiť z autochtónnych drevín a rastlín.

d4)	Pri riešení povrchových úprav peších komunikácií vylúčiť asfaltovú úpravu.

d5)	Plochy zelene nebudú oplotené.

Článok 4

Určenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb

(1)	Akceptovať podmienku napojenia objektov vlastnými prípojkami na vybudovanú verejnú technickú infraštruktúru a následným zabezpečením tejto technickej vybavenosti vnútornými inštaláciami v umiestňovaných objektoch rodinných domov a občianskej vybavenosti.

Článok 5

Regulatívy začlenenia stavieb do okolitej zástavby a do ostatnej krajiny

(1)	Začlenenie navrhovaných stavieb do okolitej zástavby rodinných domov a do ostatnej krajiny riešiť výsadbou hospodárskych a okrasných stromov nielen nízkeho, ale aj vysokého vzrastu (6 - 8 m) na nezastavaných plochách jednotlivých pozemkov.

Článok 6

Určenie stavieb, na ktoré sa nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavby

(1)	Po schválení územného plánu zóny sa môže výstavba v riešenom území zóny riadiť priamo stavebným konaním okrem vymedzeného priestoru pre umiestnenie občianskej vybavenosti, ktorej stavba a jej umiestnenie bude vyžadovať rozhodnutie o umiestnení stavby.

Článok 7

Požiadavky na delenie a sceľovanie pozemkov

(1)	Dodržať navrhované riešenie v súlade s výkresom č. 2 - Výkres komplexného urbanistického návrhu riešeného územia v M 1:1 000 a s výkresom č. 5 - Hlavný výkres priestorovej a funkčnej regulácie s vymedzením regulovaných priestorov regulačnými čiarami, určením zastavovacích podmienok a pozemkov pre verejnoprospešné stavby v  M 1:1 000 v rozsahu riešeného územia zóny.

(2)	Navrhovaná urbanistická koncepcia riešenia si vyžiada projekt a vykonanie delenia a zceľovania pozemkov v celom území zóny.

(3)	Na ploche riešeného územia bola v zmysle zmeny funkčného využívania územia riešená problematika záberov poľnohospodárskej pôdy v ÚPN mesta Turzovka a v ZaD č. 2 ÚPN mesta Turzovka. Na toto územie bol vydaný súhlas na budúce možné použitie poľnohospodárskej pôdy na stavebné a iné zámery.

(4)	Pre realizáciu zámerov výstavby v zóne je potrebné spracovať geometrický plán v zmysle navrhovanej urbanistickej koncepcie pre jednotlivé funkčné a ucelené plochy.

Článok 8

Pozemky na verejnoprospešné stavby a na vykonanie asanácie

(1)	Za pozemky pre verejnoprospešné stavby považovať všetky pozemky zahŕňajúce plochy automobilových a peších komunikácií, plochy navrhovanej verejnej zelene a plochy, v rámci ktorých je umiestnená navrhovaná verejná technická infraštruktúra.

(2)	Na okraji riešeného územia sa nachádzajú dve betónové prefabrikované garáže, ktoré je potrebné premiestniť na iné vhodné miesto.

Článok 9

Zoznam verejnoprospešných stavieb

(1)	Dopravné verejnoprospešné stavby

a)	Výstavba navrhovaných verejných obslužných automobilových komunikácií v navrhovanej funkčnej triede a kategórii a výstavba navrhovaných verejných peších komunikácií a priestranstva, ktoré sú vyznačené vo výkrese č. 3 - Výkres verejného dopravného vybavenia v M 1:1 000.

(2)	Vodohospodárske verejnoprospešné stavby

a)	Rozšírenie verejného vodovodu pre I. etapu výstavby.

b)	Výstavba verejnej splaškovej kanalizácie pre I. etapu výstavby.

c)	Výstavba dažďovej kanalizácie pre I. etapu výstavby.

d)	Výstavba navrhovaného rozšírenia verejného vodovodu vrátane výstavby vodojemu Bukovina II pre II. tlakové pásmo.

e)	Výstavba verejnej splaškovej kanalizácie pre II. etapu výstavby, ktorá je vyznačená vo výkrese č. 4 - Výkres verejného technického vybavenia v M 1:1 000.

f)	Výstavba dažďovej kanalizácie, ktorá odvádza vody z verejných priestranstiev vrátane komunikácií pre II. etapu výstavby.

g)	Záchytný rigol na zachytenie extravilánových vôd.

(3)	Stavby pre zásobovanie územia energiami

a)	Demontáž VN linky č. 187 (v II. etape výstavby).

b)	Preložka VN vedenia (linky č. 187) (v II. etape výstavby).

c)	Výstavba VN prípojok na prepojenie existujúcich a navrhovaných kioskových trafostaníc z navrhovanej preložky VN vedenia - T1, T6, T16, T17.

d)	Výstavba kioskových trafostaníc T16, T17 s transformátormi po 400 kVA.

e)	Rekonštrukcia súčasnej T6 na kioskovú 400 kVA (II. etapa).

f)	Jednoduchá káblová NN sieť v zemi napájaná z dvoch strán.

g)	Výstavba verejného osvetlenia na oceľových bezpätkových stĺpoch s káblovým rozvodom.

h)	Rozšírenie rozvodov zemného plynu v území zóny, ktoré je vyznačené vo výkrese č. 4 - Výkres verejného technického vybavenia v M 1:1 000.

(4)	Telekomunikačné stavby

a)	Výstavba miestnej telekomunikačnej siete do plôch s novou bytovou zástavbou.

b)	Výstavba bezdrôtového miestneho rozhlasu s osadením reproduktorov na sĺpoch verejného osvetlenia.

(5)	Ostatné

a)	Verejná zeleň s parkovou úpravou.

b)	Verejná zeleň pozdĺž miestnej komunikácie C2 a predĺženia Školskej ulice a pri ceste Pod Bukovinou.

Poznámka:

Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb je priložená v obale textovej časti.

C.  DOPLŇUJÚCE ÚDAJE

Podklady a dokumenty, použité pri spracovaní územného plánu zóny Turzovka IBV bukovina

- Zadanie pre spracovanie územného plánu zóny Turzovka IBV Bukovina

- Územný plán mesta Turzovka (Ing. arch. M. Pivarči, 12 2007, M 1:5 000, 1:25 000)

- Územný plán mesta Turzovka - Zmena a doplnok č. 1 (Ing. arch. M. Pivarči, 03 2011, M 1:5000, 1:25 000)

- Územný plán mesta Turzovka - Zmena a doplnok č. 2 (Ing. arch. M. Pivarči, 03 2012, M 1:5000, 1:25 000)

- Zásobovanie pitnou vodou a odvádzanie odpadových vôd v zmysle koncepcie projektu „Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc“ (Kovoprojekta Brno a.s., 09 2005)

- Polohopisné a výškopisné zameranie riešeného územia (12 2011)

- Obhliadka terénu

- Konzultácie so zástupcami mesta, pracovnímkmi SeVaKu, SPP

D.  DOKLADOVÁ ČASŤ