M  E  S  T  O      T  U  R  Z  O  V  K  A

## Z A D A N I E

#### PRE ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY TURZOVKA – IBV BUKOVINA

VYPRACOVAL:

ING. ARCH.  JÁN   BURIAN

ODBORNE  SPÔSOBILÝ

PRE OBSTARÁVANIE ÚPP A ÚPD

DECEMBER 2012                                                                             REG. Č. 229

O B S A H :

a)	Dôvody pre obstaranie Územného plánu Zóny Turzovka–IBV Bukovina .....................	 3

b)	Určenie vstupných cieľov rozvoja, celkového rozvoja územia ktoré sa má riešiť........	 3

c)	Vymedzenie riešeného územia .....................................................................................	 3

d)	Požiadavky vyplývajúce z návrhu územného plánu obce..... .......................................	 4

e)	Požiadavky vyplývajúce zo širších vzťahov riešeného územia zóny k obci z hľadiska riešenia dopravy, občianskej vybavenosti a technického vybavenia..........	 6

f)	Základné demografické údaje a prognózy ....................................................................	 9

g)	Požiadavky na tvorbu urbanistickej kompozície...........................................................	 9

h)	Osobitné požiadavky na obnovu, prestavbu a asanácie ................................................	10

i)	Požadované regulačné prvky plošného a priestorového usporiadania...........................  10

j)	Požiadavky na ochranu a starostlivosť o ŽP, na ochranu prírody a tvorbu krajiny, požiadavky na zachovanie a rozvoj prírodného a umelého prostredia............................ 11

k)	Požiadavky z hľadiska ochrany PP a LPF, prírodných zdrojov, kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a ich ochranných pásiem, území postihovaných povodňami, v záujme civilnej ochrany, obrany štátu a požiarnej ochrany........................................  12

l)	Požiadavky z hľadiska ochrany ložísk nerastných surovín, trás nadradených systémov dopravného a technického vybavenia územia................................... ............................. 14

m)	Zhodnotenie limitov využívania pozemkov a stavieb....................................................	14

n)	Požiadavky na stavby využívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.......................................................................................................... ..........   14

o)	Požiadavky na vymedzenie pozemkov pre verejnoprospešné stavby............................	14

p)	Požiadavky  na varianty a alternatívy rozvoja územia....................................................	14

q)	Požiadavky na rozsah a úpravu dokumentácie ÚPN – Z Turzovka–IBV Bukovina.......	14

### a)	Dôvody pre obstaranie Územného plánu Zóny Turzovka–IBV Bukovina

Dôvodom pre obstaranie Územného plánu Zóny Turzovka–IBV Bukovina ( ďalej aj len ÚPN – Z Turzovka ) je potreba získania podrobnej územnoplánovacej dokumentácie, ktorá bude predovšetkým ustanovovať zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov, stavieb a verejného dopravného a technického vybavenia, umiestnenia stavieb na jednotlivých pozemkoch a ich začlenenia do okolitej zástavby, ako aj vecnú a časovú koordináciu novej výstavby a pozemky pre verejnoprospešné stavby v lokalite Bukovina.

Naviac, potreba obstarania a schválenia územného plánu zóny pre uvedenú lokality je priamo ustanovená vo Všeobecne záväznom nariadení Mesta Turzovka o záväznej časti ÚPN Mesta Turzovka, schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva v Turzovke č. 04/2008 zo dňa 18.6.2008.

Zadanie pre ÚPN-Z Turzovka bolo vypracované na základe Prieskumov a rozborov pre ÚPN-Z Turzovka–IBV Bukovina, ktoré v júni 2012 spracoval hlavný riešiteľ Ing. arch. Marián Pivarči.

b)	Určenie vstupných cieľov rozvoja, celkového rozvoja územia, ktoré sa má riešiť

V Návrhu ÚPN-Z Turzovka IBV Bukovina je potrebné :

-	vytvoriť územnícke podmienky pre výstavbu nových rodinných domov, verejnej zelene, dopravného a technického vybavenia v lokalite Bukovina v súlade s platným Územným plánom mesta Turzovka

- stanoviť zásady a regulatívy podrobnejšieho priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov, stavieb, zelene a verejného dopravného a technického vybavenia územia

- stanoviť zásady a regulatívy umiestnenia stavieb rodinných domov a základného občianskeho vybavenia na jednotlivých pozemkoch a stanoviť zastavovacie podmienky jednotlivých stavebných pozemkov

- určiť stavby na stavebných pozemkoch, podiel možného zastavania a únosnosť využívania územia

- navrhnúť súčasne nezastavané pozemky za stavebné pozemky vrátane určenia pozemkov, ktoré podľa územného plánu nemožno trvalo zaradiť medzi stavebné pozemky

- stanoviť zásady a regulatívy nevyhnutnej vybavenosti stavieb a napojenie na verejné dopravné a technické vybavenie územia

- stanoviť zásady a regulatívy začlenenia stavieb do okolitej zástavby a do ostatnej krajiny

- riešiť umiestnenie zelene na jednotlivých pozemkoch

- určiť vecnú a časovú koordináciu novej výstavby

- stanoviť pozemky pre verejnoprospešné stavby

- Vymedzenie riešeného územia

Riešené územie sa nachádza juhovýchodne od centra mesta, pri východnom okraji jeho zastavaného územia, medzi plochami existujúcej výstavby a miestnou komunikáciou vedúcou do rekreačného priestoru Bukovina. Riešené územie zasahuje do pozemkov vedených pod parcelnými číslami 244/1, 250/2, 250/5, 262/13, 262/4, 262/5, 686, 3714, 8219, 8220, 8221, 8222/1, 8223, 8225, 8227, 8228/1, 8228/2, 8229, 8232, 8233, 8235, 8236, 8237, 8238, 8239/1, 8240/1, 8241, 8242, 8243, 8244/1, 8244/6, 8320/1, 8320/3, 8320/9, 8320/10, 8320/13, 8320/14, 8320/18, 8320/20, 8320/21, 8320/22, 8320/23, 8320/24, 8320/25, 8320/26, 8320/27, 8320/28, 8320/29, 8320/30, 8320/31, 8320/32, 8321/1, 8321/3, 8321/4, 8321/5, 8321/6, 8321/7, 8322/1, 8322/25, 8322/26, 8322/27, 8322/29, 8322/30, 8322/31, 8322/32, 8322/33, 8322/34, 8327, 8328 KN.

V súčasnosti je využívané prevažne ako poľnohospodárska pôda. Územie lokality Bukovina je mierne svahovité a bolo v schválenom ÚPN mesta určené pre výstavbu IBV, v rozsahu súhlasu na budúce použitie poľnohospodárskej pôdy na stavebné zámery a iné zámery, vydaného príslušným orgánom ochrany poľnohospodárskej pôdy. Územie má dobré predpoklady pre napojenie na technickú infraštruktúru nachádzajúcu sa v dotyku s navrhovaným obytným územím. Celková výmera zaberanej poľnohospodárskej pôdy predstavuje plochu 25,43 ha.

d)	Požiadavky vyplývajúce z územného plánu obce na riešené územie vrátane záväznej časti

Riešené územie ÚPN-Z Turzovka IBV Bukovina je v súlade s ÚPN Mesta Turzovka, schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva v Turzovke č. 04/2008 zo dňa 18.6.2008 v znení schválených zmien a doplnkov určené pre rozvoj IBV.

Pri spracovaní ÚPN-Z Turzovka IBV Bukovina je potrebné rešpektovať výstupy z návrhu uvedenej územnoplánovacej dokumentácie mesta a jej záväznej časti, týkajúcej sa riešeného územia zóny, najmä :

- V oblasti priestorového usporiadania a funkčného využívania územia

1.1 Turzovka - Stred

a)	základné funkcie

-	obslužná (vyššia a základná občianska vybavenosť)

-	obytná (HBV, IBV)

-	výrobná (východná priemyselná zóna, poľnohospodársky areál pri ceste do Dlhej nad Kysucou

b)	doplnková funkcia

-	rekreačná (v nadväznosti na rekreačné stredisko Bukovina)

c)	prevládajúci typ stavebnej činnosti

-	prístavby, nadstavby, zobytnenie podkrovia, novostavby

d)	spôsob zástavby

-	vzhľadom na rôznorodosť urbanistickej štruktúry je potrebné vychádzať z pomerov, aké sú v danej lokalite a zohľadňovať výškové zónovanie, tvar strechy, stavebnú čiaru

e)	kompozičné zásady

-	za hlavné kompozičné osi považovať ulice R. Jašíka, Nádražná, Obchodná, Pod brehom

-	priestor, z ktorého vychádzajú, považovať za centrálny priestor mesta

-	centrálny priestor mesta vymedziť objektmi občianskej vybavenosti podľa spracovanej ideovej štúdie priestoru medzi objektom Jednoty a pamätníkom drotárov

-	priestor pred Gymnáziom riešiť ako park, vymedzený objektom gymnázia a tromi polyfunkčnými objektmi

-	v pohľadových smeroch rešpektovať dominantu mesta - kostol Nanebovzatia p. Márie

2.	V oblasti prípustných, obmedzujúcich a vylučujúcich podmienok na využitie jednotlivých plôch

A	obytné plochy - rodinné domy individuálne

a)	Prípustné funkcie: bývanie v rodinných domoch (suterén + 2 nadzemné podlažia, alebo suterén + nadzemné podlažie + podkrovie), základná občianska vybavenosť - zariadenia obchodu, verejného stravovania a nerušiacich nevýrobných služieb pre obyvateľov územia, malé ihriská pre neorganizovaný šport pre obyvateľov územia, nevyhnutné plochy technického vybavenia územia, pešie, cyklistické a motorové komunikácie a zastávky MAD, nevyhnutné odstavné plochy pre automobily, parkovo upravená zeleň, zeleň okrasných a úžitkových záhrad.

b)	Neprípustné funkcie: zariadenia veľkoobchodu, zariadenia pre nakladanie s odpadmi, výrobné a všetky ostatné činnosti, ktoré negatívnymi vplyvmi (zápach, hluk, nákladná doprava, zvýšený výskyt hlodavcov a pod.) zasahujú obytné plochy a plochy občianskeho vybavenia.

c)	Doplňujúce ustanovenia: odstavné miesta obyvateľov musia byť riešené v rámci súkromných pozemkov, parkovanie užívateľov zariadení komerčného vybavenia a služieb musí byť riešené na pozemkoch ich prevádzkovateľov. V lokalite IBV Do Valčuhov rešpektovať ochranné pásmo okolo toku v šírke 10 m, aby nedošlo k poškodeniu brehových porastov a aluviálnej vegetácie.

3.	V oblasti zásad a regulatívov umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia územia

a)	Zásady a regulatívy umiestnenia verejného dopravného vybavenia územia

-	chrániť územný koridor pre komunikáciu C2, ktorá sprístupňuje lokalitu Bukovina,

-	chrániť územné koridory pre nové miestne komunikácie C3 v rozvojových lokalitách,

-	chrániť územné koridory existujúcich miestnych komunikácií za účelom úpravy ich stavebných a technických parametrov,

-	chrániť územné koridory a plochy pre hlavné pešie trasy a námestia,

-	chrániť územné koridory pre cyklistické trasy

b)	Zásady a regulatívy umiestnenia verejného technického vybavenia územia v oblasti vodného hospodárstva.

-	rozšíriť existujúcu a vyprojektovanú rozvodnú sieť verejného vodovodu Turzovka do územia uvažovaného rozvoja, nachádzajúceho sa v jeho zásobnom rozsahu,

-	riešiť zásobovanie pitnou vodou v území uvažovaného rozvoja, nachádzajúcom sa nad hornou hranicou (kóta 505 m n.m.) zásobného verejného vodovodu Turzovka (vodovod II. tlakové pásmo Bukovina,), rozšíriť vodovod II. tlakové pásmo Bukovina do rekreačnej lokality Bukovina,

-	realizovať samostatné zásobné potrubie z vodojemu Bukovina pre priemyselný park a rozvodnú sieť vodovodu,

-	odvádzať odpadové vody deleným systémom,

-	splaškové vody odvádzať vyprojektovanou verejnou splaškovou kanalizáciou Turzovka do hlavného zberača AIV Makov - Turzovka do ČOV Turzovka,

-	dažďové vody odvádzať existujúcou - projektovanou verejnou kanalizáciou do hlavného zberača A,

-	rozšíriť vyprojektovanú splaškovú kanalizačnú sieť verejnej kanalizácie Turzovka do územia uvažovaného rozvoja,

-	riešiť ochranu intravilánu (rozvojových plôch) pred odtokom extravilánových zrážkových vôd realizáciou záchytných rigolov a pôdoochranných opatrení na poľnohospodárskej pôde,

c)	Zásady a regulatívy umiestnenia verejného technického vybavenie územia v oblasti zásobovania elektrickou energiou

-	akceptovať navrhovanú sieť 22 kV vedení vrátane navrhovaných náhrad a demontáží vedení a rozvodov a umiestnenia trafostaníc,

-	riešiť navrhovanú NN sieť pre sústredenú výstavbu HBV, IBV, občiansku vybavenosť 1 kV káblami v zemi,

-	v súlade s ustanoveniami § 4 zákona č. 543/2002 Z.z. pri rekonštrukcii a výstavbe vzdušných vedení použiť také technické riešenie, ktoré bráni usmrcovaniu vtákov

-	dodržať ochranné pásma v zmysle zákona č. 656 / 2004 Z.z.

d)	Zásady a regulatívy umiestnenie verejného technického vybavenia územia v oblasti zásobovania zemným plynom a teplom

-	realizovať opatrenia vedúce k zníženiu spotreby tepla na vykurovanie a prípravu TÚV

-	realizovať výstavbu STL plynovodov do rozvojových lokalít, dodržať ochranné pásma v zmysle zákona č. 656/2004 Z.z.

e)		Zásady a regulatívy umiestnenia verejného technického vybavenia územia v oblasti telekomunikácii

-	rozšíriť miestnu telekomunikačnú sieť do navrhovaných rozvojových území

-	rozšíriť rozvod miestneho rozhlasu do navrhovaných rozvojových území,

-	rešpektovať diaľkové káble v riešenom území

4.	V oblasti zachovania kultúrnohistorických hodnôt, ochrany a využívania prírodných zdrojov, ochrany prírody a tvorby krajiny

-	pri akejkoľvek stavebnej činnosti na riešenom území dodržať povinnosť ohlásenia archeologického nálezu v súlade s ustanoveniami zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a § 127 zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. V prípade stavebnej činnosti charakteru líniových stavieb a veľkoplošných novostavieb na riešenom území obce pri územnom a stavebnom konaní osloviť Krajský pamiatkový úrad v Žiline

-	rešpektovať prvky kostry ekologickej stability

-	zachovať genofondovú lokalitu 96 zf Stará tehelňa

-	zohľadniť všeobecné opatrenia a regulatívy, formulované v RÚSES, vzťahujúce sa k riešenému územiu

-	zachovať hodnotnú zeleň v intraviláne mesta i voľnej krajine, doplniť plochy pre verejnú a izolačnú zeleň

5.	V oblasti starostlivosti o životné prostredie

-	pokračovať v plynofikácii zdrojov tepla na pevné palivá tak, aby v roku 2020 bolo plne plynofikovaných 90 % bytov a 100 % zariadení občianskeho vybavenia.

-	rešpektovať legislatívnu ochranu vôd, vyplývajúcu zo zákona č. 364/2004 Z.z. a rozhodnutí orgánov štátnej vodnej správy

-	realizovať projekt „Dodávka pitnej vody a odkanalizovania Horných Kysúc, Vodovod Turzovka a Kanalizácia Turzovka“,

-	riešiť ochranu intravilánu (rozvojových plôch) pred odtokom extravilánových zrážkových vôd (záchytné rigoly, pôdoochranné opatrenia na poľnohospodárskej pôde)

-	dôsledne realizovať separovaný zber odpadov na území mesta s cieľom využiť druhotné suroviny a znížiť množstvo odpadu vyvážaného na skládky

6.	Plochy, na ktoré je potrebné obstarať a schváliť územný plán zóny

-	navrhovaná lokalita IBV Bukovina

7.	Verejnoprospešné stavby

-	navrhované obslužné komunikácie, hlavné pešie trasy, verejné

-	vodovod Bukovina, II. tlakové pásmo verejného vodovodu Turzovka (čerpacia stanica, výtlačné potrubie, vodojem, zásobné potrubie a rozvodná sieť)

-	rozšírenie verejnej splaškovej kanalizácie do územia uvažovaného rozvoja

-	dažďová kanalizácia v území uvažovaného rozvoja

-	záchytné rigoly extravilánových vôd v území uvažovaného rozvoja

-	výstavba VN káblového vedenia na prepojenie murovaných trafostaníc

-	výstavba nových trafostaníc

-	sekundárna NN sieť v území

-	výstavba STL plynovodov do rozvojových lokalít

-	výstavba miestnej telekomunikačnej siete rozšírením do plôch s novou bytovou zástavbou

e)	Požiadavky vyplývajúce zo širších vzťahov riešeného územia zóny k obci z hľadiska riešenia dopravy, občianskej vybavenosti a technického vybavenia

Mesto Turzovka sa nachádza v severozápadnej časti Žilinského kraja, západne od okresného sídla mesta Čadca. Turzovka leží na kysuckej rozvojovej osi tretieho stupňa Čadca –– Turzovka - Makov, v údolí horného toku rieky Kysuce. Podľa ÚPN-VÚC Žilinského kraja je mesto Turzovka centrom osídlenia piatej skupiny subregionálneho významu, zaradené medzi rozvojové sídla. V rámci spádovej oblasti predstavuje mesto Turzovka dopravný uzol, sústreďuje sa tu vyššia vybavenosť a čiastočne aj pracovné príležitosti. Zároveň je Turzovka východiskovým centrom do rekreačného krajinného celku Turzovská vrchovina. Mesto Turzovka má predpoklady pre ďalší rozvoj funkcie bývania (HBV, IBV), výroby, občianskeho vybavenia a rekreácie.

Mestom Turzovka prechádzajú cesty druhej triedy II/487 v smere Čadca – Makov - hranica SR/ČR,  II/541 Kotešová – Turzovka, II/484 a Turzovka - Klokočov - hranica SR/ČR, cesty tretej triedy III/48727 Turzovka – Dlhá nad Kysucou a III/48422 Turzovka – Korňa, železničná trať IV. triedy č. 128 Čadca – Makov so železničnou stanicou Turzovka a trasa kysuckej cyklomagistrály, vedená po cestách II. triedy. V súčasnosti je riešené územie ÚPN-Z Turzovka IBV Bukovina napojené na dopravný systém mesta prostredníctvom dvoch komunikácií - od Školskej ulice účelovou komunikáciou k vodojemu a miestnou komunikáciou vedúcou do strediska cestovného ruchu Bukovina. Obe cesty sú úzke a nie sú vhodné pre nákladnú dopravu najmä počas výstavby rodinných domov.

Katastrálnym územím mesta preteká rieka Kysuca so svojimi prítokmi a nachádzajú sa tu vodárenské zdroje, ktoré však nepostačujú na pokrytie potrieb mesta v oblasti zásobovania pitnou vodou. Zásobovanie pitnou vodou je v meste Turzovka zabezpečené prostredníctvom verejného vodovodu realizovaného na základe projektu „Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc, Vodovod Turzovka“. Splaškové odpadové vody sú v meste Turzovka odvádzané čiastočne jednotnou a čiastočne delenou kanalizáciou. Celoplošné pokrytie územia mesta kanalizačnou sieťou s odvádzaním a zneškodňovaním odpadových vôd na ČOV Turzovka riešil projekt „Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc, Kanalizácia Turzovka“ s návrhom delenej kanalizácie. V riešenom území ÚPN-Z Turzovka IBV Bukovina sa nenachádzajú žiadne vodné toky, vodné zdroje ani trasy kanalizácie. Riešeným územím ÚPN-Z Turzovka prechádza rozvodná sieť vodovodu z existujúceho vodojemu Bukovina I.

Územie mesta Turzovka je zásobované elektrickou energiou z transformovne 110/22 kV Čadca 22 kV vedením číslo 187 a z  transformovne 110/22 kV Bytča vedením číslo 232. V súčasnosti je transformovňa VVN/VN Čadca kapacitne zaťažená na maximum, preto bude potrebné zásobovanie územia Horných Kysúc riešiť buď vybudovaním novej transformovne 110/22 kV Raková (alternatívne Turzovka), alebo osadením ďalšej transformačnej jednotky VVN/VN 25-40 MVA v transformovni Čadca, či úpravou konfigurácie a rekonštrukciou súčasného VN vedenia číslo 187 na smere Raková – Turzovka. Riešeným územím ÚPN-Z Turzovka IBV Bukovina vedie trasa 22 kV vzdušného vedenia určeného platným ÚPN Mesta Turzovka na preloženie mimo tohto územia.

Zdrojom plynu je vysokotlakový plynovod (VTL) PN 40 o svetlosti DN 150 zásobujúci územie mesta cez dve regulačné stanice o výkonoch 3 000 a 5 000 m³/h zemného plynu. Tento VTL plynovod sa napája na VVTL plynovod Severné Slovensko s parametrami DN 500 PN 64. Plyn z oboch regulačných staníc (RS) je rozvádzaný stredotlakovým plynovodom ku spotrebiteľom, potrubím zhotoveným zo sieťovaného polyetylénu (LPE). Plynový rozvod je zhotovený z potrubia s dimenziami DN 50 až 160 mm s pretlakom 290 kPa. Plyn z tejto tlakovej úrovne je redukovaný na odberateľskú úroveň domov IBV, HBV (5 kPa) domovými regulátormi, a u kotlových jednotiek vyššieho výkonu regulátormi na úroveň 20 kPa. V riešenom území ÚPN-Z Turzovka IBV Bukovina sa nenachádzajú plynárenské zariadenia ani trasy plynovodov.

Poštové služby sú zabezpečované poštovou prevádzkou, umiestnenou v objekte Mestského úradu, ktorá zabezpečuje automatizované priehradkové operácie. Pošta v Turzovke organizačne prislúcha pod Regionálne poštové centrum (RPC) Žilina riadené Ústredím Slovenskej pošty a.s. Z hľadiska telekomunikačného členenia mesto Turzovka podľa súčasnej štruktúry ST a.s. prislúcha pod Centrum sieťovej infraštruktúry (CSI) Žilina, začlenené do Regionálneho centra (RCSI) Žilina. Zriadená digitálna ústredňa RSU je umiestnená v priestoroch pošty; sú na ňu pripojené i obce Klokočov, Korňa, Staškov a Vysoká nad Kysucou s vlastnými digitálnymi stupňami. Miestna telefónna sieť je prevažne prevedená káblami v zemi, len okrajové časti s rozptýlenou zástavbou majú rozvod prevedený závesnými káblami. Miestne časti mesta sú na RSÚ pripojené cez sieťové rozvádzače (SR)

Občianska vybavenosť mesta je vybudovaná v širokom sortimente na dobrej úrovni. Plochy pre ďalší rozvoj a rozšírenie občianskej vybavenosti sú vymedzené v platnom ÚPN Mesta Turzovka. V riešenom území ÚPN-Z Turzovka IBV Bukovina sa nenachádzajú žiadne objekty a zariadenia občianskeho vybavenia.

Pri spracovaní Návrhu ÚPN-Z Turzovka IBV Bukovina je pri riešení problematiky občianskej vybavenosti, dopravy a technického vybavenia potrebné rešpektovať nasledovné požiadavky:

1.	Občianska vybavenosť

-	brať do úvahy skutočnosť, že riešené územie ÚPN-Z Turzovka IBV Bukovina sa nachádza v dobrej pešej dostupnosti od centra mesta a zariadení občianskeho vybavenia

-	brať do úvahy skutočnosť, že riešené územie ÚPN-Z Turzovka IBV Bukovina sa nachádza v kontakte s rekreačným územím Bukovina

-	zvážiť možnosť umiestnenia objektov občianskeho vybavenia v ťažiskovom priestore územia IBV Bukovina pri zohľadnení dobrej dostupnosti základnej a vyššej občianskej vybavenosti v centre mesta

-	pri navrhovaní objektov obchodu a služieb brať do úvahy ekonomické aspekty ich existencie a fungovania, predovšetkým konkurencieschopnosť voči existujúcim zariadeniam občianskeho vybavenia v centre mesta a s ohľadom na ich pešiu dostupnosť z navrhovaného obytného územia

-	v prípade návrhu objektov občianskeho vybavenia v  území IBV Bukovina riešiť umiestnenie menšieho reštauračného zariadenia a obchodu s potravinami

-	pripustiť možnosť umiestnenia drobných zariadení obchodu a služieb ako doplnkovej funkcie v rámci stavieb a pozemkov rodinných domov

-	v riešenom území územného plánu zóny nenavrhovať umiestnenie prevádzky obchodu a služieb s vysokými nárokmi na dopravnú obsluhu

-	pre objekty občianskeho vybavenia navrhnúť dostatočný počet parkovacích miest v riešenom území

2.	Doprava

-	okrem napojenia obytného územia IBV Bukovina na cestu II/487 v súlade s platným ÚPN Mesta Turzovka v znení schválených zmien a doplnkov riešiť dopravné napojenie územia na sieť existujúcich miestnych komunikácií

-	hlavnú obslužnú komunikáciu trasovanú v smere juhozápad – severovýchod, napojenú na cestu II/487 navrhnúť vo funkčnej triede C2, v kategórii MO 7,5x40

-	ostatné obslužné komunikácie budú napojené na hlavnú obslužnú komunikáciu a navrhnuté vo funkčnej triedy C2, v kategórii MO 6,5x30

-	miestne komunikácie navrhovať a vyznačiť v zmysle aktualizovanej STN 73 61 10

-	v riešenom území uvažovať s trasou autobusovej dopravy so zastávkou v ťažiskovom priestore riešeného územia v súlade s platným ÚPN Mesta Turzovka v znení schválených zmien a doplnkov.

- pri objektoch základnej občianskej vybavenosti riešiť dostatočné množstvo parkovísk, podľa STN 736110, ktoré budú napojené na obslužné komunikácie funkčnej triedy C3

- parkovanie pre potreby IBV riešiť na pozemkoch rodinných domov, parkovanie pre návštevníkov uvedenej zóny je možné na obslužných komunikáciách funkčnej triedy C3

- miestnu cyklistickú dopravu riešiť po navrhovaných vozidlových komunikáciách

- pozdĺž obslužných komunikácií navrhnúť jednostranné pešie chodníky v šírke 1,5 až 2 m.

3.	Vodné hospodárstvo

- zásobovanie obytného územia Bukovina pitnou vodou riešiť z verejného vodovodu v súlade s projektom „Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc, Vodovod Turzovka“.

-	pri návrhu zásobovania pitnou vodou vychádzať zo skutočnosti, že takmer celé riešené územie sa nachádza nad hranicou I. tlakového pásma 505,0 m n m. existujúceho vodojemu Bukovina I. s kótami hladín 530,0/526,7 m n m.

-	v súlade s platným Územným plánom mesta Turzovka riešiť zásobovanie pitnou vodou riešeného územia rozšírením rozvodnej vodovodnej siete DN 100 vo väzbe na uvažovaný územný rozvoj z navrhovaného vodojemu Bukovina II. v druhom tlakovom pásme s objemom 100 m3 a kótou maximálnej hladiny 550,0 m n m.

- novo navrhované vodovodné potrubia situovať do budúcich verejných pozemkov v koridore navrhovaných obslužných komunikácií s možnosťou ich zokruhovania

- kanalizáciu v riešenom území navrhnúť ako delenú – dažďovú a splaškovú

- odvádzanie odpadových vôd riešiť v súlade s projektom „Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc, Kanalizácia Turzovka“ napojením na existujúcu a navrhovanú verejnú kanalizačnú sieť zaústenú prostredníctvom hlavného kanalizačného zberača Makov – Turzovka do ČOV Turzovka.

- splaškové vody odvádzať gravitačne kanalizačnou sieťou do navrhovanej splaškovej kanalizácie DN 300 v súlade s s platným Územným plánom mesta Turzovka

-	povrchové vody zo zastavaného územia odvádzať do navrhovaného zberača dažďovej kanalizácie podľa schváleného územného plánu mesta Turzovka

-	na zachytenie extravilánových vôd navrhnúť záchytný rigol na hornom okraji riešeného územia

- v rámci odvádzania dažďových vôd a vôd z povrchového odtoku je potrebné realizovať opatrenia na zadržanie „pridaného toku“ v území tak, aby odtok z daného územia do recipientu nebol zvýšený voči stavu pred realizáciou navrhovanej zástavby a aby nebolo zhoršená kvalita vody v recipiente (retencia dažďovej vody a jej využitie, infiltrácia dažďových vôd a pod.)

- vody z povrchového odtoku (dažďové vody) prednostne zaústiť do podzemných vôd – vsaku

-	rešpektovať ochranné pásma navrhovaných vodovodných potrubí a kanalizačnej siete

4.	Energetika a telekomunikácie

- v súlade s platným ÚPN Mesta Turzovka riešiť preložku existujúceho 22 kW vzdušného vedenia mimo riešené územie určené pre IBV

- zásobovanie územia elektrickou energiou riešiť z navrhovaných trafostaníc označených v platnom Územnom pláne mesta ako T6, T16 a T17, napojených na preložené 22 kV vedenie

- trafostanice riešiť ako kioskové s výkonom do 630 kVA

-	VN prípojky na trafostanice riešiť ako zemné káblové

-	umiestnenie nových trafostaníc navrhovať v centrách odberu tak, aby dĺžky NN vývodov nepresahovali 350 m

- sekundárnu sieť 1 KV riešiť káblami uloženými v zemi

- verejné osvetlenie navrhnúť sadovými osvetľovacími stožiarmi s káblovým napojením uloženým v zemi.

- novo navrhované elektrické vedenia situovať do verejných pozemkov v koridore navrhovaných obslužných komunikácií s možnosťou ich zokruhovania

- rešpektovať ochranné pásma navrhovaných elektrických vedení a zariadení v súlade s ustanovením zákona č. 656/2004 Z.z.

- riešiť rozšírenie STL plynovodu na navrhovaných plochách IBV Bukovina, ktorý bude napojený na existujúci STL plynovod DN 160 do Dlhej a existujúci STL plynovod DN 160 pri bývalej tehelni

- uvažovať so zemným plynom ako s hlavným vykurovacím médiom v navrhovanej IBV

- uvažovať s využívaním zemného plynu aj na prípravu TÚV a varenie.

- rešpektovať ochranné a bezpečnostné pásma navrhovaných STL rozvodov a plynárenských zariadení v zmysle zákona 656/2004 Z.z.

- neuvažovať o napojení obytného územia na centrálny zdroj tepla

- riešiť návrh nových trás a rozšírenie MTS v riešenom území, vrátane ich zakreslenia vo výkresovej časti

- rozšírenie miestnej telekomunikačnej siete riešiť zemnými káblami, pripojovanie telefónnych účastníkov riešiť cez káblové pripojovacie skrine, osadzované do múrikov oplotenia

f)	Základné demografické údaje a prognózy

Podľa sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2001 malo Mesto Turzovka 7 854 trvalo bývajúcich obyvateľov, z toho 3 976 žien (50,62 %) a 3 878 mužov (49,38 %). Podľa údajov ŠÚ SR Krajskej správy v Žiline malo mesto k 31.12.2011 celkom 7 721 obyvateľov, čo v sledovanom období predstavuje úbytok o 133 obyvateľov. Toto prechodné zníženie počtu obyvateľov v doterajšom pozitívnom vývoji v predchádzajúcich desaťročiach bolo zapríčinené migráciou obyvateľov za prácou do iných sídiel. V budúcnosti sa však môže tento stav zmeniť a môžeme očakávať mierny nárast počtu obyvateľov. Dôvodom pre takéto predpoklady je skutočnosť, že v meste Turzovka žije progresívny typ populácie, kde zastúpenie predproduktívneho veku je vyššie ako zastúpenie veku poproduktívneho a Index vitality má hodnotu 142,5.

Veková štruktúra populácie, kvalita životného prostredia, úroveň občianskej vybavenosti, vybudovaná technická infraštruktúra a jej plánované komplexné dobudovanie v návrhovom období, prírodné danosti okolitej krajiny, poloha mesta na trase významného dopravného koridoru, vytvárajú predpoklady pre nárast počtu obyvateľstva v ďalšom období za predpokladu vytvorenia podmienok pre rozvoj funkcie bývania predovšetkým v rámci individuálnej bytovej výstavby na území mesta v súlade s platným ÚPN Mesta Turzovka.

ÚPN-Z Turzovka IBV Bukovina vytvorí po schválení v súlade s platným Územným plánom mesta podmienky pre výstavbu cca 170 nových bytov v rámci individuálnej bytovej výstavby rodinných domov s predpokladaným počtom 550 až 600 obyvateľov.

- Požiadavky na tvorbu urbanistickej kompozície

Pri návrhu ÚPN – Z Turzovka IBV Bukovina je potrebné :

- za hlavnú kompozičnú os zóny považovať navrhovanú hlavnú obslužnú komunikáciu funkčnej triede C2 vedenú v riešenom území v smere juhozápad – severovýchod, napojenú na cestu II/487

- za vedľajšiu kompozičnú os zóny považovať navrhovanú miestnu komunikáciu, funkčnej triede C3 vedenú v riešenom území v smere severozápad – juhovýchod súbežne z hlavným peším ťahom na území zóny z centra mesta do ťažiskového priestoru IBV Bukovina v trase existujúcej komunikácie k vodojemu

- uvažovať s možnosťou vytvorenia ťažiskového priestoru južne od križovania navrhovaných komunikácií C2 a C3 pozdĺž navrhovaného pešieho prepojenia s centrom mesta.

- v rámci uvedeného ťažiskového priestoru je možné umiestnenie objektov a zariadení základného občianskeho vybavenia slúžiacich obyvateľom zóny IBV Bukovina

- v rámci riešeného územia neuvažovať s vytváraním dominánt

- navrhované rodinné domy riešiť ako dvojpodlažné vrátane podkrovia s možnosťou podpivničenia, so záväzne stanovenou výškou podlahy prízemia, tvarom a sklonom strechy a výškou stavby nad úrovňou okolitého terénu

- sadové a parkové úpravy vo vymedzenom území riešiť prednostne z autochtónnych drevín a rastlín

- pri návrhu novej výstavby rešpektovať súčasnú siluetu obce a prírodnú scenériu okolitej krajiny.

- rešpektovať priehľady na panorámu voľnej krajiny

h)	Požiadavky na obnovu, prestavbu a asanácie

V návrhu ÚPN – Z Turzovka IBV Bukovina je potrebné :

-	vychádzať zo skutočnosti, že riešené územie okrem štyroch rodinných domov tvoria nezastavané plochy poľnohospodárskej pôdy a preto si realizácia zámeru nevyžaduje vykonanie obnovy, prestavby a asanácií existujúcich objektov.

i)	Požadované regulačné prvky plošného a priestorového usporiadania a miery využívania pozemkov

V návrhu ÚPN – Z Turzovka IBV Bukovina je potrebné :

- v riešenom území ÚPN-Z Turzovka IBV Bukovina riešiť plochy a objekty IBV, vrátane dopravného a technického vybavenia územia

- v rámci navrhovaných plôch IBV riešiť návrh komunikačnej siete s možnosťou obojstrannej zástavby pozdĺž obslužných komunikácií funkčnej triedy C2 a C3

-	rodinné domy navrhnúť vo viacerých typoch ako izolované, maximálne dvojpodlažné vrátane obytného podkrovia s možnosťou podpivničenia

-	pri návrhu jednotlivých typov rodinných domov je potrebné stanoviť spôsob zastrešenia, minimálnu a maximálnu výšku stavby od upraveného terénu, minimálnu a maximálnu šírku priečelia a hĺbku stavby rodinného domu a výšku prízemia od upraveného terénu

-	v rámci návrhu umiestnenia jednotlivých typov rodinných domov vychádzať z polohy a veľkosti jednotlivých pozemkov a z orientácie jednotlivých domov voči svetovým stranám

-	stanoviť spôsob a výšku oplotenia rodinných domov

- pri umiestňovaní navrhovaných rodinných domov podľa možností rešpektovať súčasné majetkoví hranice pozemkov

- veľkosť pozemkov jednotlivých izolovaných rodinných domov stanoviť smerne v rozmedzí od 700 m2 do 1200 m2

-	stavebnú čiaru objektov rodinných domov navrhnúť vo vzdialenosti min. 5 m od hranice pozemkov rodinných domov s verejnou komunikáciou

-	umiestnenie stavieb na jednotlivých pozemkoch izolovaných rodinných domov navrhovať vo vzdialenosti min. 2 m od susedných pozemkov rodinných domov

-	s ohľadom na veľkosť, polohu a tvar pozemkov stanoviť prípustnú šírku priečelia a hĺbku zástavby jednotlivých rodinných domov

-	všetky pozemky na ktorých budú umiestnené navrhované rodinné domy musia byť priamo prístupné z verejnej komunikácie a samostatne napojené na siete verejného technického vybavenia

-	na pozemkoch rodinných domov okrem hlavnej stavby rodinného domu stanoviť rozsah prípustných stavbieb a určiť podmienky pre ich umiestnenie na pozemku a využívanie ( garáže, drobné hospodárske objekty a pod. )

-	súčasťou rodinného domu môže byť neprevládajúca funkcia drobnej občianskej vybavenosti v oblasti súkromnej administratívy, obchodu a nevýrobných služieb ktoré nebudú zdrojom škodlivých faktorov obytného a životného prostredia

-	v Návrhu ÚPN-Z Turzovka je potrebné v rámci plôch a pozemkov IBV stanoviť koeficient zastavanosti kZ ( pomer medzi plochou zastavanou stavbami a plochou pozemku), index podlažných plôch iPP ( pomer medzi plochou nadzemných podlaží a plochou pozemku)a koeficient stavebného objemu kSO (koľko m3 stavby je prípustných umiestniť na 1 m2 plochy pozemku)

-	podiel zelene na jednotlivých pozemkoch rodinných domov musí byť najmenej 50 % ich celkovej plochy.

- v rámci doplnkovej funkcie je možné navrhnúť prevádzky základného občianskeho vybavenia ktoré nebudú zdrojom škodlivých faktorov pracovného a životného prostredia a plochy verejnej zelene

-	objekty občianskeho vybavenia navrhnúť maximálne s dvoma nadzemnými podlažiami s možnosťou podpivničenia

-	v rámci verejnej zelene riešiť detské ihriská, pieskoviská, lavičky pešie chodníky, verejné osvetlenie a zariadenie drobnej architektúry.

-	pre objekty občianskeho vybavenia je nevyhnutné vybudovať odstavné parkovacie miesta v rozsahu navrhovaného výpočtu statickej dopravy

-	navrhovaná verejná zeleň bude prednostne realizovaná z autochtónnych druhov rastlín a drevín

j)	Požiadavky na ochranu a starostlivosť o životné prostredie, na ochranu a tvorbu prírody a krajiny v urbanizovanom prostredí, požiadavky na zachovanie a rozvoj prírodného a umelého prostredia

Riešené územie zóny má predpoklady pre dobrú kvalitu životného prostredia. V riešenom území ÚPN-Z sa nenachádza žiadny väčší ani stredný zdroj znečisťovania a znižovania kvality životného prostredia. Riešené územie sa nachádza v prvom stupni ochrany, podľa zákona NR SR 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a nezasahuje do prvkov RÚSES. V riešenom území sa nenachádzajú biotopy národného, alebo európskeho významu, navrhované chránené vtáčie územia, genofondové lokality a biocentrá regionálneho a nadregionálneho významu. V súčasnosti je riešené územie tvorené prevažne plochami poľnohospodárskej pôdy.

V súvislosti s riešením problematiky životného prostredia, ochrany a tvorby prírody a krajiny je pri spracovaní návrhu ÚPN-Z Turzovka IBV Bukovina potrebné :

- Ochrana ovzdušia

  - vychádzať zo skutočnosti, že v riešenom území sa nenachádzajú a ani nebudú navrhované stredné zdroje znečisťovania ovzdušia

  - uvažovať o zemnom plyne ako o hlavnom vykurovacom médiu v novo navrhovanej IBV a občianskej vybavenosti

  - všetky existujúce a navrhované komunikácie v riešenom území navrhovať so spevneným, bezprašným povrchom

  - rešpektovať ustanovenia § 22 a 23 zákona 478/2002 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov

- Ochrana podzemných a povrchových vôd

- likvidáciu odpadových vôd riešiť vybudovaním verejnej kanalizácie v súlade s platným ÚPN mesta Turzovka a projektom „Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc, Vodovod Turzovka a Kanalizácia Turzovka“,

-	rešpektovať platné právne normy v oblasti ochrany podzemných a povrchových vôd

- Ochrana pred hlukom a vibráciami

- neumožniť v riešenom území budovanie prevádzok produkujúcich nadmerný hluk a vibrácie

- Ochrana pred účinkami zápachu

-	neuvažovať v riešenom území s chovom hospodárskych zvierat

-	nepripustiť v riešenom území budovanie prevádzok produkujúcich zápach a budovanie poľných hnojísk

- Odpady

-	problematiku odpadov riešiť v súlade so schváleným ÚPN mesta Turzovka a POH mesta Turzovka

-	uvažovať o pravidelnom odvoze a zneškodňovaní TKO a stavebných odpadov vyprodukovaných v riešenom území zóny na riadenú skládku mimo tohto územia

  - v riešenom území neuvažovať o vytváraní skládok odpadu

  - s umiestnením zariadení na recykláciu, využívanie a zneškodňovanie odpadu uvažovať mimo riešeného územia ÚPN-Z

  - v riešenom území riešiť plochy pre zber separovaného odpadu

  - problematiku separovania komunálneho odpadu, vrátane kompostovania biologicky rozložiteľného odpadu riešiť mimo územia ÚPN-Z

- Prírodná rádioaktivita

-	v rámci riešenia uvedenej problematiky premietnuť do návrhu ÚPN – Z Turzovka IBV Bukovina závery z textovej a grafickej časti state 2.10.5. ÚPN – VÚC Žilinského kraja z dôvodu prípadnej potreby posúdenia rozsiahlych lokalít na výstavbu domov na bývanie podľa Vyhlášky MZ SR č. 12/2000 Z. z..

7.	Ochrana prírody a tvorba krajiny

-	rešpektovať ustanovenia zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody

-	nezasahovať do genofondovej lokality 96 zf Stará tehelňa, nachádzajúcej sa severne od riešeného územia IBV Bukovina

- pri návrhu novej výstavby rešpektovať súčasnú siluetu obce a prírodnú scenériu okolitej krajiny.

-	rešpektovať priehľady na panorámu voľnej krajiny

- Požiadavky z hľadiska ochrany poľnohospodárskej pôdy a LPF, prírodných zdrojov, kultúrnych pamiatok, pamiatkovo chránených území a ich ochranných pásem, území postihovaných povodňami v záujme civilnej ochrany a v záujme obrany štátu a požiarnej ochrany

V riešenom území sa nenachádza poľnohospodárska pôda osobitne chránená podľa ustanovenia § 12, ods.2, písm. a) zákona 220/2004 Z.z. zaradená podľa kódu BPEJ do prvej až štvrtej kvalitatívnej skupiny podľa prílohy č. 3 zákona. V roku 1976 tu bola realizovaná stavba Odvodnenie pozemkov Turzovka, ktorej súčasťou je aj odvodňovací kanál evidenčné číslo 5302 048 001, s celkovou dĺžkou 0,677 km, nachádzajúci sa na okraji riešeného územia. K budúcemu použitiu poľnohospodárskej pôdy na stavebné a iné zámery v lokalite Bukovina bol Krajským pozemkovým úradom v Žiline po prerokovaní ÚPN Mesta Turzovka vydaný súhlas podľa §13 Zákona č.220/2004 Z.z. na 18,15 ha poľnohospodárskej pôdy v celom pôvodne požadovanom rozsahu, ktorý bol v procese prerokovania Zmeny a Doplnku č.2 ÚPN Mesta Turzovka rozšírený o ďalších 7,28 ha na základe súhlasu KPÚ v Žiline č. 2012/00365/O zo dňa 9.10.2012.

V rámci riešeného územia sa nenachádzajú lesné pozemky a ani navrhovaná zástavba nezasahuje do ochranného pásma lesa.

V riešenom území sa nenachádzajú prírodné zdroje chránené podľa osobitných predpisov a ani ich ochranné pásma.

V riešenom území zóny sa nenachádzajú objekty národných kultúrnych pamiatok, zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR, nie je tu však vylúčená možnosť odkrytia neznámych archeologických nálezov.

V riešenom území sa nenachádzajú objekty ministerstva obrany, civilnej a požiarnej ochrany.

1.	Ochrana poľnohospodárskej pôdy a LPF

- navrhované objekty rodinných domov, občianskej vybavenosti, verejnej zelene a priestranstiev, dopravného a technického vybavenia situovať len na plochy, pre ktoré bol vydaný súhlas na budúce použitie poľnohospodárskej pôdy na stavebné a iné zámery podľa §13, zákona č. 220/2004 Z.z. v procese obstarania Územného plánu obce Sučany v znení zmien a doplnkov

- rešpektovať odvodňovací kanál evidenčné číslo 5302 048 001 vrátane ochranného pásma 5 m od brehovej čiary, v prípade potreby navrhnúť jeho úpravu

2.	Ochrana kultúrnych pamiatok a pamiatkovo chránených území

-	zapracovať do záväznej časti ÚPN – Z povinnosť ohlásenia archeologického nálezu podľa ustanovenia §40 ods. 2- 4) pamiatkového zákona a § 127 ods. 1. a 2) stavebného zákona,

-	v záväznej časti stanoviť povinnosť oslovenia príslušného Krajského pamiatkového úradu ako dotknutého orgánu v územnom a stavebnom konaní týkajúcom sa stavieb predpokladajúcich zemné práce z dôvodu zabezpečenia podmienok ochrany archeologických nálezov. Podmienkou pre vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia bude vydanie záväzného stanoviska podľa § 30 ods.4 pamiatkového zákona v nadväznosti na § 41 ods. 4 pamiatkového zákona, v oprávnených prípadoch s požiadavkou na zabezpečenie archeologického výskumu podľa § 37 ods. 1) a 3) a § 39 ods. 3) pamiatkového zákona.

-	V zmysle § 37 ods. 3) pamiatkového zákona o nevyhnutnosti vykonať záchranný výskum rozhoduje KPÚ. V prípade záchranného archeologického výskumu KPÚ vydá rozhodnutie o predchádzajúcom vyjadrení Archeologického ústavu

3.	Civilná ochrana obyvateľstva a ochrana pred povodňami

-	riešiť spôsob a rozsah ukrytia obyvateľstva obce podľa § 4 ods. 3 a § 15 ods. 1 písm. e) Zákona č. 42/1994 Z. z. a § 4 Vyhlášky MV SR č. 532/2006 Z. z.

-	spôsob a rozsah ukrytia zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti právnických a fyzických osôb riešiť podľa § 4 ods. 3 a § 16 ods. 1 písm. e) resp. § 16, ods.12 Zákona č. 42/1994 Z. z. a § 4 Vyhlášky MV SR č. 532/2006 Z. z.

-	riešiť zabezpečenie ochrany obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok pri mimoriadnej udalosti spojené s ich únikom v súlade s ustanoveniami vyhlášky MV SR č.533/2006 Z.z. o ochrane obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok

-	riešiť zabezpečenie materiálom civilnej ochrany a humanitnej pomoci v súlade s ustanoveniami vyhlášky MV SR č.314/1998 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečovanie hospodárenia s materiálom civilnej ochrany

-	riešiť zabezpečenie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany v súlade s ustanoveniami vyhlášky MV SR č.388/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany

-	individuálnu bytovú výstavbu umiestňovať mimo území určených na výstavbu a prevádzkovanie priemyselných zón

-	záväzné regulatívy v oblasti civilnej ochrany obyvateľstva spracovať v rámci záväznej časti územného plánu ako súčasť kapitoly zásady a regulatívy verejného dopravného a technického vybavenia

-	pri spracovaní problematiky civilnej ochrany je potrebné vychádzať predovšetkým z už existujúcej dokumentácie obce na úseku civilnej ochrany, podľa §15 zákona NR SR č.42/1994 o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov. Predmetnú problematiku v prípravnom období konzultovať s pracovníkmi Obvodného úradu Čadca – odboru civilnej ochrany a krízového riadenia

-	neumiestňovať novú výstavbu do územia ohrozeného 50 ročnou resp. 100 ročnou vodou z miestnych tokov a do zosuvného územia.

-	Rozvojové aktivity riešiť v súlade so zákonom č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami.

4.	Požiarna ochrana

-	akceptovať požiadavky protipožiarnej bezpečnosti vyplývajúce z platných predpisov na úseku ochrany pred požiarmi podľa zákona NR SR číslo 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

-	požiarnu vodu zabezpečovať z  navrhovaných hydrantov verejného vodovodu

-	uvedenú problematiku riešiť v súlade s vyhláškou MV SR č. 699/2004 Z.z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov

-	rešpektovať ustanovenia vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb

- Požiadavky z hľadiska ochrany ložísk nerastných surovín, trás nadradených systémov dopravného a technického vybavenia územia

V riešenom území ÚPN-Z Turzovka IBV Bukovina sa nenachádzajú výhradné ložiská nerastných surovín s určeným dobývacím priestorom, výhradné ložiská nerastných surovín s určeným chráneným ložiskovým územím, ani ložiská nevyhradených nerastov a neprechádzajú ním ani trasy nadradených systémov dopravného vybavenia územia. Územím vedie trasa 22 kW vzdušného vedenia č. 187 Čadca – Turzovka, ktorá bude v súlade s platným ÚPN Mesta Turzovka v znení schválených zmien a doplnkov preložené mimo navrhované plochy IBV.

m)	Zhodnotenie limitov využívania pozemkov a stavieb

Limity v oblasti dopravy, technického vybavenia, ochrany a starostlivosti o životné prostredie, ochrany a tvorby prírody a krajiny, ochrany poľnohospodárskej pôdy a LPF, prírodných zdrojov, kultúrnych pamiatok, pamiatkovo chránených území, ochrany ložísk nerastných surovín, trás nadradených systémov dopravného a technického vybavenia územia, civilnej ochrany, obrany štátu a požiarnej ochrany nebudú mať podstatnejší vplyv na plánovaný zámer riešenia plôch bývania, základnej občianskej vybavenosti a zelene, vrátane dopravného a technického vybavenia v lokalite Bukovina, ktoré je riešeným územím ÚPN-Z Turzovka IBV Bukovina.

n)	Požiadavky na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie

V rámci návrhu verejných priestranstiev, verejných komunikácií a v prípade návrhu objektov základnej občianskej vybavenosti riešiť požiadavku bezbariérových vstupov a ostatných opatrení v súvislosti s možnosťou ich užívania osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

o)	Požiadavky na vymedzenie pozemkov na verejnoprospešné stavby

Pri návrhu pozemkov pre verejnoprospešné stavby je potrebné do uvedenej kategórie zaradiť pozemky na ktorých sú navrhované trasy nových komunikácií a pozemky na ktorých budú navrhované trasy a zariadenia technickej infraštruktúry.

p)	Požiadavky na varianty a alternatívy rozvoja územia, ktoré sa majú riešiť

V súlade s platným Územným plánom mesta Turzovka je lokalita Bukovina určená pre realizáciu rodinných domov, dopravného a technického vybavenia územia, objektov základnej občianskej a zelene. S ohľadom na rozsah riešeného územia a navrhované jednoznačné funkčné využitie a s poukazom na ustanovenie §21, ods.2) Stavebného zákona obstarávateľ ÚPN-Z upúšťa od spracovania Konceptu a nepožaduje spracovanie variantných riešení ani alternatív rozvoja územia.

q)	Požiadavky na rozsah a úpravu dokumentácie ÚPN – Z Turzovka – IBV Bukovina

Návrh ÚPN–Z Turzovka – IBV Bukovina bude spracovaný v súlade s ustanovením § 12 Zákona č. 50/76 Zb. ( Stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov a § 13 Vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z., v členení na textovú a grafickú časť.

- Textová časť bude obsahovať

  - základné údaje

  - riešenie územného plánu

  - doplňujúce údaje

  - dokladovú časť

Textová časť bude spracovaná v rozsahu a štruktúre stanovenej v § 13 ods. 2 – 7 Vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. Riešenie územného plánu v textovej časti bude spracované v členení podľa § 13 ods. 4 písm. a) – l) vyhlášky.

Záväzná časť ÚPN – O  bude spracovaná v rozsahu a štruktúre stanovenej v § 13 ods. 7 písm. a) – j) Vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. v členení časť – článok – odsek – písmeno a v rozsahu max. 7 strán. Súčasťou záväznej časti bude Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb.

- Grafická časť bude obsahovať :

  - Výkres širších vzťahov so zameraním na limity využitia územia, na koordináciu súčasnej a navrhovanej verejnej doprava technickej vybavenosti, na ochranu prírody a krajiny vrátane prvkov ÚSES v rámci obce s vyznačením hraníc riešeného územia – M 1 : 5 000

  - Výkres komplexného urbanistického návrhu riešeného územia  – M 1 : 1 000

  - Výkres verejného dopravného vybavenia s vyznačením vstupov na pozemok - M 1 : 1 000

  - Výkres verejného technického vybavenia – M 1 : 1 000

  - Hlavný výkres priestorovej a funkčnej regulácie celého riešeného územia na podklade katastrálnej mapy s vyjadrením existujúceho stavu a regulovaného stavu s vymedzením regulovaných priestorov regulačnými čiarami, určením zastavovacích podmienok regulovaných priestorov a pozemkov vrátane pozemkov na verejnoprospešné stavby – M 1 : 1 000.

  - Doložku civilnej ochrany spracovať iba v prípade požiadavky ObÚ Odboru CO a KR v Čadci pri prerokovaní Zadania pre ÚPN-Z.

Grafická časť ÚPN – Z bude spracovaná vo farebnom prevedení, legendy jednotlivých výkresov budú spracované v členení stav – návrh.

III.	Návrh územného plánu bude spracovaný a dodaný obstarávateľovi v troch vyhotoveniach vo forme tlače a jeden krát na CD. Textová časť bude spracovaná vo formáte A 4. Grafická časť bude spracovaná vo farebnom prevedení na mapových podkladoch v príslušnej mierke, poskladaná na formát A3 alebo A4.