Ing. arch. Marián Pivarči - autorizovaný architekt

Gaštanová 3077/25, 010 07 Žilina

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA TURZOVKA

ZMENA A DOPLNOK Č. 2

TEXTOVÁ ČASŤ

Mesto Turzovka							Ing. arch. Marián Pivarči

obstarávateľ								         hlavný riešiteľ

Žilina 06 2012

Riešiteľský kolektív

Hlavný riešiteľ								Ing. arch. Marián Pivarči

Urbanizmus								Ing. arch. Marián Pivarči

Doprava								Ing. arch. Marián Pivarči

Ing. Roman Tiso

Vodné hospodárstvo							Ing. Nataša Paulínyová

Energetika								Karol Kollár

Telekomunikácie, pošta							Karol Kollár

Zábery poľnohospodárskej pôdy					Daniela Tomanová

Grafické práce								Darina Funtíková

OBSAH TEXTOVEJ ČASTI

A.   Základné údaje										strana

- Hlavné ciele riešenia									    5

- Vyhodnotenie doterajšieho územného plánu						    5

- Údaje o súlade riešenia územia so zadaním						    5

B.   Riešenie územného plánu

- Vymedzenie riešeného územia								    7

- Väzby vyplývajúce z riešenia a zo záväzných častí územného plánu regiónu			    7

- Základné demografické, sociálne a ekonomické rozvojové predpoklady			  10

- Riešenie záujmového územia a širšie vzťahy						  11

- Návrh urbanistickej koncepcie priestorového usporiadania					  11

- Návrh funkčného využitia územia								  12

- Návrh riešenia bývania, občianskeho vybavenia, výroby a rekreácie				  13

- Vymedzenie zastavaného územia obce							  14

- Vymedzenie ochranných pásem a ochranných území podľa osobitných predpisov		  14

- Návrh riešenia záujmov obrany štátu, požiarnej ochrany, ochrany pred povodňami		  14

- Návrh ochrany prírody a tvorby krajiny a návrh ochrany kultúrno-historických hodnôt		  14

- Návrh verejného dopravného a technického vybavenia					  15

l) 1.  Doprava a dopravné zariadenia							  15

l) 2.  Vodné hospodárstvo									  15

l) 3.  Energetika										  19

l) 4.  Pošta a telekomunikácie								  23

- Koncepcia starostlivosti o životné prostredie						  24

- Vymedzenie prieskumných území, chránených ložiskových území a dobývacích priestorov	  24

- Vymedzenie plôch vyžadujúcich zvýšenú ochranu						  24

- Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na poľnohospodárskej pôde	  25

- Hodnotenie navrhovaného riešenia z hľadiska environmentálnych, ekonomických,

sociálnych a územnotechnických dôsledkov							  26

- Návrh záväznej časti									  26

C.   Doplňujúce údaje

D.   Dokladová časť

OBSAH GRAFICKEJ ČASTI

1   Výkres širších vzťahov								     1:25 000

1n Výkres širších vzťahov ZaD č.2							     1:25 000

2   Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia	     1:10 000

2n Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia ZaD č.2   1:10 000

3   Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia	     1:  5 000

3n Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia ZaD č.2   1:  5 000

4   Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia					     1:  5 000

4n Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia ZaD č.2				     1:  5 000

5   Výkres riešenia verejného technického vybavenia - vodné hospodárstvo		     1:  5 000

5n Výkres riešenia verejného technického vybavenia - vodné hospodárstvo ZaD č.2	     1:  5 000

6   Výkres riešenia verejného technického vybavenia - energie, telekomunikácie		     1:  5 000

6n Výkres riešenia verejného technického vybavenia - energie, telekomunikácie ZaD č.2     1:  5 000

7   Výkres budúceho možného použitia poľnohosp. pôdy na stavebné a iné zámery	     1:  5 000

7n Výkres vyhodnotenia dôsledkov navrhovaného stavebného rozvoja a iných zámerov

na poľnohospodárskej pôde ZaD č.2							     1:  5 000

8   Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny						     1:10 000

8n Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny ZaD č.2					     1:10 000

A.  ZÁKLADNÉ ÚDAJE

a) Hlavné ciele riešenia

Zmena a doplnok č. 2 územného plánu mesta Turzovka vyplýva z požiadaviek mesta a občanov na doplnenie obytných plôch mimo zastavaného územia mesta ako aj zmenu funkcie niektorých plôch v zastavanom území.

Pri riešení využitia plôch v rámci vymedzeného územia sledujeme najmä tieto ciele :

- riešiť optimálny spôsob využitia a usporiadania riešeného územia v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja a únosnosti územia,

- koordinovať záujmy v území,

- regulovať a koordinovať investičné činosti a záujmy,

- skvalitniť životné prostredie,

- zabezpečiť ochranu kultúrneho dedičstva a prírodných hodnôt,

- optimalizovať sociálne zloženie obyvateľstva,

- dobudovať verejnú dopravnú a technickú vybavenosť,

- stanoviť plochy pre verejnoprospešné stavby.

b) Vyhodnotenie doterajšieho územného plánu

Územný plán mesta Turzovka schválilo Metské zastupiteľstvo v Turzovke uznesením č. 4/2008 zo dňa 18.6.2008.

Koncepcia rozvoja mesta Turzovka vychádza z požiadaviek formulovaných v Zadaní pre spracovanie Územného plánu mesta Turzovka.

Schválený územný plán zohľadňuje Zmeny a doplnky ÚPN VÚC Žilinského kraja pri umiestnení priemyselného parku Turzovka lokálneho významu na Vyšnom konci.

Nárast počtu obyvateľov v roku 2020 na 9000 obyvateľov, odsúhlasený v zadaní podľa požiadavky mesta, považujem za mierne nadsadený. Nároky na počet bytov a obytné plochy sú vysoké, dajú sa riešiť len za cenu rozšírenia intravilánu. Rozvoj obytných plôch je riešený s ohľadom na demografické zloženie obyvateľstva v jednotlivých miestnych častiach a s ohľadom na primeranú dostupnosť do centra mesta.

Dopravný systém mesta je riešený s cieľom vytvorenia podmienok pre zriadenie skľudnenej zóny v centre mesta. Navrhuje sa nová pešia trasa do lokality IBV Bukovina.

Realizáciou priemyselného parku získa mesto asi 750 nových pracovných príležitostí, čo sa spolu s rozvojom bytovej výstavby kladne odrazí na migrácii obyvateľov do mesta a stabilizácii vekového zloženia obyvateľstva.

Zmenu a doplnok č. 1 územného plánu mesta Turzovka schválilo Metské zastupiteľstvo v Turzovke uznesením č. 1/2012 zo dňa 9.3.2012.

Koncepcia rozvoja mesta Turzovka sa Zmenou a doplnkom č. 1 v zásade nemenila. Išlo najmä o doplnenie obytných plôch a zmenu funkcie niektorých plôch. Počet obyvateľov mal v roku 2020 dosiahnuť 9 300, čo je len o 3,33 % viac ako v schválenom územnom pláne.

Koncepcia rozvoja mesta Turzovka sa Zmenou a doplnkom č. 2 v zásade nemení. Ide o doplnenie občianskej vybavenosti, zmenu funkcie niektorých plôch a v lokalite IBV Bukovina o zmenu z etapy výhľad na návrh ako aj o malú zmenu v dopravnom systéme miestnych komunikácií. Počet obyvateľov by mal v roku 2020 dosiahnuť 9 700.

c) Údaje o súlade riešenia územia so zadaním

Riešenie zmeny a doplnku č. 2 územného plánu mesta Turzovka je v súlade so Zadaním pre spracovanie územného plánu mesta Turzovka, ktoré schválilo Metské zastupiteľstvo v Turzovke uznesením č. 1/2005 zo dňa 26.1.2005.

Mesto Turzovka obstaráva Zmenu a doplnok č. 2 územného plánu mesta Turzovka prostredníctvom odborne spôsobilej osoby pre obstarávanie ÚPP a ÚPD, ktorou je Ing. arch. Ján Burian (reg. č. 229).

B.  RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU

a) Vymedzenie riešeného územia

Zmena a doplnok č. 2 územného plánu mesta Turzovka rieši 8 lokalít podľa požiadavky mesta. Tieto sú vymedzené na priesvitných náložkách k jednotlivým výkresom hranicou riešeného územia.

Zoznam lokalít:

1. HBV Vyšný koniec				(zmena funkcie)

2. HBV Závodie					(zmena funkcie)

3. Plaváreň					(návrh)

4. Autobusové zastávky na Beskydskej ulici	(stav, návrh)

5. Občianska vybavenosť pri TDF		(zmena funkcie)

6. Autobusové zastávky a OV pri cintoríne	(stav, návrh)

7. IBV Bukovina				(zmena etapy z výhľadu na návrh)

8. IBV Do Valčuhov				(návrh)

b)  Väzby vyplývajúce z riešenia a zo záväzných častí územného

plánu regiónu

Pri riešení územného plánu mesta Turzovka bol rešpektovaný územný plán regiónu, t.j. Územný plán veľkého územného celku Žilinského kraja (Združenie „VÚC Žilina“, 1998) a Územný plán veľkého územného celku Žilinský kraj - Zmeny a doplnky (Ing. arch. M. Pivarči, Ing. arch. P. Kropitz, 2005). Záväzná časť ÚPN VÚC Žilinského kraja bola vyhlásená Nariadením vlády SR č. 223/1998 zo dňa 26.5.1998. Záväzná časť Zmien a doplnkov ÚPN VÚC Žilinského kraja bola vyhlásená všeobecne záväzným nariadením Žilinského samosprávneho kraja č. 6/2005 zo dňa 7.4.2005.

Zmena a doplnok č. 2 a Zmena a doplnok č. 3 ÚPN VÚC Žilinského kraja sa riešeného územia ani katastrálnych území Turzovka a Turkov nedotýka.

V roku 2010 boli vypracované Zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu veľkého územného celku Žilinského kraja, ktoré aktualizovali vybrané profesijné okruhy. Záväzná časť Zmien a doplnkov č. 4 bola schválená zastupiteľstvom Žilinského samosprávneho kraja uznesením č. 26/2011 zo dňa 27.6.2011. Zmena a doplnok č. 4 ÚPN VÚC Žilinského kraja rieši trasu preložky cesty II/487 v súlade s ÚPN mesta Turzovka vo výhľadovom období po roku 2015 ako územnú rezervu pre cestné komunikácie. Rušia sa vodné zdroje pri Čadci a ich ochranné pásma.

Záväzné regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia a verejnoprospešné stavby vyplývajúce zo Zmien a doplnkov č. 4 ÚPN VÚC Žilinského kraja a ktoré sa dotýkajú katastrálnych území Turzovka a Turkov sú uvedené v nasledovnom texte.

I.	Záväzné regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia

1. V OBLASTI USPORIADANIA ÚZEMIA, OSÍDLENIA A ROZVOJA SÍDELNEJ ŠTRUKTÚRY

1.21	ďalšie rozvojové plochy v katastrálnych územiach jednotlivých obcí riešiť v  nadväznosti na zastavané územia, nevytvárať izolované urbanistické celky, rešpektovať prírodné a historické danosti územia obce; v novovytváraných územných celkoch ponechať rezervu pre vnútrosídelnú a vnútroareálovú zeleň.

5. V OBLASTI ROZVOJA NADRADENEJ DOPRAVNEJ INFRAŠTRUKTÚRY

5.3	infraštruktúra cestnej dopravy

5.3.1	v návrhovom i výhľadovom období rešpektovať lokalizáciu existujúcej cestnej infraštruktúry diaľníc až ciest III. triedy - definovanú pasportom Slovenskej správy ciest „Miestopisný priebeh cestných komunikácií“ - ohraničenú jej ochrannými pásmami mimo zastavaného územia a cestnými pozemkami v rámci zastaveného územia kraja,

5.3.31	v návrhovom a výhľadovom období zabezpečiť územnú rezervu pre homogenizáciu navrhovaného cestného ťahu I. triedy (súčasné cesty II/487 a II/520) v trase a úsekoch :

b)	cesta II/487 Makov - obchvat Vysoká nad Kysucou - Turzovka, obchvaty a stavebné úpravy Podvysoká, Olešná, Staškov, Raková, Čadca v kategórii C 9,5/70-60, cesta celoštátneho významu,

5.4	infraštruktúra železničnej dopravy

5.4.1	v návrhovom i výhľadovom období rešpektovať lokalizáciu existujúcej železničnej infraštruktúry - tratí, plôch a zariadení - umiestnenú na pozemkoch Železníc Slovenskej republiky, ohraničenú jej ochrannými pásmami,

5.8	infraštruktúra cyklistickej dopravy

5.8.1	v návrhovom a výhľadovom období chrániť územný koridor a realizovať sieť cyklomagistrál (cyklistické trasy celoštátneho významu) v nasledovných trasách a úsekoch :

b)	Kysucká cyklomagistrála v trase cesty II/541 Kotešová - Turzovka, v trase cesty II/487 Turzovka - Čadca, v trase cesty I/11 Čadca - Krásno nad Kysucou, v trase ciest II/520, III/52027 a III/5203 Krásno nad Kysucou - Nová Bystrica alternatívne na telese bývalej lesnej železnice, v trase cesty III/5202 Nová Bystrica - Vychylovka skanzen, v trase lesnej cesty sedlo Demänová s pokračovaním ako Oravsko-liptovská cyklomagistrála,

6.	V OBLASTI VODNÉHO HOSPODÁRSTVA

6.4	podporovať rozvoj skupinových vodovodov pre zásobovanie obyvateľov a uvažovaný územný rozvoj zabezpečením výstavby týchto stavieb :

6.4.22	rekonštrukcie a rozšírenia verejných vodovodov v obciach s cieľom znížiť straty vody a zabezpečiť zásobovanie pitnou vodou pre uvažovaný územný rozvoj,

6.6.	zabezpečiť rozvoj verejných kanalizácií v súlade s vecnými požiadavkami smernice 91/271/EHS (trasponovanými do zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách), vrátane časového harmonogramu, s cieľom vytvoriť podmienky pre zabezpečenie dobrého stavu vôd do roku 2015. To znamená :

6.6.1.	zabezpečiť zodpovedajúcu úroveň odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd s odstraňovaním nutrientov z aglomerácií s produkciou organického znečistenia väčšou ako 10 000 EO v časovom horizonte do 31.12.2010 v súlade s plánom rozvoja verejných kanalizácií,

6.6.4.	zabezpečiť realizáciu opatrení pre zmiernenie negatívneho dopadu odľahčovaní a odvádzania vôd z povrchového odtoku na ekosystém recipienta,

6.6.5.	vylúčiť vypúšťanie čistiarenského kalu a obsahu žúmp do povrchových vôd a podzemných vôd,

6.7	prednostne zabezpečiť výstavbu týchto stavieb :

6.7.1	pre aglomerácie viac ako 10 000 EO :

c)    Turzovka, vybudovanie kanalizácie v obci Klokočov,

6.11	v súlade s Plánom manažmentu čiastkového povodia Váh realizovať opatrenia na dosiahnutie dobrého stavu vôd do roku 2015,

6.13	na ochranu územia pred povodňami po dohode s ochranou prírody:

6.13.1	realizovať nasledovné stavby, pričom je potrebné zachovať ekostabilizačné, ekologické a migračné funkcie vodných tokov v súlade s opatreniami Plánu manažmentu čiastkového povodia Váh :

f)     Turzovka, úprava toku Predmieranka,

q)    Turzovka, úprava toku Hlinenský potok,

oo)  Turzovka, úprava toku Turzovský,

6.13.2	vytvoriť podmienky účasti obcí na riešení povodňovej ochrany v zmysle Organizačnej smernice č. 5/2008 Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p. Žilina a možnosti financovania v rámci Operačného programu Životné prostredie, Prioritná os 2 „Ochrana pred povodňami“, operačný cieľ : 2.1. Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami,

6.13.4	komplexne riešiť odtokové pomery v povodiach tokov opatreniami, ktorých výsledkom bude zvýšenie retenčného účinku pôdy, spomalenie a vyrovnanie odtoku vody z povodia a zníženie erózneho účinku vody v súlade s opatreniami Plánu manažmentu čiastkového povodia Váh; úpravy tokov realizovať tak, aby nedochádzalo k napriameniam tokov,

6.13.5	rešpektovať záplavové čiary z máp povodňového ohrozenia a zamedziť výstavbu v okolí vodných tokov a v území ohrozovanom povodňami,

6.13.6	rešpektovať preventívne protipovodňové opatrenia navrhované v pláne manažmentu povodňového rizika,

6.14	rešpektovať pásma ochrany verejných vodovodov, verejných kanalizácií a vodohospodárskych stavieb.

7.	V OBLASTI NADRADENEJ ENERGETICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY

7.6	chrániť územné koridory a plochy pre vedenia a zariadenia vo výhľade po roku 2015:

7.6.5	2x110 kV vedenie Raková - Turzovka,

7.6.7	2x110 kV vedenie Hc Hričov - Turzovka,

7.6.22	transformovne 110/22 kV priemyselný park Námestovo, Turzovka, Terchová, Turčianske Teplice, Liptovská Osada, Hrboltová a Krásno nad Kysucou,

7.14	podporovať a presadzovať v regióne ŽSK s podhorskými obcami využitie miestnych energetických zdrojov (biomasa, geotermálna a solárna energia, MVE a pod.) pre potreby obyvateľstva a služieb pri zohľadnení miestnych podmienok,

8.	V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA

8.1	zabezpečiť postupnú sanáciu a rekultiváciu nevyhovujúcich skládok odpadov a starých enviromentálnych záťaží do roku 2015,

8.5	zabezpečiť na území kraja plochy pre plánovaný systém kontajnerizácie pre nakladanie s nebezpečným odpadom a sieť recyklačných stredísk nebezpečných odpadov do roku 2015,

II.	Verejnoprospešné stavby

3.	TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA

3.1	vodohospodárske stavby

3.1.3	kanalizácie a čistiarne odpadových vôd a s nimi súvisiace stavby :

3.1.3.1.	pre aglomerácie viac ako 10 000 EO :

c)    Turzovka, vybudovanie kanalizácie v obci Klokočov,

3.1.6	ochrana územia pred povodňami :

f)     Turzovka, úprava toku Predmieranka,

q)    Turzovka, úprava toku Hlinenský potok,

oo)  Turzovka, úprava toku Turzovský,

3.1.10	odstraňovanie povodňových škôd,

3.1.11	preventívne protipovodňové opatrenia v povodiach drobných tokov,

c) Základné demografické, sociálne a ekonomické ROZVOJOVé predpoklady

Vývoj obyvateľstva od roku 1961

| Rok | Počet obyvateľov | Prírastok (úbytok) | Index rastu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1961 | 5 976 | + 1 511 | 100,00 |
| 1970 | 6 170 | + 194 | 103,40 |
| 1980 | 6 962 | + 792 | 116,50 |
| 1991 | 7 287 | + 325 | 121,94 |
| 2000 (31.12.) | 7 900 | + 613 | 132,20 |
| 2001 (25. 5.) | 7 854 | - 46 | 131,43 |
| 2004 (31.12.) | 7 792 | - 62 | 130,39 |
| 2007 (31.12.) | 7 754 | - 38 | 129,75 |
| 2011 (31.12.) | 7 621 | - 133 | 127,53 |
| 2020 (ÚPN) | 9 000 | + 1 246 | 150,60 100,00 |
| 2020 (ZaD č.1) | 9 300 | + 1 546 | 155,62 103,33 |
| 2020 (ZaD č.2) | 9 700 | + 1 946 | 162,32 107,78 |

V meste Turzovka žije progresívny typ populácie. Zastúpenie predproduktívneho veku je vyššie ako zastúpenie veku poproduktívneho. Index vitality mal v roku 1991 mal hodnotu 177,8 a v roku 2001 hodnotu 142,5. Za obdobie rokov 1991-2001 obyvateľstvo obce zostarlo len nepatrne.

Prognóza demografického vývoja

V súčasnej dobe dochádza k miernemu znižovaniu počtu obyvateľov, čo je zapríčinené migráciou obyvateľov za prácou do iných sídiel. V budúcnosti sa môže tento stav zmeniť a môžeme očakávať mierny nárast počtu obyvateľov.

Na plochách riešených v Zmene a doplnku č. 1 možno umiestniť asi 100 bytov, takže v roku 2020 by malo byť v Turzovke 2900 trvalo obývaných bytov a počet obyvateľov by mal dosiahnuť hodnotu 9300 obyvateľov. Nárast počtu obyvateľov oproti hodnote 9000 obyvateľov v schválenom územnom pláne predstavuje 3,33 %.

Na nových plochách riešených v Zmene a doplnku č. 2 možno umiestniť asi 150 bytov, takže v roku 2020 by malo byť v Turzovke 3050 trvalo obývaných bytov a počet obyvateľov by mohol dosiahnuť hodnotu 9700 obyvateľov. Nárast počtu obyvateľov oproti hodnote 9000 obyvateľov v schválenom územnom pláne predstavuje 7,78 %.

Na 1 byt by malo v roku 2020 pripadať 3,18 obyvateľa a na 1000 obyvateľov by malo pripadať 314 bytov.

Smerný počet bytov a počet obyvateľov na riešených lokalitách :

1. HBV Vyšný koniec		   15 bytov		     30 obyvateľov

2. HBV Závodie			   70 bytov		   140 obyvateľov

7. IBV Bukovina	prírastok  55 bytov	prírastok  195 obyvateľov

8. IBV Do Valčuhov		   10 bytov		     35 obyvateľov

spolu				 150 bytov 		   400 obyvateľov

Poznámka : Lokalita IBV Bukovina v rámci Zmeny a doplnku č. 2 zahrňuje obe etapy (návrh a výhľad) riešené v pôvodnom územnom pláne. V celej lokalite možno umiestniť asi 170 rodinných domov, v ktorých pri obložnosti 3,5 osôb na 1 rodinný dom môže bývať približne 600 obyvateľov.

d) Riešenie záujmového územia a širšie vzťahy

Riešenie záujmového územia a širšie vzťahy ostávajú podľa schváleného územného plánu mesta Turzovka. Riešené plochy sú doplnené na priesvitnej náložke k výkresu č. 1 Výkres širších vzťahov.

e) Návrh urbanistickej koncepcie priestorového usporiadania

Mesto Turzovka sa člení na 6 miestnych častí : Turzovka-stred, Závodie, Predmier, Hlinené, Vyšný koniec a Turkov.

S prihliadnutím na toto administratívne členenie možno celé katastrálne územie mesta rozdeliť na 10 funkčne a priestorovo homogénnych jednotiek :

- Turzovka - stred

- Závodie

- Predmier

- Hlinené

- Vyšný koniec

- Turkov

- krajinný priestor východ

- krajinný priestor juh

- krajinný priestor západ

- krajinný priestor sever

Organizácia a makrofunkčné členenie územia sa Zmenou a doplnkom č. 2 v zásade nemení, nepatrne sa upravuje iba rozhranie medzi jednotkami.

Zmena a doplnok č. 2 územného plánu mesta Turzovka rieši 8 lokalít, ktoré patria do týchto jednotiek :

Lokalita					Funkčne a priestorovo homogénna jednotka

1. HBV Vyšný koniec				Vyšný koniec

2. HBV Závodie					Závodie

3. Plaváreň					Závodie

4. Autobusové zastávky na Beskydskej ulici	Turzovka - stred

5. Občianska vybavenosť pri TDF		Turzovka - stred

6. Autobusové zastávky a OV pri cintoríne	Turzovka - stred

7. IBV Bukovina				Turzovka - stred

8. IBV Do Valčuhov				Turzovka - stred

Popis lokalít

1. HBV Vyšný koniec

Lokalita bola v schválenom územnom pláne mesta Turzovka navrhnutá na občiansku vybavenosť (domov - penzión pre dôchodcov, klub a služby pre dôchodcov). Mesto uvažuje o prestavbe existujúceho nevyužitého objektu na malometrážne byty. Odhaduje sa, že v objekte možno zriadiť asi 15 bytov.

2. HBV Závodie

Lokalita bola v schválenom územnom pláne mesta Turzovka navrhnutá na občiansku vybavenosť (nachádza sa tu rozostavaná základná škola) a športové zariadenia. Mesto Turzovka chce rozostavanú školu prestavať na byty a plochu pre športové zariadenia využiť pre bytové domy. Odhaduje sa, že v lokalite možno postaviť asi 70 bytov.

3. Plaváreň

V schválenom územnom pláne mesta Turzovka tu nebola navrhovaná žiadna zástavba, pretože lokalita sa nachádzala v ochrannom pásme I. stupňa vodárenského zdroja.

Podľa rozhodnutia č. j. 2012/00003/2011/01035/BB7/Pr Obvodného úradu životného prostredia v Čadci zo dňa 25.1.2012 sú vyhlásené nové ochranné pásma I. a II. stupňa vodárenského zdroja Turzovka. Doterajšie rozhodnutie bývalého ONV OPLVH Čadca pod č. j. PLVH-1006/88/Ms zo dňa 3.10.1988 sa podľa § 32 ods. 9 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách ruší v celom rozsahu.

Mesto Turzovke chce na uvoľnenej ploche postaviť plaváreň.

4. Autobusové zastávky na Beskydskej ulici

V súčasnej dobe je na Beskydskej ulici zriadená autobusová zastávka pre 3 autobusy. Je potrebné zväčšiť autobusovú zastávka o 2 miesta.

5. Občianska vybavenosť pri TDF

Lokalita bola v schválenom územnom pláne mesta Turzovka navrhnutá na verejnú zeleň. Zmena a doplnok č. 2 rieši využitie lokality podľa požiadavky mesta pre občiansku vybavenosť.

6. Autobusové zastávky a OV pri cintoríne

Lokalita bola v schválenom územnom pláne mesta Turzovka navrhnutá na autobusovú stanicu. Na časti lokality bol postavený obchodný dom KIK. Zmena a doplnok č. 2 rieši využitie lokality podľa súčasného stavu vrátane prístupového chodníka cez cintorín. Na voľnej ploche pri severnom okraji lokality bude postavené parkovisko pre osobné automobily a WC pre cestujúcich.

7. IBV Bukovina

Lokalita bola riešená v schválenom územnom pláne mesta Turzovka na výstavbu rodinných domov vo dvoch etapách - návrh do roku 2020 a výhľad po roku 2020. Vzhľadom na blízkosť centra je o výstavbu rodinných domov v tejto lokalite veľký záujem a preto mesto požaduje zahrnúť celú lokalitu do etapy návrh.

V územnnom pláne bolo v lokalite Bukovina do roku 2020 navrhutých 86 rodinných domov a v Zmene a doplnku č. 1 ďaľších 16 rodinných domov. Spolu je to 102 rodinných domov. Na celej ploche lokality IBV Bukovina riešenej v rámci Zmeny a doplnku č. 2 môže byť spolu 170 rodinných domov a asi 600 obyvateľov.

Po schválení Zmeny a doplnku č. 2 je potrebné riešiť a schváliť územný plán zóny Turzovka-Bukovina, pretože je riziko, že výstavba rodinných domov nebude rešpektovať dopravný systém lokality navrhnutý v schválenom ÚPN.

8. IBV Do Valčuhov

Lokalita sa nachádza pri ceste do osady U Valčuhov. V schválenom územnom pláne mesta Turzovka sa v tejto lokalite neuvažovalo o výstavbe. V lokalite možno postaviť asi 10 individuálnych rodinných domov. Pri osadení rodinných domov a drobných stavieb je potrebné rešpektovať pobrežné pozemky miestneho potoka 5 m od brehovej čiary.

f)  Návrh  funkčného  využitia  územia

Návrh plôch pre rozvoj jednotlivých funkcií riešených v rámci Zmeny a doplnku č. 2 je zrejmý z priesvitných náložiek k výkresom č. 2 Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia v mierke 1:10 000 a č. 3 Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia v mierke 1: 5 000.

Rozvoj funkčných plôch bývania, občianskeho vybavenia a výroby riešených v rámci Zmeny a doplnku č. 2 je popísaný v nasledovnej kapitole.

g) Návrh riešenia bývania, občianskeho vybavenia, výroby a rekreácie

g) 1. Bývanie

V rámci Zmeny a doplnku č. 2 sú pre rozvoj bývania riešené štyri lokality podľa požiadavky mesta resp. vlastníkov pozemkov. Na riešených lokalitách možno umiestniť približne 265 bytov z toho 85 bytov v bytových domoch a 180 bytov v rodinných domoch.

1. HBV Vyšný koniec		  15 bytov (zmena funkcie)

2. HBV Závodie			  70 bytov (zmena funkcie)

7. IBV Bukovina		170 RD (schválený návrh + zmena etapy z výhľadu na návrh)

8. IBV Do Valčuhov		  10 RD (návrh)

spolu				265 bytov

g) 2. Občianske vybavenie

V rámci Zmeny a doplnku č. 2 sú plochy pre občiansku vybavenosť riešené na troch lokalitách:

3. Plaváreň

5. Občianska vybavenosť pri TDF

6. Autobusové zastávky a OV pri cintoríne

3. Plaváreň

Na tejto ploche chce mesto vybudovať letnú plaváreň, ktorá by mala pozostávať z vonkajších bazénov (bazén pre plavcov 25,00 x 16,66 m, dva detské bazény), prevádzkovej budovy (šatne, WC, miestnosti pre personál, technologické zariadenie, bufet), zatrávnených plôch na slnenie, detských ihrísk, vysokej zelene. Kapacita plavárne je závislá od veľkosti pozemku a plochy bazénov. Podľa plochy pozemku sa návštevnosť odhaduje na maximálne 700 osôb.

5. Občianska vybavenosť pri TDF

Mesto chce využiť plochu pre tržnicu formou stánkového predaja. Na ukončení pešej osi námestie - železničná stanica je vhodné umiestniť architektonicky zaujímavý objekt.

6. Autobusové zastávky a OV pri cintoríne

Existujúce dopravné plochy a OV pri cintoríne budú doplnené o parkovisko pre osobné automobily a WC pre cestujúcich. Existujúci živelný chodník cez cintorín je potrebné rozšíriť a vydláždiť. Úprava chodníka si vyžaduje preloženie niekoľkých starých hrobov.

g) 3. Výroba

V rámci Zmeny a doplnku č. 2 nie sú riešené plochy pre výrobu.

g) 4. Rekreácia

V rámci Zmeny a doplnku č. 2 nie sú riešené plochy pre rozvoj rekreácie. Úpravou trasy miestnej komunikácie C2 do IBV Bukovina mimo starého židovského cintorína sa o malú výmeru zmenšuje plocha pre rozvoj rekreácie a zväčšuje sa plocha pre zeleň.

h)  Vymedzenie  zastavaného  územia  OBCE

Zmena a doplnok č. 2 územného plánu mesta Turzovka navrhuje rozšírenie zastavaného územia vymedzeného v schválenom územnom pláne o navrhované plochy IBV a občianskej vybavenosti v nadväznosti na súčasný intravilán. Ide o lokality 7. IBV Bukovina a 8. IBV Do Valčuhov. Hranica navrhovaného zastavaného územia je vymedzená okrajom navrhovaných funkčných plôch.

i) Vymedzenie ochranných pásem a chránených území podľa osobitných  predpisov

Ochranné pásma v riešenom území Zmeny a doplnku č. 2

| Ochranné pásmo | Stav | Návrh |
| --- | --- | --- |
| Ochranné pásma vodárenského zdroja | Podľa náložky | Podľa náložky |
| Ochranné pásmo železnice (od osi krajnej koľaje) | 60 m | 60 m |
| Kanalizačný zberač do DN 500 mm | 1,5 | 1,5 m |
| Vodovod do 500 mm | 1,5 | 1,5 m |
| VVN 110 kV el. vedenie (od krajného vodiča) | - | 15 m |
| VN 22 kV el. vedenie (od krajného vodiča) | 10 m | 10 m |
| STL plynovod v zastavanom území | 1 | 1 m |
| Ochranné pásmo vodných tokov | 10 m (Kysuca) 5 m (drobné toky) | 10 m (Kysuca) 5 m (drobné toky) |

Ochranné pásmo vodných tokov

Pobrežné pozemky, ktoré môže užívať správca vodného toku pri výkone správy toku a správy vodných stavieb, sú pozemky do 10 m od brehovej čiary pri vodohospodársky významnom toku (Kysuca) a pri drobných tokoch do 5 m od brehovej čiary, pri ochrannej hrádzi do 10 m od vzdušnej a návodnej päty hrádze.

j. Návrh riešenia záujmov obrany štátu, požiarnej ochrany a ochrany  pred  povodňami

Text kapitoly ostáva podľa schváleného územného plánu mesta Turzovka a schválenej zmeny a doplnku č. 1, ktorá neuvažuje o výstavbe suchej nádrže (poldra) na Dlžianskom potoku.

k) Návrh ochrany prírody a tvorby krajiny a návrh ochrany kultúrno-historických  hodnôt

Text kapitoly ostáva podľa schváleného územného plánu mesta Turzovka. Riešené lokality nezasahujú do území, ktoré sú zaujímavé z hľadiska ochrany prírody a tvorby krajiny. V lokalitách č. 1, 3 a 8 ponechať pás pre brehové porasty a údržbu toku.

l) Návrh verejného dopravného a technického vybavenia

l) 1. Doprava a dopravné zariadenia

Návrh riešenia dopravy v územnom pláne mesta Turzovka spracoval Ing. Mojmír Sladký. Zmena a doplnok č. 2 akceptuje systém zberných komunikácií navrhnutých v schválenom územnom pláne. Text kapitoly ostáva v platnosti podľa schváleného územného plánu mesta Turzovka.

Miestne obslužné komunikácie v jednotlivých lokalitách sú riešené podľa mapových podkladov v mierke 1: 5 000.

Trasy miestnych obslužných komunikácií v lokalite IBV Bukovina sú upresnené podľa rozpracovaných prieskumov a rozborov pre územný plán zóny Turzovka - Bukovina. Navrhované kategórie miestnych obslužných komunikácií C2 MO 8/40 a C3 MO 7,5/40 podľa schváleného územného plánu mesta Turzovka navrhujeme v lokalite IBV Bukovina zmeniť na C2 MO 7,5/40 a C3 MO 6,5/30.

l) 2. Vodné hospodárstvo

l) 2.1. Zásobovanie pitnou vodou

Dokumentácia Zmena a doplnok č. 2 územného plánu mesta Turzovka rieši jednotlivé navrhované lokality tak, aby boli riešené komplexne s prihliadnutím na už vypracovaný územný plán. Rešpektuje ako existujúcu, tak navrhovanú technickú infraštruktúru.

Navrhované lokality v rámci Zmeny a doplnku č. 2 územného plánu mesta Turzovka sú tvorené územiami pre bytovú výstavbu, občiansku vybavenosť a dopravné plochy. V súvislosti s novou výstavbou bude potrebné rozšíriť existujúci vodovodný systém tak, aby zabezpečil potrebu pitnej a požiarnej vody pre nové objekty.

Základné údaje o riešenom území

| Por. č. lokality | Názov lokality | Druh, funkčné využitie | M.J. | Množstvo M.J. | Počet obyvateľov |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HBV Vyšný koniec | bytové domy | b. j. | 15 | 30 |
| 2 | HBV Závodie | bytové domy | b. j. | 70 | 140 |
| 3 | Plaváreň |  | zamestnanci návštevníci | 20 500 |  |
| 5 | Občianska vybavenosť pri TDF |  | zamestnanci | 40 |  |
| 6 | Autobusové zastávky a OV pri cintoríne |  | zamestnanci cestujúci | 2 2000 |  |
| 7 | IBV Bukovina | rodinné domy | b.j. | 170 | 600 |
| 8 | IBV Do Valčuhov | rodinné domy | b.j. | 10 | 35 |
|  | Lokality 1, 2, 3, 5, 6, 8 spolu |  |  |  | 805 |

Poznámka: 	- obložnosť bytu je uvažovaná pre HBV 2,0 obyv./b.j. a pre IBV 3,5 obyv./b.j.

- lokalita č. 4 nie je súčasťou bilancií

Výpočet potreby pitnej vody pre štatistické zhodnotenie pre navrhovaný stav:

(podľa Vyhlášky MŽP SR č. 684/2006 zo dňa 14.11.2006):

-  pre bytový fond (kd = 1,3 resp. 1,6 resp. 2,0; kh = 1,8) – závislá od veľkosti územia:

špecifická potreba vody je závislá od vybavenia bytov. Navrhujeme 120 l. obyv-1.d-1

-  pre základnú občiansku a technickú vybavenosť – predstavuje 15 alebo 60 l.os-1.d-1

Bilancia pre bytový fond

| Ozn. lokaity | Popis | Počet b.j. | Počet MJ/b.j. | MJ | počet MJ | Spec. Potreba (l.MJ-1. d-1) | Qd (m3. d-1) | kd | Qd.max (m3. d-1) | Qdmax (l.s-1) | kh | Qhmax (l.s-1) | počet dní (d.rok-1) | Qr (m3. rok-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HBV Vyšný koniec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - bytový fond | 15 | 2,0 | obyv. | 30 | 120 | 3,60 | 1,6 | 5,76 | 0,067 | 1,8 | 0,120 | 365 | 1 314 |
|  | - občianska a technická vybavenosť | 15 | 2,0 | obyv. | 30 | 15 | 0,45 | 1,6 | 0,72 | 0,008 | 1,8 | 0,015 | 365 | 164 |
| 2 | HBV Závodie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - bytový fond | 70 | 2,0 | obyv. | 140 | 120 | 16,80 | 1,6 | 26,88 | 0,311 | 1,8 | 0,560 | 365 | 6 132 |
|  | - občianska a technická vybavenosť | 70 | 2,0 | obyv. | 140 | 15 | 2,10 | 1,6 | 3,36 | 0,039 | 1,8 | 0,070 | 365 | 766 |
| 7 | IBV Bukovina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - bytový fond | 170 | 3,5 | obyv. | 600 | 120 | 72,0 | 1,6 | 115,2 | 0,833 | 1,8 | 1,500 | 365 | 26 280 |
|  | - občianska a technická vybavenosť | 170 | 3,5 | obyv. | 600 | 15 | 9,0 | 1,6 | 14,4 | 0,167 | 1,8 | 0,300 | 365 | 3 285 |
| 8 | IIBV Do Valčuhov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - bytový fond | 10 | 3,5 | obyv. | 35 | 120 | 4,20 | 1,6 | 6,72 | 0,078 | 1,8 | 0,140 | 365 | 1 533 |
|  | - občianska a technická vybavenosť | 10 | 3,5 | obyv. | 35 | 15 | 0,52 | 1,6 | 0,84 | 0,010 | 1,8 | 0,017 | 365 | 190 |
| Potreba pilnej vody celkom |  |  |  | 805 |  | 108,67 |  | 173,88 | 1,513 |  | 2,722 |  | 39 664 |

Bilancia pre ostatné objekty

| Ozn. lokality | Popis | MJ | Počet MJ | Špec. potreba (l.MJ-1. d-1) | Qd (m3. d-1) | Qd (l.s-1) | počet dní (d.rok-1) | Qr (m3. rok-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Plaváreň (letná prevádzka) | zamest. | 20 | 60 | 1,20 | 0,0140 | 100 | 120 |
|  |  | návštevníci | 500 | 60 | 30,00 | 0,3472 | 100 | 3 000 |
| 5 | Občianska vybavenosť pri TDF | zamest. | 40 | 60 | 2,40 | 0,0280 | 200 | 480 |
| 6 | Autobus. zastávky a OV pri cintoríne | zamest. | 2 | 60 | 0,12 | 0,0014 | 365 | 44 |
|  |  | cestujúci | 2000 | 2 | 4,00 | 0,0462 | 365 | 1 460 |
| Spotreba pitnej vody - celkom |  |  |  | 37,72 | 0,4368 |  | 5 104 |

Poznámka: v bilanciách pre plaváreň nie je zahrnutá potreba vody pre bazény (cca 100 m3.d-1)

Zásobovanie pitnou vodou v lokalitách územného rozvoja

| Miestna časť | lokalita | Spôsob zásobovania pitnou vodou |
| --- | --- | --- |
| Turzovka - stred | 3. Plaváreň | Navrhovanou vodovodnou prípojkou z existujúceho verejného vodovodu DN 150 na ul. Slovanská |
|  | 5. Občianska vybavenosť pri TDF | Navrhovanou vodovodnou prípojkou z existujúceho verejného vodovodu DN 150 na ul. Nádražná |
|  | 6. Autobusové zastávky a OV pri cintoríne | Navrhovanou vodovodnou prípojkou z existujúceho verejného vodovodu DN 150 na ul. R. Jašíka |
|  | 7. IBV Bukovina 170 rodinných domov | Z navrhovaného vodovodu DN 100 z navrhovaného vodojemu Bukovina II. |
|  | 8 IBV Do Valčuhov 10 rodinných domov | Z existujúceho vodovodu DN 80 do osady Valčuhovci |
| Závodie | 2. HBV Závodie 70 bytov | Navrhovanou vodovodnou prípojkou z existujúceho verejného vodovodu na ul. Športovcov |
| Vyšný koniec | 1. HBV Vyšný koniec 15 bytov | Existujúcou vodovodnou prípojkou |

Pre nové vetvy uprednostniť trasovanie v komunikáciách, vyhnúť sa súkromným pozemkom s problémami vstupov pre výstavbu a obsluhu. Budovať ich tak, aby zabezpečovali aj potrebu požiarnej vody – hydrantami (podzemnými resp. nadzemnými). V čo najväčšej miere sa snažiť budovať vodovodný systém ako okruhový, čím sa docieli vyššia kvalita dodávanej pitnej vody ako i dostupnosť dodávky v prípade porúch na vodovodnom potrubí (možnosť dodávky z 2 smerov). Na vhodným miestach osadiť trasové uzávery.

Jednotlivé nehnuteľnosti v lokalitách budú napojené na verejný vodovod pomocou vodovodných prípojok, ktoré budú ukončené na hranici nehnuteľnosti - v jej vnútri. Tu bude osadená vodomerná zostava spolu s fakturačným vodomerom.

Vybudovaná vodovodná sieť musí by v súlade s platnými normami. Navrhovaná vodovodná sieť bude zásobovať obec pitnou a požiarnou vodou. Kvalita pitnej vody zodpovedá príslušnému Nariadeniu vlády SR č. 354/2006 Z.z.

Potreba požiarnej vody

Na trasách vodovodov budú osadené nadzemné požiarne hydranty, rozmiestnenie podľa príslušnej STN. Umiestniť ich tak, aby zároveň plnili aj prevádzkové požiadavky určené pre vodovodnú sieť. Pri návrhu zástavby odporúčame rešpektovať kapacitné parametre vodovodného systému pre zabezpečenie požiarnej vody.

Podrobnosti pre zabezpečenie požiarnej vody stanovuje STN 92 0400 a vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 699/2004 Z.z..

l) 2.2. Odvádzanie a zneškodňovanie odpadových vôd

Stavba „Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc, Kanalizácia Turzovka“ rieši odvádzanie odpadových vôd z mesta Turzovka deleným systémom. Splaškové vody budú odvádzané vyprojektovanou splaškovou kanalizáciou do hlavného zberača Makov – Turzovka, zberača A IV. na čistiareň odpadových vôd Turzovka v k.ú. Podvysoká. V rámci kanalizácie Turzovka budú realizované 4 čerpacie stanice splaškových vôd (ČSOV Turzovka Kempa, ČSOV Turzovka Hlinené, ČSOV Turzovka I. tran a ČSOV Turzovka Závodie). Na hlavnom zberači A IV. budú 2 čerpacie stanice (ČSOV Turzovka Lúčna ulica a ČSOV Turzovka Vyšný koniec). Dažďové vody budú odvádzané existujúcou kanalizáciou a vyprojektovanou dažďovou kanalizáciou.

Navrhované lokality v rámci Zmeny a doplnku č. 2 územného plánu mesta Turzovka sú tvorené územiami pre bytovú výstavbu a občiansku vybavenosť. V súvislosti s novou výstavbou bude potrebné rozšíriť existujúce kanalizačné systémy tak, aby zabezpečili bezproblémové odkanalizovanie jednotlivých lokalít.

Odvádzanie splaškových vôd v lokalitách územného rozvoja

| Miestna časť | lokalita | Spôsob odvádzania splaškových odpadových vôd |
| --- | --- | --- |
| Turzovka - stred | 3. Plaváreň | Prípojkou do zberača splaškovej kanalizácie A V.3.2 DN 300 |
|  | 5. Občianska vybavenosť pri TDF | Prípojkou do zberača splaškovej kanalizácie A IV.6.2 DN 300 |
|  | 6. Autobusové zastávky a OV pri cintoríne | Prípojkou do zberača splaškovej kanalizácie A IV.6 DN 300 |
|  | 7. IBV Bukovina 170 rodinných domov | Do navrhovanej splaškovej kanalizácie DN 300 podľa schváleného územného plánu mesta Turzovka |
|  | 8 IBV Do Valčuhov 10 rodinných domov | Do navrhovanej splaškovej kanalizácie DN 300 podľa ZaD č. 2 územného plánu mesta Turzovka |
| Závodie | 2. HBV Závodie 70 bytov | Prípojkou do zberača splaškovej kanalizácie A V.3.2.2 DN 300 |
| Vyšný koniec | 1. HBV Vyšný koniec 15 bytov | Prípojkou do zberača splaškovej kanalizácie A IV. DN 400 |

Odvádzanie dažďových vôd v lokalitách územného rozvoja

| Miestna časť | lokalita | Spôsob odvádzania dažďových odpadových vôd |
| --- | --- | --- |
| Turzovka - stred | 3. Plaváreň | Dažďovou kanalizáciou do Kysuce |
|  | 5. Občianska vybavenosť pri TDF | Do navrhovaného zberača dažďovej kanalizácie podľa schváleného územného plánu mesta Turzovka |
|  | 6. Autobusové zastávky a OV pri cintoríne | Do navrhovaného zberača dažďovej kanalizácie podľa schváleného územného plánu mesta Turzovka |
|  | 7. IBV Bukovina 170 rodinných domov | Do navrhovaného zberača dažďovej kanalizácie podľa schváleného územného plánu mesta Turzovka Na zachytenie extravilánových vôd je navrhnutý záchytný rigol |
|  | 8 IBV Do Valčuhov 10 rodinných domov | Dažďovou kanalizáciou do miestneho potoka |
| Závodie | 2. HBV Závodie 70 bytov | Dažďovou kanalizáciou do Kysuce |
| Vyšný koniec | 1. HBV Vyšný koniec 15 bytov | Dažďovou kanalizáciou do Kysuce |

Návrh odvádzania odpadových vôd je zakreslený na náložke k výkresu č 5. Výkres riešenia verejného technického vybavenia – vodné hospodárstvo v mierke 1: 5 000.

l) 2.3. Vodné toky a úprava odtokových pomerov

Znenie podkapitoly ostáva v platnosti podľa schváleného územného plánu mesta Turzovka a úpravy podľa Zmeny a doplnku č. 1 územného plánu mesta Turzovka.

V rámci Zmeny a doplnku č. 1 sa znenie podkapitoly upravilo v tomto zmysle : ÚPN mesta Turzovka v rámci návrhu funkčného využívania územia a riešenia odtokových pomerov, spomalenia odtoku extrémnych zrážok z povodí drobných tokov, prítokov Kysuce, vytypoval plochy, ktoré by mohli byť dočasne zatopené v prípade extrémnych odtokov zrážkových vôd a sú definované ako potenciálne suché nádrže - poldre.

Podľa Zmeny a doplnku č. 1 sa neuvažuje o vybudovaní suchej nádrže na Dlžianskom potoku, č. hydr. poradia 4-21-06-025, v profile evidovanej retenčnej nádrže.

l) 3. Energetika

l) 3.1. Elektrická energia

Širšie vzťahy

Územie mesta Turzovka sa zásobuje elektrickou energiou z transformovne 110/22 kV Čadca po 22 kV vedení číslo 187 a z  transformovne 110/22 kV Bytča po vedení číslo 232. V súčasnosti je transformovňa VVN/VN Čadca kapacitne zaťažená na maximum, preto SSE a.s. Žilina chce riešiť tento stav a zásobovanie územia Horných Kysúc nasledovne :

- prvom poradí vybudovanie novej TR 110/22 kV Raková (alternatívne Turzovka)

- v druhom poradí osadenie ďalšej transformačnej jednotky VVN/VN 25-40 MVA v transformovni Čadca

- v treťom poradí úprava konfigurácie a rekonštrukcie súčasného VN vedenia číslo 187 na smere Raková - Turzovka

Na ploche bývalej tehelne sa eviduje zámer na výstavbu nového 110 kV uzla - transformovne 110/22 kV Turzovka (Zdroj: SSE a.s. Žilina). Pre transformovňu sa navrhuje územie o ploche asi 0,8 ha a pre VVN 110 kV vedenie koridor o šírke 39 m.

Návrh riešenia zásobovania elektrickou energiou

Navrhované lokality v rámci Zmeny a doplnku č. 2 územného plánu mesta Turzovka sú tvorené územiami pre bytovú výstavbu a občiansku vybavenosť.

Nápočet elektrického príkonu pre lokality riešené v rámci Zmeny a doplnku č. 2

Pri nápočte elektrického príkonu pre lokality riešené v rámci Zmeny a doplnku č. 2 boli použité tieto ukazovatele:	1 RD		4,0 kW,

1 byt v HBV	2,5 kW,

vybavenosť	100 kW/ha plochy

| Lokalita | Merné jednotky | Elektrický príkon | Trasform. výkon | Spôsob napojenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. HBV Vyšný koniec | 15 b.j. | 38 | 47,9 | Existujúca NN prípojka |
| 2. HBV Závodie | 70 b.j. | 175 | 220,5 | NN kábel z existujúcej T2 |
| 3. Plaváreň |  | 50 | 63,0 | NN kábel z existujúcej T1 |
| 5. Občianska vybavenosť pri TDF |  | 50 | 63,0 | NN kábel z existujúcej T5 |
| 6. Autobusové zastávky a OV pri cintoríne |  | 20 | 25,2 | NN kábel z existujúcej T4 |
| 7. IBV Bukovina | 170 RD | 680 | 857,0 | NN kábel z navrhovaných T6, T16, T17 riešených v ÚPN |
| 8. IBV Do Valčuhov | 10 RD | 40 | 50,4 | NN kábel z navrhovanej T18 riešenej v ZaD č. 1 |
| Spolu |  | 1053 | 1327,0 |  |

Celkový nárast elektrického príkonu pre riešené lokality predstavuje asi 1050 kW.

Sekundárne rozvody

Sekundárnu sieť navrhujeme budovať systémom káblovej jednoduchej mrežovej siete. Verejné osvetlenie sa navrhuje budovať káblovým rozvodom.

Ochranné pásma

V zmysle zákona č. 656/2004 je potrebné rešpektovať ochranné pásma elektrických vedení od krajných vodičov na každú stranu, resp. od zariadení :

§ 36, odsek (2) pre vodiče od 1 kV do 35 kV vrátane

- pre vodiče bez izolácie 10 m, v súvislých lesných priesekoch 7 m

- pre vodiče so základnou izoláciou 4 m, v súvislých lesných priesekoch 2 m

- pre zavesené káblové vedenie 1 m

- pre 110 kV vedenie 15 m

§ 36, odsek (9) pre elektrické stanice vonkajšieho prevedenia

- pre trafostanicu 22/0,4 kV 10 m od konštrukcie

§ 36, odsek (4) v ochrannom pásme a pod vedením je zakázané :

- zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky,

- pestovať porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti do 2 m od krajného vodiča,

- uskladňovať ľahko výbušné a horľavé látky,

- vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb, majetku, elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy

l) 3.2. Zásobovanie plynom

Súčasný stav

Zdrojom plynu je vysokotlakový plynovod (VTL) PN 40 o svetlosti DN 150 zásobujúci územie mesta cez 2 regulačné stanice o výkonoch 3 000 a 5 000 m³/h zemného plynu. V budúcnosti je možná kooperácia v zásobovaní zemného plynu (ZP) s regulačnými stanicami v Podvysokej (3 000 m³/h) a vo Vysokej nad Kysucou (3 000 m³/h). Tento VTL plynovod sa napája na plynovod Severné Slovensko s parametrami DN 500 PN 64.

Plyn z oboch regulačných staníc (RS) je rozvádzaný stredotlakovým plynovodom STL o pretlaku 290 kPa ku spotrebiteľom, potrubím zhotoveným zo sieťovaného polyetylénu (LPE). Plynový rozvod je zhotovený z potrubia s dimenziami DN 50 až 160 mm o pretlaku 290 kPa. Plyn z tejto tlakovej úrovne je redukovaný na odberateľskú úroveň domov IBV, HBV (5 kPa) domovými regulátormi, a u kotlových jednotiek vyššieho výkonu regulátormi na úroveň 20 kPa.

Návrh

Zásobovanie zemným plynom je riešené pre lokality pre hromadnú bytovú výstavbu (HBV) a individuálnu bytovú výstavbu (IBV). Väčšina lokalít leží v blízkosti miestnych plynovodov (okrem lokality č. 8. IBV Do Valčuhov). Ako zdroj zásobovania zemným plynom budú slúžiť existujúce STL plynovody 0,3 MPa.

Pri nápočte potrieb plynu pre lokality riešené v rámci zmeny a doplnku č. 2 boli použité tieto ukazovatele.

Potreba tepla pre : 	1 RD		1,6 Nm3/hod.,

1 byt v HBV	1,4 Nm3/hod.,

Poznámka : v tabuľke nie sú bilancované lokality č. 3. Plaváreň, č. 4. Autobusové zastávky na Beskydskej ulici, č. 5. Občianska vybavenosť pri TDF a č. 6. Autobusové zastávky a OV pri cintoríne, pretože sa pri nich neuvažuje o zásobovaní zemným plynom.

Bilancia plynu pre riešené územie

| Objekty | MJ | Počet MJ | Príkon jedn. (m3/h) | Príkon celk. (m3/h) | Ročne jedn. (m3/rok) | Ročne celkovo (tis. m3/ rok) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. HBV Vyšný koniec | b.j. | 15 | 1,4 | 21,0 | 1 500 | 31,5 |
| 2. HBV Závodie | b.j. | 70 | 1,4 | 98,0 | 1 500 | 147,0 |
| 7. IBV Bukovina | b.j. | 170 | 1,6 | 272,0 | 2 000 | 544,0 |
| 8. IBV Do Valčuhov | b.j. | 10 | 1,6 | 16,0 | 2 000 | 32,0 |
| Celkom |  |  |  | 407,0 |  | 754,5 |

Pre navrhovanú bytovú zástavbu sa predpokladá potreba príkonu plynu cca 407 m3/hodinu, ročná potreba zemného plynu predstavuje 754,5 tisíc m3.

Spôsob napojenia lokalít na STL plynovod

| Miestna časť | lokalita | Spôsob napojenia lokalít na STL plynovod |
| --- | --- | --- |
| Turzovka -stred | 7. IBV Bukovina 170 rodinných domov | Z navrhovaného STL plynovodu v IBV Bukovina, ktorý bude napojený na existujúci STL plynovod DN 160 do Dlhej a existujúci STL plynovod DN 160 pri bývalej tehelni |
|  | 8. IBV Do Valčuhov 10 rodinných domov | Z navrhovaného STL plynovodu do osady U Valčuhov, ktorý bude napojený na existujúci STL plynovod DN 160 do Dlhej |
| Závodie | 2. HBV Závodie 70 bytov | Prípojkou z existujúceho STL plynovodu DN 50 |
| Vyšný koniec | 1. HBV Vyšný koniec 15 bytov | Prípojkou z existujúceho STL plynovodu DN 90 |

Z dôvodu zvýšenia nárastu hodinového odberu zemného plynu sa odporúča odbornou organizáciou prehodnotiť nárast odberov ZPN s dopadom na prenosové možnosti existujúcich rozvodov, čo bude doložené hydraulickým prepočtom a po technickej stránke odsúhlasené s SPP a.s.

Pásmo ochrán

V zmysle zákona č. 656/2004 Z.z. je potrebné dodržať pásmo ochrán dotknutých plynovodov od ich osi na každú stranu :

Ochranné pásmo – je priestor v bezprostrednej blízkosti priameho plynovodu alebo plynárenského zariadenia vymedzený vodorovnou vzdialenosťou od osi priameho plynovodu alebo na hranu pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia. Vzdialenosť na každú stranu od osi plynovodu alebo pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia je :

- 4 m pre plynovod s menovitou svetlosťou do 200 mm,

- 8 m pre plynovod s menovitou svetlosťou od 201 mm do 500 mm,

- 1 m pre plynovod, ktorým sa rozvádza plyn na zastavanom území obce s prevádzkovaným

tlakom nižším ako 0,4 Mpa,

- 8 m pre technologické objekty.

Bezpečnostné pásmo – sa rozumie priestor vymedzený vodorovnou vzdialenosťou od osi plynovodu alebo pôdorysu plynárenského zariadenia meraný kolmo na os alebo pôdorys. Vzdialenosť na každú stranu od osi plynovodu alebo od pôdorysu plynárenského zariadenia je :

- 10 m pri plynovodoch s tlakom nižším ako 0,4 MPa prevádzkovaných na voľnom priestranstve

a na nezastavanom území,

- 20 m pri plynovodoch s tlakom od 0,4 MPa do 4 MPa a s menovitou svetlosťou do 350 mm,

- 50 m pri regulačných staniciach, filtračných staniciach, armatúrnych uzloch.

l) 3.3. Zásobovanie teplom

Územie patrí do oblasti s výpočtovou teplotou - 18°C, veterná oblasť so strednou teplotou najchladnejšieho mesiaca január - 4,0°C a s dĺžkou vykurovacieho obdobia 239 dní a strednou teplotou vykurovacieho obdobia + 2,9°C.

Na navrhovaných lokalitách uvažujeme o decentralizovanom spôsobe zásobovania teplom.

Pri nápočte potrieb tepla pre lokality riešené v rámci Zmeny a doplnku č. 2 boli použité tieto ukazovatele.

Potreba tepla pre : 	1 RD				14,0 kW/h ; 85 GJ/rok,

1 malometrážny byt v HBV	  5,5 kW/h ; 32 GJ/rok,

vybavenosť			20 W/m3 obstavaného priestoru.

Lokalita č. 1. HBV Vyšný koniec

|  | Návrh bytových jednotiek | Tepelný výkon (kW) |
| --- | --- | --- |
| Bytové domy | 15 | 82,5 |

Lokalita č. 2. HBV Závodie

|  | Návrh bytových jednotiek | Tepelný výkon (kW) |
| --- | --- | --- |
| Bytové domy | 70 | 385,0 |

Lokalita č. 3. Plaváreň

|  | Obostavaný objem (m3) | Tepelný výkon (kW) |
| --- | --- | --- |
| Občianska vybavenosť | 2500 | 50,0 |

Lokalita č. 4. Autobusové zastávky na Beskydskej ulici – nie je súčasťou bilancií

Lokalita č. 5. Občianska vybavenosť pri TDF – nie je súčasťou bilancií

Lokalita č. 6. Autobusové zastávky a OV pri cintoríne

|  | Obostavaný objem (m3) | Tepelný výkon (kW) |
| --- | --- | --- |
| Občianska vybavenosť | 200 | 4,0 |

Lokalita č. 7. IBV Bukovina

|  | Návrh bytových jednotiek | Tepelný výkon (kW) |
| --- | --- | --- |
| rodinné domy | 170 | 2 380 |

Lokalita č. 8. IBV Do Valčuhov

|  | Návrh bytových jednotiek | Tepelný výkon (kW) |
| --- | --- | --- |
| rodinné domy | 10 | 140,0 |

Požadované potreby tepla podľa funkčného využitia

|  | Tepelný výkon (kW) |
| --- | --- |
| HBV bytové domy | 467,5 |
| IBV rodinné domy | 2 520,0 |
| Občianska vybavenosť | 54,0 |
| Navrhované lokality spolu | 3 041,5 |

Celková potreba tepelnej energie pre navrhované lokality je približne 3 MW.

Individuálna bytová výstavba bude zásobovaná teplom z lokálnych domových plynových teplovodných kotolní, resp. kotolní na spaľovanie drevnej hmoty. Na ohrev teplej vody sa môže využívať aj solárna energia s použitím slnečných kolektorov.

l) 4. Pošta a telekomunikácie

l) 4.1. Súčasný stav

Širšie vzťahy

Pošta

Poštové služby sú zabezpečované poštovou prevádzkou, umiestnenou v objekte Mestského úradu, ktorá zabezpečuje automatizované priehradkové operácie.

Pošta v Turzovke organizačne prislúcha pod Regionálne poštové centrum (RPC) Žilina riadené Ústredím Slovenskej pošty a.s.

Telekomunikácie

Z hľadiska telekomunikačného členenia mesto Turzovka podľa súčasnej štruktúry ST a.s. prislúcha pod Centrum sieťovej infraštruktúry (CSI) Žilina, začlenené do Regionálneho centra (RCSI) Žilina. Zriadená digitálna ústredňa RSU je umiestnená v priestoroch pošty; sú na ňu pripojené i obce Klokočov, Korňa, Staškov a Vysoká nad Kysucou s vlastnými digitálnymi stupňami.

V riešenom území sa nenachádzajú trasy optických káblov na smere Čadca-Makov-Česká republika. Miestna telefónna sieť je prevažne prevedená káblami v zemi, len okrajové časti s rozptýlenou zástavbou majú rozvod prevedený závesnými káblami. Miestne časti mesta sú na RSÚ pripojené cez sieťové rozvádzače (SR).

l) 4.2. Návrh riešenia

Pošta

Pre poštovú prevádzku v Turzovke nie sú známe žiadne rozvojové zámery. V poskytovaní poštových služieb odporúčame zamerať sa na zvyšovanie ich kvality. Rozvoj poštovej prevádzky v meste Turzovka je plne v kompetencii Slovenskej pošty a.s. a RPC Žilina.

Telekomunikácie

V návrhu sa uvažuje s priemerným počtom hlavných telefónnych staníc (HTS) 1,0 telefónnej stanice na 1 byt - pre možnosť s pripojovaním na internetové služby. Pre zariadenia občianskej vybavenosti sa uvažuje s počtom cca 2 - 10 HTS/ha plošnej výmery lokality.

Odhad počtu HTS pre lokality riešené v rámci Zmeny a doplnku č. 2

| Miestna časť lokalita | Bytové stanice | Nebytové stanice | Spolu |
| --- | --- | --- | --- |
| Vyšný koniec 1. HBV Vyšný koniec | 15 |  | 15 |
| Závodie 2. HBV Závodie 3. Plaváreň | 70 | 5 | 70 5 |
| Turzovka – stred 5. Občianska vybavenosť pri TDF 6. Autobusové zastávky a OV pri cintoríne 7. IBV Bukovina 8. IBV Do Valčuhov | 170 10 | 2 1 2 | 2 1 172 10 |
| Celkom | 265 | 10 | 275 |

Riešenie telefonizácie

Pre zabezpečenie telefonizácie riešených lokalít je potrebné rozšíriť a dobudovať telekomunikačnú sieť. Pripojovanie telefónnych účastníkov v okrajových častiach sa doporučuje realizovať vzdušnými prípojkami, v sústredenej výstavbe cez káblové prípojkové skrinky. Jednotlivé body napojenia plánovanej výstavby v daných lokalitách budú určené v podmienkach pri začatí územno-právneho konania výstavby konkrétnej lokality.

Ostatné slaboprúdové vedenia

V riešených lokalitách nedôjde ku križovaniu s diaľkovou telekomunikačnou sieťou DK a DOK.

Do riešených lokalít s bytovou výstavbou sa doporučuje rozšíriť signály miestneho rozhlasu.

m)  Koncepcia  starostlivosti  o  životné  prostredie

Text kapitoly ostáva podľa schváleného územného plánu mesta Turzovka.

n) Vymedzenie prieskumných území, chránených ložiskových území  a  dobývacích  priestorov

Na území lokalít riešených v rámci Zmeny a doplnku č. 2 nie sú evidované žiadne prieskumné územia, chránené ložiskové územia a dobývacie priestory.

o)  Vymedzenie  plôch  vyžadujúcich  zvýšenú  ochranu

Na území lokalít riešených v rámci Zmeny a doplnku č. 2 sa nenachádzajú žiadne plochy vyžadujúce si zvýšenú ochranu.

p) Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na poľnohospodárskej pôde

Prírodné podmienky

Navrhované lokality podľa kódov patria do klimatických regiónov :

08 - mierne chladného, mierne vlhkého, s priemernou teplotou vzduchu v januári -3 - -6°C a s priemernou teplotou vzduchu za vegetačné obdobie 12 - 14°C,

Na pôdotvorných substrátoch sa vyvinuli tieto druhy pôdy :

12 - fluvizeme glejové, ťažké,

69 - kambizeme pseudoglejové na flyši, stredne ťažké,

78 - kambizeme plytké na flyši, stredne ťažké až ťažké.

Dotknuté BPEJ sú zaradené do týchto kvalitatívnych skupín:

6 - 0812013,

7 - 0869432, 0869442, 0869542,

8 - 0878462.

Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na poľnohospodárskej pôde

Rozvoj funkčných plôch bývania, občianskeho vybavenia a dopravy je riešený v rámci Zmeny a doplnku č. 2 na 8 lokalitách. K záberu poľnohospodárskej pôdy dochádza pri lokalitách č. 1, 7 a 8 resp. č. 59, 60 a 61, čo je zdokumentované na výkrese č. 7n a v tabuľke „Prehľad stavebných a iných zámerov na poľnohospodárskej pôde“.

Celkový záber na lokalitách č. 59 - 61 predstavuje plochu 9,90 ha. Záber poľnohospodárskej pôdy je 9,58 ha. Záber nepoľnohospodárskej plochy predstavuje výmeru 0,32 ha.

Lokalita č. 59 - 	je tu navrhovaná rekonštrukcia objektu na bytové domy.

Lokalita č. 60 - 	je tu navrhovaná výstavba 55 rodinných domov, výstavba občianskej vybavenosti

a komunikácií.

Lokalita č. 61 - 	je tu navrhovaná výstavba 10 rodinných domov.

Prehľad stavebných a iných zámerov na poľnohospodárskej pôde

Žiadateľ (obstarávateľ ÚPD): Mesto Turzovka			  Spracovateľ: Ing.arch. Marián Pivarči

Kraj: Žilinský kraj			Obvod: Čadca				          Dátum: 06 2012

| Lokalita č. | Katastrálne územie | Funkčné využitie | Výmera lokality | Predpokladaná výmera poľnohospodárskej pôdy | Užívateľ poľnohospo -dárskej pôdy | Vybudované hydro - melioračné zariadenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | spolu v ha | spolu v ha | z toho |  |  |
|  |  |  |  |  | skupina BPEJ | výmera v ha |  |  |
| 59 | Turzovka | HBV | 0,32 | 0,29 | 0812013/6 | 0,29 | Súkr. osoby | - |
| 60 | Turzovka | IBV, OV, miestne komunikácie | 7,48 | 7,28 | 0869342/6 | 1,64 | K - TEN AGRO s.r.o. Vysoká nad Kysucou, súkr. osoby | Odvodnenia |
|  |  |  |  |  | 0869442/7 | 3,45 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0869542/7 | 1,31 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0878462/8 | 0,88 |  |  |
| 61 | Turzovka | IBV | 2,10 | 2,01 | 0869432/7 | 2,01 | K - TEN AGRO s.r.o. Vysoká nad Kysucou | - |
| Lokality 59, 60, 61 celkom | 9,90 | 9,58 |  |  |  |  |

q) Hodnotenie navrhovaného riešenia z hľadiska environ-mentálnych, ekonomických, sociálnych a územnotechnických dôsledkov

Zmena a doplnok č. 2 zohľadňuje požiadavky mesta a zámery vlastníkov pozemkov. Koncepcia rozvoja mesta Turzovka formulovaná v Zadaní pre spracovanie Územného plánu mesta Turzovka sa Zmenou a doplnkom č. 2 územného plánu mesta Turzovka v zásade nemení. Zadanie schválilo mestské zastupiteľstvo v Turzovke uznesením č. 1/2005 zo dňa 26.1.2005. Územný plán mesta Turzovka schválilo mestské zastupiteľstvo v Turzovke uznesením č. 4/2008 zo dňa 18.6.2008. Zmenu a doplnok č. 1 schválilo mestské zastupiteľstvo v Turzovke uznesením č. 1/2012 zo dňa 9.3.2012.

Počet obyvateľov do roku 2020 bol v Zmene a doplnku č. 1 navrhnutý na 9300 obyvateľov čo predstavoval nárast o 3,33 % oproti schválenému územnému plánu.

Počet obyvateľov do roku 2020 je v Zmene a doplnku č. 2 navrhnutý na 9700 obyvateľov čo predstavuje nárast o 7,78 % oproti schválenému územnému plánu.

Dopravný systém mesta ostáva v platnosti, upravuje sa len poloha zastávok autobusov a miestne obslužné komunikácie v lokalite č. 7 IBV Bukovina.

Záber poľnohospodárskej pôdy v rámci Zmeny a doplnku č. 2 predstavuje 9,58 ha. Záber nepoľnohospodárskej plochy predstavuje výmeru 0,32 ha.

Nové obytné plochy riešené v Zmene a doplnku č. 2 umožňujú výstavbu nových bytov v bytových domoch a v rodinných domoch. Dostatok stavebných pozemkov a bytov sa kladne odrazí na migrácii obyvateľov do mesta a stabilizácii vekového zloženia obyvateľstva.

r) Návrh záväznej časti

Poznámka : časti textu, ktoré sú Zmenou a doplnkom č. 2 doplnené naviac oproti schválenej záväznej časti ÚPN mesta Turzovka sú napísané hrubým písmom a kurzívou, časti textu, ktoré sa v schválenej záväznej časti ÚPN mesta Turzovka Zmenou a doplnkom č. 2 rušia sú napísané menším písmom a kurzívou.

Článok 1

Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia

Znenie článku ostáva v platnosti podľa schváleného územného plánu mesta.

Článok 2

Prípustné, obmedzujúce a vylučujúce podmienky na využitie jednotlivých plôch

A - obytné plochy - rodinné domy individuálne

Prípustné funkcie: bývanie v nízkopodlažných rodinných domoch (suterén + 2 nadzemné podlažia, alebo suterén + nadzemné podlažie + podkrovie), základná občianska vybavenosť - zariadenia obchodu, verejného stravovania a nerušiacich nevýrobných služieb pre obyvateľov územia, malé ihriská pre neorganizovaný šport pre obyvateľov územia, nevyhnutné plochy technického vybavenia územia, pešie, cyklistické a motorové komunikácie a zastávky MAD, nevyhnutné odstavné plochy pre automobily, parkovo upravená zeleň, zeleň okrasných a úžitkových záhrad.

Neprípustné funkcie: zariadenia veľkoobchodu, zariadenia pre nakladanie s odpadmi, výrobné a všetky ostatné činnosti, ktoré negatívnymi vplyvmi (zápach, hluk, nákladná doprava, zvýšený výskyt hlodavcov a pod.) zasahujú obytné plochy a plochy občianskeho vybavenia.

Doplňujúce ustanovenia: odstavné miesta obyvateľov musia byť riešené v rámci súkromných pozemkov, parkovanie užívateľov zariadení komerčného vybavenia a služieb musí byť riešené na pozemkoch ich prevádzkovateľov.

B - obytné plochy - bytové domy do 4 podlaží vrátane podkrovia

Prípustné funkcie: bývanie v nízkopodlažných bytových domoch (suterén + 4 nadzemné podlažia, alebo suterén + 3 nadzemné podlažia + podkrovie), základná občianska vybavenosť - zariadenia obchodu, verejného stravovania a nerušiacich nevýrobných služieb pre obyvateľov územia, malé ihriská pre neorganizovaný šport pre obyvateľov územia, nevyhnutné plochy technického vybavenia územia, pešie, cyklistické a motorové komunikácie a zastávky MAD, nevyhnutné odstavné plochy pre automobily, parkovo upravená obytná zeleň, radové garáže pre bývajúcich obyvateľov.

Neprípustné funkcie: zariadenia veľkoobchodu, zariadenia pre nakladanie s odpadmi, výrobné a všetky ostatné činnosti, ktoré negatívnymi vplyvmi (zápach, hluk, nákladná doprava, zvýšený výskyt hlodavcov a pod.) zasahujú obytné plochy a plochy občianskeho vybavenia.

Doplňujúce ustanovenia: odstavné miesta obyvateľov musia byť riešené v rámci pozemkov bytových domov na vyhradených odstavných plochách a na miestnych verejných komunikáciách.

C - plochy občianskeho vybavenia

Prípustné funkcie: komerčné druhy občianskej vybavenosti, potrebná technická vybavenosť, nevyhnutné odstavné plochy pre automobily, plochy zelene.

Neprípustné funkcie: zariadenia pre nakladanie s odpadmi, výrobné a všetky ostatné činnosti s negatívnymi vplyvmi (zápach, hluk, nákladná doprava, zvýšený výskyt hlodavcov a pod.).

D - plocha plavárne

Prípustné funkcie: športové zariadenia, odstavné a parkovacie miesta pre potreby plavárne, nevyhnutné plochy technického vybavenia, parkovo upravená zeleň, malé prevádzky občerstvenia a stravovania).

Neprípustné funkcie: zariadenia veľkoobchodu, zariadenia pre nakladanie s odpadmi, výrobné a všetky ostatné činnosti s negatívnymi vplyvmi (zápach, hluk, nákladná doprava, zvýšený výskyt hlodavcov a pod.).

Doplňujúce ustanovenia: na pozemku plavárne vyčleniť dostatočné plochy pre parkovanie návštevníkov.

E - plochy zelene - ostatná zeleň

Prípustné funkcie: vysoká a nízka zeleň.

Neprípustné funkcie: bývanie, výroba, zariadenia občianskej vybavenosti a športu.

Doplňujúce ustanovenia: Na plochách navrhovanej zelene uskutočniť pasport existujúcich drevín. Pre plochy zelene zabezpečiť vypracovanie odbornej dokumentácie a pravidelnú údržbu zelene.

Článok 3

Zásady a regulatívy umiestnenia občianskeho vybavenia územia

Znenie článku ostáva v platnosti podľa schváleného územného plánu mesta Turzovka a schválenej zmeny a doplnku č. 1 územného plánu mesta Turzovka.

Článok 4

Zásady a regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia územia

Znenie článku ostáva v platnosti podľa schváleného územného plánu mesta Turzovka a schválenej zmeny a doplnku č. 1 územného plánu mesta Turzovka.

Článok 5

Zásady a regulatívy zachovania kultúrno-historických hodnôt, ochrany a využívania prírodných zdrojov, ochrany prírody a tvorby krajiny

Znenie článku ostáva v platnosti podľa schváleného územného plánu mesta.

Článok 6

Zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie

Znenie článku ostáva v platnosti podľa schváleného územného plánu mesta.

Článok 7

Vymedzenie zastavaného územia obce

Zmena a doplnok č. 2 územného plánu mesta Turzovka navrhuje rozšírenie zastavaného územia vymedzeného v schválenom územnom pláne o navrhované plochy IBV a občianskej vybavenosti v nadväznosti na súčasný intravilán. Ide o lokality 7. IBV Bukovina a 8. IBV Do Valčuhov. Hranica navrhovaného zastavaného územia je vymedzená vonkajším okrajom navrhovaných funkčných plôch.

Článok 8

Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov

Ochranné pásma v riešenom území Zmeny a doplnku č. 2 územného plánu mesta Turzovka

| Ochranné pásmo | Stav | Návrh |
| --- | --- | --- |
| Ochranné pásma vodárenského zdroja | Podľa výkresu | Podľa výkresu |
| Ochranné pásmo železnice (od osi krajnej koľaje) | 60 m | 60 m |
| Kanalizačný zberač do DN 500 mm | 1,5 | 1,5 m |
| Vodovod do 500 mm | 1,5 | 1,5 m |
| VVN 110 kV el. vedenie (od krajného vodiča) | - | 15 m |
| VN 22 kV el. vedenie (od krajného vodiča) | 10 m | 10 m |
| STL plynovod v zastavanom území | 1 | 1 m |
| Ochranné pásmo vodných tokov | 10 m (Kysuca) 5 m (drobné toky) | 10 m (Kysuca) 5 m (drobné toky) |

Článok 9

Plochy pre verejnoprospešné stavby a na asanáciu

Znenie článku ostáva v platnosti podľa schváleného územného plánu mesta.

Článok 10

Plochy, na ktoré je potrebné obstarať a schváliť územný plán zóny

Znenie článku ostáva v platnosti podľa schváleného územného plánu mesta.

Článok 11

Zoznam verejnoprospešných stavieb

Za verejnoprospešné stavby sa podľa § 108 stavebného zákona, odst. 2, písm. a) považujú stavby, určené na verejnoprospešné služby a pre verejné technické vybavenia územia, podporujúce jeho rozvoj a ochranu životného prostredia. V riešenom území Zmeny a doplnku č. 2 územného plánu mesta Turzovka sú to tieto stavby :

(1) Stavby pre občianske vybavenie

Ruší sa verejnoprospešná stavba pod písmenom f)

f)	domov - penzión pre dôchodcov, klub a služby pre dôchodcov					   (6)

(2) Stavby zariadení výroby a skladov

VPS ostávajú v platnosti podľa schváleného územného plánu mesta.

(3) Dopravné stavby

c	navrhované obslužné komunikácie							(13)

e)	verejné parkoviská									(15)

g)	nové autobusové zastávky 								(17)

j)	hlavné pešie trasy									(20)

(4) Vodohospodárske stavby

b)	rozšírenie verejného vodovodu Turzovka do územia uvažovaného				(23)

d)	vodovod Bukovina, II. tlakové pásmo verejného vodovodu Turzovka (čerpacia stanica, výtlačné potrubie, vodojem, zásobné potrubie a rozvodná sieť)					(25)

h)	rozšírenie verejnej splaškovej kanalizácie do územia uvažovaného rozvoja		(29)

i)	dažďová kanalizácia v území uvažovaného rozvoja					(30)

k)	záchytné rigoly extravilánových vôd v území uvažovaného rozvoja : Uhrovo Závodie, Fojtovo Závodie, Bukovina a Hlinené								(32)

(5) Stavby pre zásobovanie územia energiami

e)	výstavba VN káblového vedenia na prepojenie murovaných trafostaníc Stred - 1 450 m (T16 - T17 - T6 - T7, T14 - T15) Vyšný koniec - 1 700 m (T3 - T9 - T7 - T8)			(40)

i)	výstavba nových trafostaníc : Stred - T14, T15, T16, T17; Hlinené - T6; Predmier - T8; Závodie - T3; Vyšný koniec T7, T8, T9								(44)

j)	sekundárna NN sieť v území 								(45)

l)	výstavba STL plynovodov do rozvojových lokalít						(47)

m)	výstavba 22 kV vedenia a trafostanice T18 pre lokalitu č. 8 IBV pri Dlžianskom potoku	(50)

(6) Telekomunikačné stavby

b)	výstavba miestnej telekomunikačnej siete rozšírením do plôch s novou bytovou zástavbou a do plôch výrobných zón									(49)

C.  DOPLŇUJÚCE ÚDAJE

Podklady a dokumenty, použité pri spracovaní zmeny a doplnku Č. 2 územného plánu mesta Turzovka

- Územný plán mesta Turzovka (Ing. arch. Marián Pivarči, 2007, textová a grafická časť (výkresy v mierke 1: 5 000, 1: 10 000, 1: 25 000),

- Územný plán mesta Turzovka Zmena a doplnok č. 1 (Ing. arch. Marián Pivarči, 2012, textová a grafická časť (výkresy a náložky v mierke 1: 5 000, 1: 10 000, 1: 25 000),

- Mapové podklady mesta Turzovka k riešeným lokalitám,

- Konzultácia s predstaviteľmi mesta o vymedzení a funkčnom využití riešených lokalít,

D.  DOKLADOVÁ ČASŤ